## Slide 1
家电产品品质检验指导书-特殊要求-智能扫地机 | FileNo | LFVC-Q-E&E-H007.1
 | RevisionNo | V1.1
 | IssuedBy | LeonWU
 | IssueDate | 2014/8/19
 | ModelNo | LFVC-AIC210
1.目的：为了规范本公司产品品质要求，为QA，QC检验提供参考依据。 |  | 
2.使用范围：本公司范围内的家用电器产品的QA，QC的运作。 |  | 
3.引用标准：GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求 GB4706.7-2004家用和类似用途电器的安全第二部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB4343.1-2009家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第一部分：发射 GB17625.1-2003电磁兼容限制谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） |  | 
4.抽样标准：GB/T2828.1-2012：一般检查水平:L-Ⅱ/主要缺陷1.0/次要缺陷2.5特殊检验水平：S1-S4 |  | 
5.面的说明及定义：E D FC A B 5.1:A面为正面，产品在正确的使用过程中，面对使用者的一面为正面 5.2:B面为底面，相对于正面的下部为底面 5.3:C面为右侧面，相对于正面的右侧为右侧面 5.4:D面为背面，相对于正面的反面为背面 5.5:E面为顶部，相对于正面的正上部分为顶部 5.6:F面为左侧面，相对于正面的右侧为左侧面 |  | 
6.产品表面等级划分：产品表面等级根据产品的重要程度,可划分为：A级面，B级面，C级面 6.1：A级面：经常能够看到的表面。 如电器正面和正上方，在不移动或转动产品时都能看到的表面。 6.2：B级面：在不移动产品的情况下，偶尔能够看到的表面。 如电器的侧面和后面。 6.3：C级面：在移动产品或转动产品，或产品被打开后，才可以看到的表面。 如电器底面，电器部件内部面，产品组装后需贴装饰面板或标识掩饰的面。(通常表面不作处理的面) 说明：A：以上等级规定的是产品的外观标准，对于产品在使用时看不见的内表面不适用此标准。 B：以上A、B、C表面等级的定义，是以最终客人处使用为条件而界定的。如果产品的零部件或产品在后续 装配、安装过程中被掩盖，则按照被掩盖后的表面来定义。如果产品的零部件在后续装配、安装过程中有可能被 掩盖也有可能不被掩盖，则按照不被掩盖的表面来定义。 |  | 

## Slide 2
类别
检验项目
抽样水平
缺陷 缺陷 缺陷
和方法
备注
正常II级
正常II级
√
√
目测
目测
正常II级
√
电子秤
正常II级
√
√
目测
正常II级
√
目测
正常II级
√
√
目测
√
正常II级
正常II级
正常II级
正常II级
正常II级
√
√
√
√
目测
目测
目测
目测
目测
正常II级
√
目测
正常II级
√
目测
正常II级
√
√
目测
√
正常II级
正常II级
正常II级
正常II级
√
√
√
目测
目测
目测
目测
√
正常II级
正常II级
√
√
目测
目测
正常II级
正常II级
正常II级
正常II级
正常II级
√
√
√
√
√
目测
目测
目测
目测
目测
正常II级
正常II级
√
√
√
√
目测
目测
检验要求
外箱
外箱唛头印刷内容错误
外箱结构不符合包装要求
外箱印刷重量与实际货物重量差别较大
外箱封箱开口过大，脏污，变形，涨包，损
坏，包装不符合要求或打反包装
内盒
内盒印刷内容不符
印刷内容模糊，划花，重影，缺损
说明书，
合格证
层与层之间粘贴不良，分层或裂开
内盒损坏，但产品未受损伤
内盒损坏，但产品受损伤
遗漏
印刷错误或者内容不正确
文字或图片不清晰但可以识别
文字或图片不清晰但不可以识别
说明书、合格证无皱折或印刷不良现象
牌
丝印印反，铭牌贴反
丝印，铭牌移位，重影，模糊，缺损，卷边
包装方法
不正确或用错塑料袋
塑料袋 遗漏
开口大于180mm无透气孔
漏胶袋或损坏而导致产品受损伤
漏放任何包装材料
包装方式不正确，导致产品无法受到保护
用错包装料
漏说明书或与安全有关的贴纸及其类似物
漏零件，配件
漏丝印，Logo，铭牌
丝印，铭 丝印，铭牌内容错误
7.缺陷等级及判定标准：
7.1: 缺陷等级定义:
7.1.1:致命缺陷：产品缺陷可能会导致对人体生命造成伤害或危及生命，或有潜在可能对人体照成伤害，
或产品不符合国家或区域性的法律法规。
7.1.2:严重缺陷：产品缺陷可能会影响产品的使用性或功能缺失,或严重影响产品的观赏性,或影响顾客的
购买欲望。如：如产品无法使用,不定位,或严重损伤,破裂,缺失功能或警告标识等.
7.1.3:轻微缺陷：除致命缺陷和严重缺陷以外的缺陷。
7.2：判定标准:根据GB/T 2828.1-2012 AQL：Cr：0，Maj：1.0，Min：2.5抽样标准,参照产品缺陷分类和产品
所处位置,参照不同物质的外观要求进行判定
8.检验标准
检验
判定标准
致命 严重 次要 检验工具
包装
检查

## Slide 3
特殊S-1
√
目测/条码
识读器
黑点
√
√
目测/尺
正常II级
√
目测
凹陷
正常II级
√
√
目测
披锋或
正常II级
√
√
目测/尺
锋利的
边或角
正常II级 √
√
目测
划痕
缩水
变形
√
√
√
√
√
目测
目测
目测
开裂
正常II级
√
目测
正常II级
√
目测
正常II级
正常II级
√
√
√
√
目测
目测
正常II级
√
√
目测
√
√
目测
√
√
目测
√
√
目测
正常II级
√
目测
√
√
目测
正常II级
√
√
目测
√
√
目测
正常II级
√
√
目测
特殊S-1
√
目测/尺/
手动
不允许
不允许
0.5mm,不超 正常II级
过2个
顶白/泛
不允许
不允许
L≤1MM
不允许
不允许
不允许
不允许
不允许
不允许
不允许
不超过1处
白
轻微凹陷， 轻微凹陷，
不超过2处
外观
能检
查
条形码应能正常扫描
单件产品及同批次产品间不能有明显色差（一
臂范围内）
不允许
不允许
不允许
不超过2条 正常II级
不超过1处 正常II级
翘曲不明显 正常II级
不允许
不允许
不允许
不超过1 条
不允许
不允许
A级面
B级面
C级面
不大于
塑料件外 飞边
观
螺丝不应有生锈，氧化现象，不应有锐角、锐边
器具面盖丝印内容清晰完整，无重叠、模糊现象
电源适配器插脚、DC插头无氧化、生锈、脏污；铭牌粘贴
牢固，无气泡、浮贴、卷边现象
充电座应装配到位，无少配件、缺件现象，外观应符合上
述塑料件外观要求。配合间隙应小于0.3mm(0.3mm以内A级 正常II级
品，0.3-0.5mmB级品，0.5-0.8mm级品）
虚拟墙应装配到位，无少配件、缺件现象，外观应符合上
述塑料件外观要求。配合间隙应小于0.3mm(0.3mm以内A级 正常II级
品，0.3-0.5mmB级品，0.5-0.8mm级品）
遥控器面膜应粘贴牢固、到位，尺寸大小合适；各按键按
动手感良好，回弹顺畅到位，无干涉；印字清晰牢固，无 正常II级
重叠、模糊现象；外观应符合上述塑料件外观要求。
产品
电源线插头尺寸应与GB1002-2008要求的标准尺
寸相符
整机放置在水平桌面上，中扫毛刷和边扫毛刷必须着地
滤网不能有破洞、脏污、杂质
螺丝刀手柄不能有披锋、飞边；刀杆不能有弯曲、氧化、
锈蚀的现象，刀杆表面镀层应均匀一致，不能有鼓泡、脱 正常II级
落、麻点等现象
电源线表面印字应清晰可辨，不应有脏污，破
/功 清洁毛刷和边刷的刷毛不应有掉毛、长短不齐、缺毛现象 正常II级
损，鼓起，变色
电源线

## Slide 4
√
√
正常II级
正常II级
正常II级 √
目测
目测
目测
√
√
√
√
√
√
√
√
√
手动
手动
手动
手动
手动
手动
手动
手动
目测
√
特殊S-1
正常II级 √
目测
目测/手动
√
正常II级
特殊S-1
特殊S-1
√
√
目测/手动
目测/手动
目测/手动
特殊S-1
√
√
目测/手动
√
特殊S-1
特殊S-1
特殊S-1
特殊S-1
特殊S-1
√
√
√
√
目测/手动
目测/手动
目测/手动
目测/手动
目测/手动
特殊S-1
特殊S-1
√
√
目测/手动
目测/手动
√
√
特殊S-1
特殊S-1
特殊S-1
√
目测/手动
目测/手动
目测
元器件的标识符合相应的元器件标准要求
机内有活动金属杂物
产品应拆装顺畅，安装过程无阻塞，各部件组
装到位，不可有干涉、缺件、少件、漏装等现
结构
虚焊、假焊、脱焊
不是先穿孔后焊接
焊接点 有锡渣、锡珠粘附于电器元件上,影响
安全
配线末端飞线大于2mm
PCB板表面无断裂，污渍，锡珠，断路，开路现
象
机内有活动非金属杂物
布线方式不正确，有安全隐患
布线方式不正确，无安全隐患
内部导线绝缘损坏，露出铜线
内部导线绝缘损坏，未露出铜线
接线端子松动
焊点碰穿或烧烂
铝线用于内部布线
内部结构与产品测试报告不一致
正常II级
象；各胶件无断裂、变形；螺丝无少锁、漏锁
、滑牙、打花螺丝头
器具前壳接触弹片弹性良好，联系按器具前盖
正常II级
20次，不能出现无回弹现象
遥控器在7米距离按键，器具应反映迅速，无延
正常II级
时，无无反应现象
充电座上LED灯不能有不亮的现象，按说明书放
置好后，将电量不足的器具放置在最远7米的地 正常II级
功能测试 方，器具应能寻找到充电座并开始充电
虚拟墙应符合说明的要求，虚拟墙应用时，器
正常II级
具不可跨过虚拟墙
器具液晶屏应显示完整，不能有无显示、显示
正常II级
不完整的现象
定时清扫功能/自动回充功能/清扫区域/防跌落
功能/工作时长/15º爬坡功能测试应按说明书的 特殊S-1
介绍进行测试，功能应正常
橡胶脚在台面上来回摩擦30厘米5次无松出或掉
特殊S-1
出现象
元器件应与产品认证证书上的元器件列表一致 特殊S-1
元器件
电源线线身无字唛
电源线 电源线绝缘损坏，未露出铜线
电源线绝缘损坏，露出铜线

## Slide 5
特殊S-1
√
目测
特殊S-1
√
牌牢固
特殊S-1
√
目测
3M600#胶
带/目测/
度测试
冲击测
√
√
水/酒精
目测/冲击
锤
试
电源线
拉力测
特殊S-1
√
螺丝扭力
刀
母扭力
√
端子拉
力测试
特殊S-1
√
拉力机/手
动
特殊S-1
√
√
目测/手动
有效长
特殊S-1
√
手动
配器跌
√
手动/卷尺
主机落
地试验
√
手动
主机的
滚动试
特殊S-1
√
手动
验
实际吸
特殊S-1
√
手动
尘测试
非正常测
试
1或2个
√
手动
功率测
试
正常II级 √
功率测试
仪
流测试
正常II级 √
泄露电流
测试仪
耐压测
试
正常II级 √
耐压测试
仪
产品
安全
性能
试
检查
螺钉螺
螺丝扭力
PCB板上元件排列整齐，焊接牢固，无虚焊、假
焊、无错接、无漏插等现象。
PCB板固定螺钉应无氧化及发黑现象。
丝印/铭
测试方法应用GB4706.1-2005条款10.1
电气安全 泄露电
测试
把主机直立，然后前后左右各跌1次；
试验后，主机结构应无问题，功能正 特殊S-1
常。
把产品的所有附件接上，然后在地板
上自动滚动。在试验过程中，主机的
滚轮和地刷的轮子应灵活转动
对扫地机进行各种环境的吸尘测试
将蓄电池的正负极短接，电池不应燃烧
测试方法应用GB4706.1-2005条款28.1 特殊S-1
刀
测试
对于机内的接插端子，须能承受22N的
拉力，持续时间5秒，测试完毕，端子
不应松脱；对于碰焊端子须能承受45N
的拉力，持续时间10秒。
整箱跌
根据公司（跌落测试作业规范）
电源适配器的电源线长度应＞1.8M
度测量
电源适配器以三个不同位置由距离混
电源适
凝土地面1米高处自由跌落三次，跌落
后外壳无损坏，无降低电气安全的缺 特殊S-1
落测试
陷出现
机械安全
落测试
性能
电源线
丝印，铭牌应清晰耐久，测试方法应
用GB4706.1-2005条款7.14
测试方法应用GB4706.1-2005条款21.1 特殊S-1
测试方法应用GB4706.1-2005条款
25.15
测试方法应用GB4706.1-2005条款16.2
测试方法应用GB4706.1-2005条款16.3