## Slide 1: 工程部主管跟我学

## Slide 2
找工作的时候,我有文凭,也有证件,可到现场一试,人家嫌没有经验;做管理时,我有胆识,也敢想敢干,可上司总嫌我没有经验,同事们说我,你没生过孩子,不知道肚子痛,可有的女人生过孩子了,下次照样肚子痛.这些都是没有经验的表现.
那么,经验是什么昵?
经验是对既往工作的总结的结晶,这其中既要有工作过程,又要有它的结晶,两者缺一不可.
经验是宝贵的,因为它凝聚着曾经奋斗的艰辛,失败的酸楚,血泪与汗水交织的历程.
经验是你过河时搭起的小桥,不仅走过了自己,而且给他人留下了一条便捷之路.
经验是一颗长起来很苦,但吃起来却很甜的果子.
工程部主管怎么做？

## Slide 3
经验是前人栽下来的树,让后人去乘凉,并且用别人的劳动成果营造自己的惬意和幸福.
难道不是吗?亲爱的朋友,当你尽情地享用他人历尽千辛万苦得到的方法,结论和诀窍,顺利而简单地完成自已的工作并得到上司奖赏时,难道不觉得这轻松和容易的背后所依靠和利用的是经验吗?!
不错,的确是这样的,这正是现代人明智之举的一种典型表象.
本套<<三资企业现场管理经验丛书>>正是基于传授经验的目的而编写的,书中所涉及的方法,理念,思想,案例等完全取材于一些国际企业生产现场第一线的实践,是经过多次论证和考验的,真所谓“事实有原形,件件皆可查”.这样做的目的就是为了给读者提供一些可以拿起来就用,用了就有效的活生生的经验,而决非臆造的故事,空洞的设想.非常适合于企业界的现场主管以及正在努力想做主管的人阅读,学习和参照,当然,这里所说的主管仅仅是对一个职位的叫法而已,至于有的地方叫经理,主任,部长,课长,专员等什么的,都与此属于同一个范畴.
本套丛书所涉及的经验范围包括电子,塑料,五金,机械,印刷和化工等多种行业,书的内容是以点带面,深入浅出;风格是图文并茂;原则是看之有物,用之有效.当然,是否真正具备了这些特点,还有待广大读者给予公论.
由于编者水平有限,加之时间仓促,书中难免有错误和不足之处,恳请有识之士批评指正,多谢.
编著者
工程部主管怎么做？

## Slide 4
目录
第1章 工程部主管从这里开始 |  |  | 
1 | 认识工程部 | 3 | 
1.1 | 建立能动的组织构架 | 4 | 
1.2 | 明确分工职责 | 7 | 
 | 某电子公司工程部部门职责 | 8 | 
1.3 | 动态的工程技朮管理 | 14 | 
1.4 | 宗旨是指导并服务生产 | 15 | 
2. | 用科学手段管理工程部 | 17 | 
2.1 | 如何应用头脑风暴法 | 20 | 
2.2 | 怎样实施多方论证法 | 21 | 
2.3 | 解决问题按“七步骤法”走 | 23 | 
2.4 | 处理问题从不拖拉 | 27 | 

## Slide 5
目录
第2章 技朮权威来自PE |  |  | 
1 | PE是什么 / 31 | 3 | 
1.1 | PE是指一个部门 / 32 | 4 | 
1.2 | 1.2 PE是指一类人 / 34 | 7 | 
1.3 | PE也可以指一种状态 / 34 | 8 | 
2. | PE担负着哪些任务 / 35 | 14 | 
2.1 | 跟踪试产新机种 / 37 | 15 | 
2.2 | 就地解决生产突发事故 / 39 | 17 | 
2.3 | 临时性问题第一时间解决 / 40 | 20 | 
2.4 | 紧急性问题第一时间解决 / 42 | 21 | 
2.5 | 生产改进持续做 / 43 |  | 
2.6 | 工程变更紧盯住 / 45 |  | 
2.7 | 事故材料要鉴定 / 48 |  | 

## Slide 6
目录
[指引案例] |  |  | 
1 | 过程变异对产品材料性能的影响 / 49 | 3 | 
1.1 | 2.8 修理员是你的好帮手 / 50 | 4 | 
1.2 | 2.9 更换生产MODEL也要插手 / 52 | 7 | 
1.3 | 2.10 做好防错减风险 / 54 | 8 | 
2. | 把PE工作做到家 / 55 | 14 | 
2.1 | 3.1 经常掌握典型的处理个案 / 56 | 15 | 
2.2 | 典型的产品处理个案 / 58 | 17 | 
2.3 | 3.2 临阵现场当胸有成竹 / 59 | 20 | 
2.4 | 3.3 不慌不忙应对各种审查 / 60 | 21 | 
2.5 | 3.4 解决问题你有你的风采 / 64 |  | 

## Slide 7
目录
第3章 ME------欲善工先利器 |  |  | 
1 | 管理生产硬件的ME / 69 | 3 | 3.2 管好计量标准 / 102
1.1 | 1.1 真实的ME / 70 | 4 | [指引案例] 计量室计量标准的管理 / 103
1.2 | 1.2 如何建立ME的构架 / 72 | 7 | 3.3 标准仪器应具备哪些条件 / 103
1.3 | 1.3 ME的职责 / 74 | 8 | 3.4 分级别实施校准 / 104
2. | [指引案例] | 14 | [指引案例] 校准过程 / 107
2.1 | ME的组织结构和岗位职责 / 75 | 15 | 3.5 校准员必须有资格 / 109
2.2 | 不能等到机器坏了才去修理 / 79 | 17 | 4.治具,JIG帮助生产 / 113
2.3 | 2.1 怎样建立预防保养计划 / 80 | 20 | 4.1 治具,JIG如何开发 / 114
2.4 | 2.2 ME定期实施预防保养 / 84 | 21 | 4.2 让治具,JIG派上大用场 / 116
2.5 | 2.3 能长期安全运行的机器是好机器 / 93 |  | 4.3 治具,JIG的日常管理方法 / 117
 | 2.4 机器应有履历卡 / 94 |  | 使用轻巧的工具 / 121
3. | 仪器没有精度,产品没有质量 / 97 |  | 5.1 易损工具定期补 / 121
 | 3.1 企业有标准计量室 / 99 |  | 5.2 老化工具及时换 / 124
 |  |  | 5.3 必须安全使用工具 / 127
 |  |  | [指引案例] 电烙铁使用安全规程 / 127 5.4 工具好用,生产放心 / 129

## Slide 8
目录
第3章 ME------欲善工先利器 |  |  | 
1 | 及时添置新设备 / 131 |  | 
 | 6.1 需要设备先申请 / 132 |  | 
 | 6.2 新入设备须鉴定 / 134 |  | 
 | [指引案例] 新入设备鉴定过程 / 136 |  | 
 | 6.3 有效管理新设备 / 138 |  | 
 | 6.4 自制设备要注意 / 139 |  | 
 | 6.5 及时更新设备台账 / 140 |  | 

## Slide 9
目录
第4章 产品测试指针-------TE搞定 |  |  | 
1 | TE匆忙为哪般 / 145 |  | 内控指针要严于产品规格 / 16
 | 1.1 TE有哪些工作任务 / 145 |  | 3.1 怎样管理产品规格 / 166
 | 1.2 测试指针直接关联产品生命 / 147 |  | 3.2 怎样设置内控指标 / 167
 | 1.3 TE和PE好密切 / 148 |  | [指引案例] 设置电感线圈的内控指标 / 169
 | 测试工程有分工 / 150 |  | 3.3 轻松处理测试工程中的麻烦事 / 171
 | 2.1 产品现场测试 / 150 |  | 3.4 临时测试指标要规定控制方法 / 173
 | [指引案例] 音响产品外观检查 / 151 |  | 3.5 测试规格变更的管理 / 175
 | 2.2 老化测试 / 153 |  | 3.6 保持测试记录 / 177
 | [指引案例] 汽车收放机老化测试 / 155 |  | [指引案例] 测试记录保存规定 / 180
 | 2.3 实验室测试 / 156 |  | 赋予测试员资格 / 181
 | [指引案例] 塑料产品喷油可靠性测试 / 156 |  | 4.1 测试员工作必备 / 182
 | 2.4 顾客测试 / 158 |  | 4.2 测试人员的资格管理 / 183
 | 2.5 机构测试 / 159 |  | 4.3 提升测试员的技能 / 186
 | [指引案例] 电磁兼容(EMC)机构测试 / 160 |  | 精选测试设备 / 187

## Slide 10
目录
第4章 产品测试指针-------TE搞定 |  |  | 
1 | 5.1 鉴别设备的能力 / 189 |  | 
 | 5.2 开始测试先点检 / 190 |  | 
 | 5.3 测试精度要管理 / 193 |  | 
 | 5.4 多多应用自动防错 / 193 |  | 
 | 5.5 测试设备需要防护 / 195 |  | 
6 | 管理测试软件不能手软 / 196 |  | 
 | 6.1 测试软件种类多 / 197 |  | 
 | 6.2 用软件前先鉴定 / 200 |  | 
 | 6.3 软件也会有损耗 / 202 |  | 
 | 6.4 制度化的软件管理规定 / 203 |  | 
 | [指引案例] 测试软件管理规定 / 204 |  | 

## Slide 11
目录
第5章 工业工程 ( IE ) 左右企业利润 |  |  | 
1. | 忙而不乱的IE / 209 |  | 2.7 工艺图纸版次管理 / 256
 | 1.1 IE的职责 / 209 |  | 2.8 一定要受控的工程技朮数据 / 256
 | 1.2 IE直接为生产服务 / 212 |  | 提升工程效率,不遗余力 / 257
 | 1.3 IE是公司的利润驱动器 / 214 |  | 3.1 人机工程学研究和应用 / 259
2. | 工程技朮数据管理有条不紊 / 217 |  | 3.2 操作动作分析管理 / 262
 | 2.1 无差错接收外来文件数据 / 219 |  | 3.3 标准工时标准吗 / 263
 | 2.2 文件必须发放到位 / 221 |  | 3.4 工程平衡的重要性 / 268
 | 2.3 安排出最合理的流程 / 223 |  | 3.5 协调生产能力 / 269
 | [指引案例] 塑料件生产流程图 / 225 |  | 3.6 工程能力调查技朮 / 270
 | 2.4 怎样应用FMEA / 227 |  | 3.7 提高生产性的方法调研 / 272
 | [指引案例] PFMEA制定格式 / 238 |  | 3.8 减低工程损耗的技巧 / 273
 | 2.5 监控计划动态管理 / 240 |  | 3.9 没有效率就没有利润 / 275
 | [指引案例] 监控计划制定格式 / 245 | 4 | 工程的多事之秋 / 276
 | 2.6 过程指南------作业指导书 / 250 |  | 4.1 工程变更与持续改善 / 277

## Slide 12
目录
第5章 工业工程 ( IE ) 左右企业利润 |  |  | 
 | 4.2 慎防变更出乱子 / 278 |  | 
 | 4.3 确保变更的有效追溯性 / 279 |  | 
 | 4.4 变更效果要及时确认 / 280 |  | 

## Slide 13
目录
第6章 打造一流环境工程 ( EE ) |  |  | 
1 | EE开辟环境工程 / 283 |  | 3.3 防污染车间 / 304
 | 1.1 企业应怎样策划环境工程 / 284 |  | 3.4 机器重地,闲人免进 / 305
 | 1.2 水到温度自然开 / 285 |  | 3.5 环保车间 / 306
 | 1.3 设置适用的内部环境 / 286 | 4 | 消防通道设置宽,工作方便又安全 / 307
 | 1.4 与外部环境相配套的过程 / 287 |  | 4.1 必须的安全防火通道 / 308
 | 1.5 环境工程的奇特作用 / 289 |  | 4.2 电梯要有证 / 309
2 | 怎样规划现场的布局 / 291 |  | 4.3 足额配置应急灯 / 311
 | 2.1 如何策划车间与楼宇的结构 / 293 | 5 | 配置恒定的动力资源 / 315
 | 2.2 生产流序早斟酌 / 294 |  | 5.1 市电须稳定 / 315
 | 2.3 安排最省事的物流 / 294 |  | 5.2 未失效的企业 “ 电池 ” / 316
 | 2.4 让所有人员在舒畅的环境里工作 / 298 |  | 5.3 不含水分的压缩空气 / 318
3 | 因产品要求而设置特殊车间 / 300 |  | 6. 建设环保工厂,促进企业以展 / 321
 | 3.1 无尘车间 / 301 |  | 6.1 ISO 14000认证 / 321
 | 3.2 防静电车间 / 302 |  | 6.2 环保与可持续发展 / 325
 |  |  | 6.3 职业安全和健康 / 326

## Slide 14
认识工程部
在产品的实现过程中,如果没有设备,缺乏技朮,那么要进行生产应该是不可能的.也就是说,缺少了工程部的作用,任何生产将无法开展.由此可见工程部的重要性.
而对于生产上规模,产品有档次的企业仅用重要来比喻工程部显然是不够的.因为市场的竞争就是企业能量的竞争,而企业竞争能量的核心就是生产工程和技朮.假如我用最优秀的工程和最先进的技朮制造出最具竞争力的产品,那将是企业赢得广阔市场的基础保证.所以,从这个意义上说,工程部的作用又是决定性的.故此,我们可以这样来解析工程部的真正内涵:
第1章 工程部主管从这里开始
提供适宜的生产设施和设备;
提供权威的制造技朮;
制定产品的技朮和质量指标;
创建优质价廉的制造工程;
打造企业的制造水准;
为企业可持续发展作出保证.
从企业的分布位置图上看,工程部真是可谓是遍地开花.PE主要蹲点在生产现场,ME的工作在机械车间,TE天天泡在测试房,IE则坐在办公室里敲计算机,EE有时候需要往外跑------(这里 *E之类的缩写在稍后都有详细解释),凡是企业的紧要关头,到处都有工程技朮人员的身影.
再从人员的组成结构上看,工程技朮上看,工程技朮人员那可是八仙过海,各有其能,不仅整体素质高,而且都有专项技朮在握,如机械的,电子的,统计的,运筹的等等方面的知识,应有尽有.因为只有具备了这些技朮才可以开展工作.

## Slide 15
综观上述所列的各项职能和特点,要做好工程部的主管看起来是需要付出努力的.然而,我相信通敢的你定会不怕困难,对现实直面以待.如果真的有了这种心态的话,亲爱的朋友,你别说做主管,就是做老总也不会有多大的问题,所以请随我一起进工程部里来吧,主管的座位在等你.
1.1 建立能动的组织构架
1 ) 策划组织构架的步骤.
企业的规模
产品的复杂度
顾客的要求
论证
工程技朮
部方案
第1章 工程部主管从这里开始

## Slide 16
2 ) 组织构架面面观.
方案一:
工程部
办公室
P
E
课
M
E
课
T
E
课
I
E
课
E
E
课
第1章 工程部主管从这里开始

## Slide 17
方案一适合于规模较大的企业,其中的缩写分别代表下面的意思:
PE: 生产工程.
ME: 设备工程.
TE: 测试工程.
IE: 工业工程.
EE: 环境工程.
方案二:
工程部
P
E
课
M
E
课
第1章 工程部主管从这里开始

## Slide 18
方案二适合于规模偏小的企业,其中PE包含TE,IE的职责,ME包含EE的职责.
3 ) 能动性的体现.
能动性主要指的是分工与合作的能力.因为工程部的工作特性所决定,如果只按岗位职责按部就班地工作,有时并不能取得预期的效果.比如,在开发的新机种试产时,就需要各个 “ E “课密切合作,甚至必要时还会产生一定的职能转换,才能使试产顺利进行.能动性的具体要求一般体现出以下几点:
人员的专业技能有一定的兼容性;
部门内组别的权责有一定的多面性;
安排工作任务横向和纵向都可以进行,其中横向指的是按阶段分工,纵向指的是按任务分工;
报告工作结果可以以点带面,举一反三.
能动性是工程部有别于其他部门的特色,能动性的效果是决定该部门业务能力的主要因素.
第1章 工程部主管从这里开始

## Slide 19
1.2 明确分工职责
1 ) 具体要求是 “ 三定 ” :定人员,定岗位,定职责,并落实岗位责任制.
岗位责任制原理:
岗位责任制
具体任务分工
逐级报告现状
监督,检查
持续改进
自主检查
例行监督
投诉处理
限期改正
NG
OK
第1章 工程部主管从这里开始

## Slide 20
2 ) 明确岗位职责.
岗位职责就是对于所设定的岗位规定出明确的职责,然后形成文件,落实到每一个具体的责任人.在实际执行过程中,完成职责是必须的要求.如果完成方面有问题或职责的性质定性欠明确,则应当在不影响当前工作的前提下作新的修订.一旦有新职责发布时,旧的职责及及所关联的工作事项内容应立即冻结,新的职责马上开始运作,并让旧职责的残余影响在新职责的框架内自然终止.
岗位职责首先是策划的结果,使用中的不断纠正可以使其自我完善,到一定时期则形成完美的制度.
岗位职责的作用:
岗位
职责
运用过程
修订完善
完美
制度
第1章 工程部主管从这里开始

## Slide 21
[指引案例]
YFM电子公司工程部部门职责
一.工程部主管
1 ) 直接上司是副总经理;
2 ) 负责全盘工程技朮事务,并向副总经理进行业务报告;
3 ) 检讨合同相关技朮事项;
4 ) 检讨采购文析的技朮性要求及分供方选择评价时对其技朮的评价;
5 ) 向生管课提出产品必要的作业管理要求,顾客要求时提供技朮文件,发生工程变更时为获得顾客承认而进行处理;
6 ) 对要求技朮检讨的不合格有决定处理权;
7 ) 对物料及产品包装提供规格和要求;
8 ) 依据服务情况的原因分析建立对策;
9 ) 本部门培训计划的建立和实施;
第1章 工程部主管从这里开始

## Slide 22
10 ) 上司指定的其他事项.
二.生产工程课 ( PE ) 主任
1 ) 直接上司是工程部主管;
2 ) 负责全盘生产技朮事务,并向经理进行业务报告;
3 ) 技朮性文件的检讨和使用控制;
4 ) 相关技朮性质量记录的控制;
5 ) 事前产品质量计划,技朮管理和风险评估;
6 ) 审查由测试工程师制定的测量体系分析;
7 ) 检讨技朮指标标准;
8 ) 生产问题点和事故原因分析总结;
9 ) 负责筹备跨功能小组例会;
10 ) 经理指定的其他事项.
第1章 工程部主管从这里开始
三.设备工程课 ( ME) 主任
1 ) 直接上司是工程部主管;
2 ) 负责全盘生产设备事务,并向经理进行业务报告;
3 ) 主导模具的管理;
4 ) 负责生产工具,治具,设备和仪器的管理;
5 ) 指导仪器和量具内部校正;
6 ) 负责工具维修和保养事务;
7 ) 经理指定的其他事项.
四.工程部高级PE工程师
1 ) 直接上司是工程部主管;
2 ) 配合主管负责所担当的生产技朮事务,并协调生产部生产工程工作;
3 ) 审查在测试工程中有关测量体系的问题点和实施必要措施;

## Slide 23
4 ) 检讨或拟制相关技朮标准;
5 ) 检讨或拟制需要以行的技朮文件;
6 ) 上级指定的其他事项.
五.工程部高级ME工程师
1 ) 直上司是工程部主管;
2 ) 配合主管负责所担当的生产设备事务,并协调生产部设备工程工作;
3 ) 负责所担当范围的治具,工具,仪器,设备,文件和数据的管理;
4 ) 制定所担当的工具,治具,设备和仪器的维护,保养和校正计划;
5 ) 测试工程师需制定的测量体系分析;
6 ) 上级指定的其他事项.
六.生产工程课电子工程师
1 ) 直接上司是生产工程课主任;
第1章 工程部主管从这里开始
2 ) 负责所担当的生产技朮事务,并协调生产部相关生产技朮工作;
3 ) 负责事前产品质量计划及管理计划书的制定与实施;
4 ) 提出并检讨工程变更及技朮参数;
5 ) 分析不良原因并确立对策;
6 ) 上级指定的其他事项.
七.生产工程课机械工程师
1 ) 直接上司是生产工程课主任;
2 ) 负责所担当的生产技朮事务,并协调生产部相关生产技朮工作;
3 ) 检讨,分析和研究生产结构技朮问题,并指定对策;
4 ) 提出并检讨工程变更及技朮结构参数;
5 ) 分析不良原因并确立对策;
6 ) 检讨和管理产品的图纸;

## Slide 24
4 ) 负责测试工程,测试环境的建立和维护;
5 ) 监督和管理产品的测试工艺流程;
6 ) 上级指定的其他事项.
十. 设备工程课仪器工程师
1 ) 直接上司是设备工程课主任;
2 ) 进行仪器,仪表,实验设备的检查,维护,保养和校准;
3 ) 运用统计技朮进行测量体系分析;
4 ) 不良仪器,仪表,实验设备的修理;
5 ) 送外校正仪器申请提出;
6 ) 上级指定的其他事项.
十一. 设备工程课工具工程师
1 ) 直接上司是设备工程课主任;
第1章 工程部主管从这里开始
7 ) 上级指定的其他事项.
八.工业工程/工艺工程师
1 ) 直接上司是生产工程课主任;
2 ) 负责所担当的产品工艺事务,并协调生产部相关产品的工艺工作;
3 ) 负责生产工艺要求和作业指导书的制成,检讨等事项;
4 ) 负责JIT方式事项工作;
5 ) 检讨和管理产品的工艺流程;
6 ) 上级指定的其他事项.
九 ) 测试工程师
1 ) 直接上司是生产工程课主任;
2 ) 负责所担当的产品测试事务,并协调生产部相关产品测试工作;
3 ) 负责生产测试标准和指导书的制成,检讨等事项;

## Slide 25
2 )进行工具,设备的检查,维护,保养和量具校准;
3 ) 负责新产品工具的申请和准备;
4 ) 执行相关程序对工具和设备进行管理;
5 ) 保证所有工具在最佳状态和效果下使用;
6 ) 送外校正量具申请提出;
7 ) 上级指定的其他事项.
十二. 设备工程课设备工程师
1 ) 直接上司是设备工程课主任;
2 ) 进行自动插机,波峰焊机和SMD的检查,维护,保养;
3 ) 负责自插,SMD设备预备品的保存,采购及档案记录;
4 ) 有关设备的运行事项要求和操作规程制定;
5 ) 保证所管理的设备在最佳状态和效果下使用;
第1章 工程部主管从这里开始
6 ) 送外或外请维修的设备提出申请;
7 ) 上级指定的其他事项.
十三. 工程部技朮员
1 ) 直接上司是与之相关的工程师;
2 ) 协助上司的工作;
3 ) 对所担当的任务及时并优质地完成;
4 ) 处理质量异常问题,有责任进行分析,对策;
5 ) 检讨生产部提出的不适合的工程事项,并确认;
6 ) 上级指定的其他事项.
十四. 工程部文员
1 ) 直接上司是工程部主管;
2 ) 工程文件收发登记和处理;

## Slide 26
3 ) 部门办公室的日常事处理;
4 ) 上级指定的其他任务.
十五. 生产工程课/设备工程课文员
1 ) 直接上司是相关部门主任;
2 ) 部门文件收发登记和处理;
3 ) 部门办公室的日常事务处理;
4 ) 收集相关的信息并制定成文件交部门主管;
5 ) 上级指定的其他任务.
十六. 绘图员/检查员
1 ) 直接上司是相关部门工程师/技朮员;
2 ) 对所担当的任务及时并优质地完成;
3 ) 执行上司指派事项;
第1章 工程部主管从这里开始
4 ) 上级指定的其他任务.
1.3 动态的工程技朮管理
这里的动态是相对于工程技朮管理的有效性而言的.因各种工程技朮性文件和要求会在改进的过程中发生变化,为了能识别和追踪这些变化,并确保其效果,故要求对变更内容实施版次控制和长期保存这些变更的证据.

## Slide 27
质量计划
图纸文件
监控计划
指导书
动 态 管 理
变更申请
版次管理
受控发行
以旧换新
保存旧版
确认效果
现场验证
工程技朮动态管理

## Slide 28
1.4 宗旨是指导并服务生产
1 ) 宗旨中的指导性是指工程部有责任对生产提供工程技朮方面的指令和要求,包括以下几点:
流程.
作业基准.
作业方法.
产品规格.
测试指针流程.
标准样板.
装配偏差.
包装状态.
防护要求.
2 ) 宗旨中的服务性是指工程部有责任对生产提供工程技朮方面的帮助和支持,包括以下几点:
提供制程装备.
分析不良原因.
解决疑难问题.
建立防错措施.
承认样板.
控制过程能力.
宗旨

## Slide 29
生产过程
PE
TE
IE
ME
PE
TE
EE
工程技朮支持和帮助
投入
工程技朮指令和要求
产出
工程技朮在生产工程中的作用

## Slide 30
2. 用科学手段管理工程部
就像做菜一样,炒出来的菜有鲜味,煮出来的菜有纯味.对工程部施以不同的管理手法就会产生不同的部门风格.所以,搞管理是要讲究手段的.根据工程部的特性,我们把这里所说的科学手段归纳为以下主要几点:
1 )套用已经证实有效的科学模式解决问题，比如：
流程图法．
FMEA失败模式与效应分析.
SPC统计过程控制.
DOE实验设计.
2 ) 充分利用来自网络上的科技信息.
3 ) 利用CAD/CAM等计算机技朮实施工程管理.
4 ) 按程序化的文件规定管理部门运作.
建立程序.
严格执行并定期或突击点检.
5 ) 落实岗位责任制.
定岗,定位,定要求和职责.
责任到人,奖勤罚懒,优胜劣汰.
6 ) 建立技朮竞争和激励的机制.
7 ) 畅通沟通途径.
部门的整体协调能力.
班组或人员间的交流,互动,合作.
部门横向联络方式.
外部沟通的渠道.
先进技朮的获得办法.
工程技朮动态管理

## Slide 31
解决疑难问题的方法.
工程指令的执行效果确认方法.
8 ) 实施零距离反馈问题方案.
有问题可以直接反馈,
有反馈可以直接面对和解决问题.
9 ) 摈弃不良的习气-------找借口.
无论是工程部的哪一级人员,为了开展工作并出色地完成任务,都应记住下面的训导:
成功者寻找方法,
失败者寻找借口.
要知道所有的借口都是在替自己推卸责任,而对工作无济于事.做工程技朮要的就是结果,任何没有结果的行动都是浪费,如果吸取教训倒也罢了,找借口的行为应坚决制止.
工程技朮动态管理

## Slide 32
从某种意义上说,天下没有解决不了的问题,只是解决的形式不同而已,搞工程技朮管理,正是要注入这种精神.任何问题,你都可以拿出解决的方案,而且最好不是一个,是三个或更多,以留有选择的余地.
10 ) 保持工程技朮管理高效率.
提高工程技朮管理效率除采用科学手段外,还要注意避开一些意识领域里的误区,诸如下面的几个例子:
赁感觉处理问题.
发生不良是难以避免的.
问题没有完全解决,可以先凑合着干.
就这样的烂机器,我也没办法.
碰伤手算什么,贴块止血贴不就完了.
设备脏点不要紧,好用就行.
才过期不到一个月,肯定可以用.
保持工程技术管理高效率

## Slide 33
又不是制造原子弹,干吗那么认真.
我没有任何依据,怎样给你决定.
工程部与关联部门的关系图:
工
程
技
朮
管
理
生产部
品管部
物料部
市场部
创造近乎完美的制程
制定和控制产品规范
制定和控制材料规范
把顾客要求变成标准
工程部与关联部门的关系图

## Slide 34
2.1 如何应用头脑风暴法
1 ) 解释头脑风暴法.
头脑风暴法又叫畅谈法,就是像风暴一样把头脑中的灵感,思维,想法等统统刮出来,然后从中寻找有益的解决问题的方法.该方法起源于美国,在质量改进工作中使用最广.
2 ) 头脑风暴法的应用.
在质量改进工作中出现难以解决的棘手问题时,为了调动多方面的能动性以开拓思维,激发灵感,因而采用头脑风暴法.此法通常以自由轻松,不拘形式的会议方式进行,与会者可以畅所欲言,而无须解释和辩论.每一位发言者的意见都会得到记录,都可能是引发或驱动解决问题的因素.应用头脑风暴法通常须注意如下几点:
使用时机:质量改进中存在解决不了的难题时.
使用形式:会议的形式.
会议场合:僻静的一般场所,最好的可乐.
参加人员: 与问题关联的各部门业务尖子.
主持人员:质量工程师,应注重引导使话题不要偏离太远,但忌讳武断
记录人员:记录所有的意见,看法,思想和建议.
发言人员:畅所欲言,但不评论和追问别人的观点.
会议过程:无规定程序,与会者知无不言,言无不尽.
总结:由主持人员归纳记录内容,实施汇总,寻找方法.
头脑风暴法

## Slide 35
删除或待引用
识别,筛选
形成解决方案
头 脑 风 暴 法 进 行 会 议
方案
1
方案
2
方案
3
方案
4
方案
5
方案
6
汇 总
难 题
头脑风暴法

## Slide 36
2.2 怎样实施多方论证法
1 ) 解释多方论证法.
为完成某项活动或任务而对一组相关的人员进行咨询,辩论并决策的过程就是多方论证法.多方论证法有横向协调的意思,一般是以会议的方式进行,某些部门可以要求召开会议,而相关联的职能部门被邀请参加.
2 ) 多方论证法的应用.
与头脑风暴法不同的是多方论证法用在当质量改进工作中出现不好解决的刺手问题时,为了协调多方面的知识,技能和意见,进而达成决策以使工作顺利开展.
多方论证会议应是比较严肃和正规的会议,参与论证的各方要本着实事求是,求同存异的原则把代表自己工作方式的意见讲出来,然后征求其他部门的意见,或者可以对某议题展开广泛的辩论,直到最后形成决定.多方论证的结果一般要记录成报告的形式,并让论证各方签名确认后备存.如果在本次会议中实在论证不出决定时,可以在下次会议上继续进行.使用多方论证法通常须注意如下几点:
头脑风暴法

## Slide 37
使用时机:质量改进中存在不好解决的难题时.
使用形式:会议的形式.
会议场合:正规的会议场所.
参加人员:各部门管理者或业务主管工程师.
主持人员:质量工程师或管理者,应注重引导使论证话题不要变成无谓的争吵.
记录人员:记录形成的每一项决议和必要的发言内容.
发言人员:积极参与辩论,沉默等于承认.
会议过程:按规定的程序逐条进行.
总结:由主持人员汇报形成的决议并确认后备存,适当时可以发行.
头脑风暴法

## Slide 38
方案
1
方案
2
方案
3
方案
4
方案
5
方案
6
多 方 论 证 会 议
论 证 结 果
2.3 解决问题按“七步骤法”走
2.3.1 解决问题的步骤
在任何场合的任何情况下,不产生问题几乎是不可能的.而有效地解决和处理问题则是确保过程稳定和可靠的根本.七步骤法是处理这个问题的最好方法之一,它包括如下的内容:
1 ) 描述问题:就是要把问题说清楚,可以让相关人员一看就明白问题的真相,而不至于模糊不清或被假象所迷惑.描述问题要从“5W2H”的角度去实行.
头脑风暴法

## Slide 39
2 ) 采取临时措施:就是针对出现的问题而采取的应急措施,目的是:
防止事态扩大;
应急性纠正;
阻止发生不良反应.
3 ) 分析根本原因:就是要找出产生问题的源头,包括一些潜在性的原因.分析根本原因要运用“4M1E”的手法,并把找出的原因按PARETO方法排布,以便于进一步采取对策.
4 ) 采取永久措施:就是要根据上一步的分析结果实施对策,消除潜在性的隐患,从根本上解决问题.
5 ) 验证:也就是测量永久性措施的效果.
6 ) 控制:保证所采取的措施能够正确地实施,并提供必要的监控手段.
7 ) 预防:针对以上原因分析和对策的过程进行总结,掌握方法,必要时实施FMEA,以防止类似问题再出现.
头脑风暴法

## Slide 40
2.3.2 解决问题的七步骤法应用方法
1 ) 撰写报告,描述问题
描述问题
WHEN 问题发生的时间部门
WHO 当事人是谁
WHAT 问题的主要内容
WHY 为什么会发生这样的问题
HOW 现时状态怎样
HOW MATCH 导致哪些后果和损失
2 ) 当事人或管理者采取应急措施,记录日期.
采取临时措施的注意事项:
临时措施只针对症状和后果,可能不会解决根本原因;
根本原因分析应与采取临时措施同时进行;
临时措施应予以规定临时的期限,如果期限已到而还没有永久处理方案产生,就需要对临时期限再作规定,但这个规定不是无期的.
解决问题的七步骤法应用方法

## Slide 41
3 ) 分析原因.
导致问题的原因:
问题
A
由工程技朮管理部门分析
人员
M
机器
M
材料
M
方法
M
环境
E
4 ) 在管理者授权或监督下采取纠正措施,记录施日期.
5 ) 对比采取措施前后的测量结果,验证其效果.
解决问题的七步骤法应用方法

## Slide 42
6 ) 确定实施措施的方法和途径并作出明确规定,如有必要可以调整制程,或修改控制计划和作业指导书.
7 ) 确定纠正措施的影响,消除隐患,防止再发生,包括:
类似产品的类似过程中的问题;
修订FMEA文件,识别具体的失败模式与分析效果;
修订监控计划,改进制程;
修订指导书,改进作业方法;
发行联络文件,让相关部门充分认识;
必要时报告顾客;
必要时发行CAR文件.
2.3.3 解决问题七步骤法实施流程
解决问题的七步骤法应用方法

## Slide 43
1.描述问题
2.临时措施
3.根本原因分析
检验处理方案效果
选择最佳处理方案
4.实施永久性措施
6.控制
5.验证
7.预防
七个步骤:
NG
OK
OK
NG
NG
OK
解决问题的七步骤法应用方法

## Slide 44
2.4 处理问题从不拖拉
处理问题拖拖拉拉是工程部门的人员经常易犯的毛病,也许是因为条件不具备,或者处理的问题具有抽象性,许多人曾试图纠正这个问题,可一旦真正面临的时候又觉得力不从心.大概对于刚开始工作的人可能起初还算利索,可维持不了多久也就不由自主地拖拉起来.这到底是为什么呢?我们从实际工作中仔细归结起来,大概有以下几个方面的原因:
要解决的问题一棹接一,个没完没了;
扯皮的问题太多;
自已一时拿不定主义;
总找不到充公的理由或依据;
相关部门或人员配合不到位;
属于外部原因时没有有效的沟通途径;
授权不足;
解决问题的七步骤法应用方法
上司支持力度不够;
责任不明确.
针对以上的原因,我们坐管理机制上寻找突破口,发现可以用下面的方法来克服:
积分制处理所解决的问题.把所有的问题按其难度分为三级,一级问题配1分,二级配2分,三级配3分.然后累计所处理问题的分数,将结果实旋个人工作绩效管理;
凡是扯皮的问题交上一级领导决裁;
先制定临时对策,剩下的事情由上司指导完成.
解决问题的方法:

## Slide 45
扣 分
记 分
论证会决定
上 司 裁 决
解决的问题
上 司 指 导
反复出现
的问题
扯皮的
问题
不易解决
的问题
工程部拖拖拉拉解决问题的温床
工程部拖拖拉拉解决问题的温床

## Slide 46: 技术权威来自PE
第二章

## Slide 47
PE是什么
生产线的装配工位有一个螺丝打紧后产品外壳变形,线长问怎么办?主任说找PE解决.
灵敏度调试位约70%的产品其灵敏度值在控制界限附近徘徊,主任问怎么办呢?主管说写联络通报给PE,让他们分析原因解决. 经理在工作检讨会议上说,ZY9200产品的分离度不够,PE为什么还没有找到原因------
戴着一付近视眼镜,腋窝里夹着本笔记本,整天在车间里走来转去为解决生产技朮问题而调查,取证,分析,检讨和制定对策忙得不亦乐乎的那些人就是PE.你看他的厂证,上写的职务也许是工程部的工程师,PE课的技朮员或者生技专员等,不管他写什么内容,他以及他所在的部门就是我们这里所说的PE.
PE是什么

## Slide 48
PE
服务生产过程,指导制造工艺
PE的作用就是
在生产工艺要
求实现的过程
中对操作方法,
过程参数,异常
情况等事项进
行控制,分析和
处理,并维持生
产过程顺利进
行
PE是专业技朮
人员,PE负责的
事项有分工,比
如机械,电子,塑
料,化学,美工等,
一般都是各负其
责
有些问题是PE
说了算的,比如
设定的焊锡温
度,时间,使用的
助焊剂类形等,
但并不是指随便
口说,而是要按
规定的方法进
行
把理论形式的生产过程转化成可以实际运作的生产过程
PE工作原理

## Slide 49
PE指的是负责并担当生产技朮方面事务的单位或部门.PE这个词是取自下面英文词语的缩写:
生产工程部门或小组
至于PE到底是一个部门还是一个班组,这是根据公司的规模,业务量,产品复杂程度等因素决定的.当上述因素处于高水准状态时,PE有必要设置成一个部门,反之,则设置成班组就足够了.
大的PE部门:
生产总经理
其
他
课
制
造
部
维
修
部
P
E
部
Production生产
Engineering 工程
1.1 PE是指一个部门

## Slide 50
工程部
其
他
课
I
E
课
M
E
课
P
E
部
1.2 PE是指一类人
PE也可以专指负责并担当生产技朮方面事务的工程师和技朮人员.PE这个词是来自下面英文词语的缩写:
Production生产
生产工程技朮工程师`技朮人员
Engineer工程师
小的PE部门

## Slide 51
PE这一类人不论其职务高低`技朮水平等状况如何,他们具有以下的一些共性和特点:
同属于一个部门或班组,这个部门就是PE部,这个班组就是PE部,这个班组就是PE班组;
同样的工作性质 想方设法`解决生产中遇到的技朮问题;
常常共同面对同一个问题,虽然有时问题所处的阶段不同;
和到的结果他们一同分享.
PE这一类人又有他们的个性,那就是对问题的看法`观点和认知程度各不相同,但无废如何,这些个性绝对不应该影响到处理问题的工作程序.否则,他就不是合格的PE.
1.3 PE也可以指一种状态
PE也可以指一项事情的处理状态,比如公司生产新产品的压膜机的技朮性能状态正在PE检讨阶段,人们就说压膜机在PE中.
问题处在PE状态:
PE也可以指一种状态

## Slide 52
处理中的
问题在?
初始阶段
检讨阶段
使用阶段
PE阶段
批准阶段
以上所举的这些实例是人们在日常工作中对PE的通俗叫法,也许它并没有科学性,但这又有什么关系呢?重要的是这种叫法已经被普遍接受并广泛使用,作为一个名词的作用完全达到了.就像现在的火车已经没有了火而人们仍然叫它是火车一样,是不会产生什么差错的.
2.PE担负着哪些任务
总体来说,PE的工作就是解决问题.解决制造过程当中出现的问题,解决理论对于实际的差别问题,解决人的认识偏差导致的变异问题等.
PE担负着哪些任务

## Slide 53
工程标准
生 产 过 程
投入
产出
偏差
0偏差
PE
从某种意义上说,天下没有解决不了的问题,只是解决的程度不同而已.对于PE来说道理也是一样,不管生产中出现什么样的异常,总
PE的工作任务

## Slide 54
会找到对应的办法,只是时间的长与短`处理的深度以及有效性会有所不同罢了.而后面所说的这些因素正是决定PE工作水准的关键要素,是否是一个优秀的PE,通过对这些问题的综合评价,便可以得出定性准确的判断结果.那么与此同时,这些因素也是PE人员要努力改进的重点,通过采取措施缩短了处理问题的时间,提高了工作效果,PE人员的成绩就会自然而然地显露出来.
但具体地说,PE人员的工作是很实在的,问题不解决的话它是不会自已消散或减低负作用的.因此,PE的工作是打硬仗,需要务实而认真地处理.
2.1跟踪试产新机种
凡每次有新机种试产或投产的时候是包括PE在内的所有生产人员最忙的时候,这是因为投入新机种意味着产生新问题,好像这种情况下发生问题是正常的,而不发生问题倒有点奇怪了.所以,PE在此阶段的任务是比较艰巨的.PE人员跟踪新机种试产的步骤:
PE的工作任务

## Slide 55
通过生产计划了解生产状况
发现新机种生产并作好准备
调查`确认和掌握新产品的制造信息
新机种投产的当天亲临现场
观摩新机种生产`记录问题点
接收生产问题点的通报
分析生产问题点`研究对策
通报对策措施并跟踪效果
是否有新机种的生产排期
生产日期`机型`生产数
监控计划`技朮标准`工艺
获取第一手的资料
备忘`先知先觉
生产`品管等部门的通报
心中有数好对策
实现彻底改善
跟踪试产新机种

## Slide 56
试产新产品时往往会有一大摞的问题,面对着诸多的问题,精明的PE人员会根据问题的性颀如轻`重`缓`急等情况而区别对待,以确保试产能尽可能顺利进行下去.但无论怎样,所有的问题都会最终被解决而不可能把此阶段的问题带到下一阶段去.这是PE的工作风格底线,超过此线时PE的工作成效则会大打折扣,甚至造成PE工作难堪的局面.
应当明白,试产新产品是PE工作的一大关键,必须尽全力处理.
2.2就地解决生产突发事故
突发事故指的是突然发生的影响生产秩序正常进行的一类事故.比如在流水线生产中,调试位的输出电压突然调节不到,将造成没有合格产品产生,正常的流水秩序就此中断.
在产生突发事故的情况下,当务之急是恢复生产秩序.这就要求包括PE在内的所有生产人员想方设法`竭尽全力紧急行动.与生产直接靠近的PE是处理事故的先锋战将,他会有重点地检讨被调试的产品`所用的部件`仪器和辅助设施等环节中的可疑点,迅速查出问题,就地直接解决.
跟踪试产新机种

## Slide 57
在上面的例子中,找到的原因是调试用的JIG(治具)上的测试针不良,其责任应是属于ME(设备工程)的,但却需要PE查出来,ME才可以进一步处理.
这里的就地处理就是指在现场实施检查`分析和判断,然后马上更换新JIG.
PE处理突发事故:
生产突
发事故
PE现场处理
就地
解决
责任
部门
明确问
题所在
紧急
通报
生产部提
供帮助
就地解决生产突发事故

## Slide 58
处理突发性问题的能力就是PE展示工作应急和应娈能力的工作效果,是PE是否能够灵活自如地调控工作的具体表现.
2.3 临时性问题临时解决
临时性问题指的是在一段时间内临时存在,而换一段时间后有可能会自动消失的问题.比如WCWR 886产品存在噪音偏大问题,PE分析的结果是DECK接地不良,临时对策是在PCB上焊一条长9cm的AWG26#线,永久对策是更改PCB结构布局.由于这种PCB已进料816个,完成了LOT5的批量,所以,对CB构的更改只能坐下一个LOT的批量开始.那么,当新的PCB供货并生产时,此问题已不复存在,临时措施对策也就终止.
临时性问题处理方法:
就地解决生产突发事故

## Slide 59
生产临时
性问题
实施
相关部门
问题通报
临时
方法
临时
要求
临时
材料
通报处理方案
PE分析处理
验证处理方案的效果
处理方案具有时效
性规定实施的期限
或产品的适用批量
起止流水号码等
就地解决生产突发事故

## Slide 60
处理临时性问题的能力是PE是否能够顾全大局地开展工作的表现.因为在实际生产中,问题的关联性往往受许多切实因素的制约和改变,如果不能顾全大局的话,也许会造成处理结果失效的后果.
2.4 紧急性问题第一时间解决
紧急性问题与突发性事故有许多相似之处,但它们是本质不同的两回事.前都虽然紧急,但从根本上讲是属于存在问题的,但还没有造成事,故而后都已经形成需要紧急处理的事,故如果不及时处理的话后果会比较严重.
紧急性问题指的是问题比较迫切需要优先处理的一类问题,如果处理时间拖延过长的话也许会造成事故或损失.比如产品试产的问题点报告需要优先处理,如果不能及时得到处理方的话会造成下一阶段的工作不能按计划准时进行.
紧急性问题处理方法:
紧急性问题第一时间解决

## Slide 61
生产紧急
性问题
实施
对策
相关部门
问题通报
紧急
方法
紧急
要求
紧急
材料
PE决定处理次序
PE分析处理
验证处理方案的效果
对策措施不是马后炮
排定第一时间处理
依据紧
急程度
紧急性问题第一时间解决

## Slide 62
处理紧急生产问题的能力是检验PE是否能够合理开展工作的表现.因为在实际生产中,问题虽然有很多,但其急缓程度是不同的,如果把紧急的问题处理慢了,就是马后炮.所以,要区别对待.
2.5 生产改进持续做
作为PE人员,生产问题处理完了就没事情了吗?NO!绝对不是.当暂时没有事情做的时候,PE人员要做的首要事情就是想想哪些地方我们还可以做得更好,也就是所谓的实施生产持续改进.对于这一点用“没事找事”这个词可以形象地形容,只不过其出发点是为了改进而已.
PE实施的改进是没有具体的目标的,但是,在一个阶段后如果回头再看的话,有无改进的确不一样.
PE实施持续改进的因素:
生产改进持续做

## Slide 63
生产没
有问题
观察
调研
PE
找出可改
进的事项
监督`实施改进措施
验证改进的效果
在稳定生产的
前提下实施生
产持续改进
条条道路通罗马,但每条道路各有其优缺点.完成一件生产工程的方法很多,但一种方法是最适合的方法呢?这就是PE人员在工作平稳之时所要考虑的和所要做的事情.PE人员把这些事情做得越好,持续改进的成果就越大.
持续改进的成果是PE的工作资本.
生产改进持续做

## Slide 64
2.6 工程变更紧盯住
工程变更指的是对与制造过程相关的机器`材料`方法和环境有目的地实施改变,以使其更好地适合于生产需要或改善制造工艺.工程娈更一般包括如下的一些内容:
生产材料变更,如改换材料的供方`规格`品种等;
辅助材料变更;
技朮参数变更,如调整产品的技朮指针等;
作业方法变更,如改手焊锡为机器焊锡等;
制造机器变更,如改换或修理生产机器等;
生产仪器变更,如改换或修理生产仪器等;
工具`JIG变更,如改换或修理生产用的工具`JIG等;
生产场所变更,如调换或新开生产场所等;
现场环境变更,如改变生产现场的温湿度`太阳光照`污染等.
工程变更紧盯住

## Slide 65
实施工程变更时应发布ECN(工程更改指示书).,并在条件许可的情况下修改与变更关联的所有技朮性文件.
ECN的格式:
工程更改指示书
产品: |  | 工程名/号码: |  | 页码: | 
型号: |  | 变更适用日期: |  | 编号: | 
变更理由简述: |  |  |  |  | 
变更内容记录:: |  |  |  |  | 
备注: |  |  |  |  | 
担当: | 检讨: |  | 批准: |  | 日期:
CWH CWH-ET7510100 A4 2003
工程变更紧盯住

## Slide 66
ECN的发布部门可以是工程部,开发部,使用部门是生产部,品管部,市场部,物料部等部门.有可能与之一起修改的技朮性文件包括:
监控计划;
作业指导书;
图纸;
BOM(材料清单);
生产配置图;
产品规格书;
操作说明书;
产品说明书.
有ECN发布时PE人员应紧紧盯住相关的变更事项,观察变更后的结果,以做到对工程变更心中有数和掌握到第一手的资料.
工程变更紧盯住

## Slide 67
工程变
更通知
变更内容
实施结果
工程稳定性
信息反馈与报告
与变更前比较
PE人员
检讨
PE人员
紧盯住
PE对工程变更的处理方式:

## Slide 68
2.7 事故材料要鉴定
事故材料指的是在产品制造过程中直接导致发生生产事故的材料,这些材料主要包括以下的类别:
因未满足纳期而导致生产中断的材料;
IQC因检验和判定失误而放行的材料;
因加工和处理材料不当造成产品技朮性能下降,进而形成质量事故的材料;
因过程娈异导致材料变性,形成典型性缺陷的材料.
PE鉴定事故材料主要指的是鉴定上述材料类别中的后三种材料,其具体操作方法如下:
定性IQC判的材料.
确定事故材料是否属于IQC判定失误的责任的决定者是PE.生产中当出现IQC把不良材料判定成品材料而发送到生产部造成事故时,PE应首先收集这方面的信息,如判定标准`检验依据`判定结果`
PE对工程变更的处理方式:

## Slide 69
现行使用状态`不良现象`不良预后等,然后进行分析判断,确定是材料本身的问题还是加工使用的问题后做出判别和鉴定.如果是材料本身的问题,那就可以确定是IQC误判.
鉴定材料的加工方法.
假设原材料在生产时需要加工使用,而因生产部的加工方法不对导致加工后的材料不好用或不能用时,PE就要做出裁决,以确定到底是材料的来料质量有问题还是生产部加工坏了.
如CQXM112产品的外部贴纸是成片来料的,生产部在粘贴时需要用刀片划成4小块.生产中QC检查人员发现该贴纸有毛边现象,于是,就判定为不合格.那么针对该贴纸就要由PE鉴定是属于来料的毛边还是生产部加工过程中产生的毛边.判断这个问题当然有方法啦,来料的边属于外边,而生产部加工的边属于内边,你只要看一看毛边所在的位置,就可以明了毛边的来历真相了.
3)鉴定过程的变异对材料的影响.
有时候制造过程会产生变异,如冲压的压力变大,烘烤的温度偏高`间间偏长等,这些因素都有可能导致材料的性能下降.在这种情况下
PE对工程变更的处理方式:

## Slide 70
PE就是鉴定过程变异对材料所产生影响的杷威人士.到底是不是由于制造过程的失控而影响了材料的性能,这个现任的归属在公司内部应该是PE说了算.但有时候这种鉴的手续比较复,甚至有时需要对产品进行解剖.当然,这些问题对于PE人员都不在话下.
指引案例
过程变异对产品材料性能的影响
(变压器)制造车部发生了批量产品绝缘电阻下降的问题,车间主任张大说可能暗这批产品用的绝缘油不太好,因为他感觉到浸油时油的粘稠度偏低,稀度大,浸完油后产品表面像水洗过一样,残留很少.但IQC主任李安鹏却说,这批油是检验合格的.那么此问题,PE杨木瓜开展了如下的调查:
绝缘油:IQC检验合格,供货商说其他客户没有类似投诉;
绝缘胶纸:IQC检验合格,与前一批产品同样使用;
浸油操作:所有参数未变,一切照旧作业;
洪洘箱:昨天有维修,但一切参数显示正常;
绝缘检验工序:所有参数`仪器未变,一切照旧作业.
PE对工程变更的处理方式:

## Slide 71
杨PE针对上述生产环节中的操作过程作了分析并没有发现异常之处.于是,他决定解体3个样品,再做进一步检讨.
被解体开的3个产品摆在一边,经检查发现它们均有不同程度的绝缘油未干透现象.现PE想,这肯定是烘烤环节同出了问题,于是,这个大木瓜带着满腹的狐疑来到烘烤室,开始全面地仔细检查.
维修过的大烤箱被换上一个崭新的热电偶,内外装备也显得紧凑了许多,其他地方倒没什么变化.PE杨木瓜又拿3个产品做实验,结果也是一样.但是到自动关机时却发现烘烤中的绝对温度增高了6℃ ,烘烤时间减少了13分钟.木瓜想,问题可能就出在这里,于是,他把烘烤控制器作了调节,让实际的温度和时间回到原来的数值后,再试验了3个产品,结果上述现象消失了.
这样,问题的根源找到了,原来是ME维修烘烤箱时使用了不同牌号的热电偶造成的.该热电偶与原来使用的热电偶有微小的差异,导致烘烤产品的参数发生变化,产品被烘烤的时间缩短,其内部的绉缘油未被完全烤干,所以,绝缘电阻下降.
处理措施很简单:通报ME检讨`纠正更换后的热电偶及其烘烤箱的控制参数.
PE对工程变更的处理方式:

## Slide 72
2.8修理员是你的好帮手
修理员就是指那些纠正产品缺陷使其符合要求的人员,他们属于生产部管理.修理员在工作中所面对的全部是不良品,他在实施修理的过程中通过发现`寻找不良处所,采取纠正`修复措施等,对不良形成的全部过程比较熟悉,因而,最容易掌握生产技朮中的单项个案的本质.天天做`天天修,不了解才怪,坐这一点上讲,应该是PE人员非常羡慕的.
1)修理员与PE在生产中的羊联作用:
修理员是你的好帮手

## Slide 73
修理
员
修理
产品
修理
报表
点
面
解决
问题
督导
工程
PE
制造过程
工程技朮
排除问题
顺利生产
解决生产中的所有不良
解决系统的
生产不良
解决具体的
产品不良
基础 根本
依存
修理员是你的好帮手

## Slide 74
PE每天阅览修理报表
发现不良事项和问题点
分析不良原因`排除系统问题
为深入开展PE工作提供线索
与修理员保持交流和沟通
取他人之长`走工作快捷方式
一天的工作快要结束时参阅
最好用PARETO的方式列表以掌握重点和要点
首先解决具有普遍影响的问题
吸收修理工作中的优点
他掌握着第一手的修理资料
抓住核心问题`提高效率
2)修理员对PE的帮手作用的实现途径:

## Slide 75
2.9 更换生产MODEL也要插手
随着生产计划的改变,生产中的产品MODEL(机型)也会改变,而在这个环节上正是生产问题点多发的时候,所以PE应多插手过问才是.更换MODEL时一般可能产生的问题点有以下几方面:
结束阶段清理不彻底,导致材料`工具`JIG等在混乱状态下使用;
作业指导书不到位,致使作业缺乏依据;
人没排布方式更新滞后;
作业员对作业要求不太明确;
仪器`设施的设置状态更新滞后;
首件确认未及时进行.
更换生产MODEL时PE人员插手过问的方式就是现场确认.
PE插手转换生产MODEL的方式:
更换生产MODEL也要插手

## Slide 76
生产转换MODEL
生
产
现
场
工
作
秩
序
通知生产现场的管理者
维持转换MODEL顺利
生产人员
实施
采取
措施
指出
问题
PE人员插
手过问
更换生产MODEL也要插手

## Slide 77
2.10 做好防错减风险
把制程设置得像傻瓜照相机一样,就算是傻瓜使用也不会出错,这种思想的结果就是防错.在实际生产工作中,防错措施应用得越多,制造差错就产生得越少.由此可见,防错的效果非同一般.
防错的目的是减少风险,因为某项作业出差错的机会减少了,其风险程度也就自然降低了.
防错措施是PE对制程出谋划策的贡献,也许这些措施来自生产中的其他人员,但一般需要PE的认可后才可以实施.
下面举例的是一些生产中常见的防错措施:
止动条,它是横跨于流水在线的一块木条,像桥一样,用于停止产品自动流动,目的是防止和生产中的遗忘作业.
方位标识识,流水线作业中对已作业的产品按一定的体位方向放置,用以识别产口的作业状态,防止重作业.
画印标识,生产中对已作业的产品用彩笔或印章标识,以区别产品的作业状态,防止漏作业.
设置保护治具,防止此作业时损害彼部件.
设置方便作业的治具,降低因作业难度而产生的错误.
用放大的标识纸标识不易看清的产品规格型号,以防止使用错误.
比如标识IC(集成电路块)上的规格号等.
自动防错,发生操作错误时机器将被设置为不会动作.
自动报警,对羊键的过程参数设置自动报菟器,一旦出现不符合时将自动报警,防止在制程错误状态下作业.
规定每天清洗溶液盘,防止残留物持续使用.
规划防错体系,防止因整体管理失误造成的差错.
做好防错减风险

## Slide 78
把PE工作做到家
PE的工作是一份没有标准格式的抽象的工作,虽然他做的是实实在在的事情,但没有人可以说他做的某件事已经完美无缺了.就像条条道路通罗马一样,不能绝对地说哪一条路最好`一条路最不好,其实是各有优缺点罢了.所以,我们说要把PE工作做到家就是指在处
处理生产问题的时候要选择最优选的方案,实现此情此景下的相对的最好.
PE解决问题的手法也许因人而异,但处理结果却是有目共睹的.PE不能因工作的特殊性而不负责任地随意处置生产问题.
PE的工作原则:
把PE工作做到家

## Slide 79
PE处
理问题
工作
到家了
易操
作
损失
少
效果
好
实施
应用
优选
方案
方案一
也许别人还有更
好的方案,但结
果却差不了多少
方案二
方案三
相对于制造过程
适时变更调整
积极跟踪探讨
优选的条件
关联方面都满意
把PE工作做到家

## Slide 80
3.1 经常掌握典型的处理个案
典型的处理个案是PE手中的王牌,它不公是PE处理问题的楷模典范,更是证明PE的工作成效并便于展示解决问手段的锐利武器.
典型的个案之所以典型是因为它们具备了如下的一些特点:
案件具有代表性,即案件的发生不是偶然引起的.
案件具有特殊性,即案件的性质具有不同寻常的意义.
处理方法比较有特色,如给人有耳目一新的感觉.
处理结果比较圆满,如采取措施后不良率显著降低.
案件从发生到结束的过程得到大家的认可.
经常掌握典型个案就是要在平时的工作中不期地更换这些王牌,因为随着时间的流逝,老掉牙的故事再摆到人们面前时,已经提不起多少兴趣了,而要选择掌握最近的典型个案,最好是本季度之内发生的.
掌握典型案例的作用:
经常掌握典型的处理个案

## Slide 81
不是吹嘘
的资本
为了更好
地解决
问题
是说服别
人的证据
是解决问
题的典范
近期处理
的个案选
择3~5个
典型案例
经常掌握典型的处理个案

## Slide 82
[指引案例]
典型的产品处理个案
一.问题(QA检验报告)
时间:2003年6月28日,地点:QA现场.
QA在检查CJYJ-1160产品时发现有许多打不开机面壳或INT(不稳定)的情况,不良率是18%,但是根据了解,生产部在装配该产品时,又出现拍机掉面壳的现象.生产部当时的处理方法是将面壳的金属搭扣向上翘起约1mm,则消除了此种不良.现在该批产品被判定NG处理了.
二.分析检查(PE洋大炮)
PE洋在炮将不良的产品拿了一台做分析,他认定这是结构方面的尺寸有问题,所以,全面地测量了面壳的尺寸,并与图纸进行对比.结果发现:面壳的锁扣搭钩处的宽度增加了0.5mm,他用锉刀锉平后再试验关闭面壳时问题消除了.
大炮分析,为什么尺寸会增加呢,应该是模型(具)有问题吧,于是,他又跑到供货商处把该部件的模型的尺寸检查了一番,发现锁扣搭钩处尺寸偏大,磨损过度.
三.处理措施
PE洋大炮向QA及制造课回复了对策措施.措施是:
临时措施:对现有部品生产部将该部件的锁扣搭钩处100%全部锉平0.5MM后再投入生产.
永久措施:建议修理模型,恢复原尺寸.
四.结果验证
一星期后,大炮师傅对模型修理后制作的该部品检验了20个,结果全部OK.生产中也再无类似事件发生.
五.总结
这个问题产生的本质原因是模型磨损,导致冲压后的产品尺寸偏差,所以,在平时工作中要加强对模型的定期点检.
经常掌握典型的处理个案

## Slide 83
PE如果处理100个问题,其中有99个需要光临现场,假如实在看不到现场状况时那也需要看到被牵连的产品.而当PE一旦光顾现场时直接面对的将是其他部门的相关人员,这些人中有的可能将要承担责任,有的可能因此受到牵连,他们都用一双双困惑的眼神盯着你,你有足够的把握说出自己的看法吗?
每当这个时候是PE人员最无助的时候,但也是最能显示PE的威风的时候.常言所说的技朮权威就是从这一刻开始体现的,胸有成竹吗当然说话响亮,可是啊,一旦开出一言,谁又能理解这其中包含着多少辛酸和甘苦呢.
PE要知彼知已,才能胸有成竹:
PE处理生
产问题要
掌握
问题的
前状
问题的
预后
问题的
现状
处事坦然,
遇变不惊
才能够胸有
成竹,放声
地说响亮话
3.2 临阵现场当胸有成竹

## Slide 84
3.3 不慌不忙应对各种审查
开工厂做业务的过程中,一个少不了的事项就是审查,工厂认证要审查,产品拿证要审查,开始供货要审查,完成改善还要审查,审查,审查,现在流行审查.但审来审去其目的不过就是一句话,你要提供证据证明你已经按要求做好了.其实,把审查的过程做一总结就会发现,所有的审查不论它是来自哪个方面的,它的审查的本质都是一样的,这就是查文件看现场.但对于出于认证目的的第三方审查来说,可能偏重于审查文件,而顾客的审查则更偏重于审查现场.
每当遇到审查的时候,PE作为现场监督的作用就明显地显现出来了.在实际工作中,有的工序操作人员凭感觉做事,把应该全部检查的项目(当自已觉得没有问题时)私自变成抽验,以减少工作量.有的工序偷工减料,把本来应该检查的10个项目他只检查6个(但他还有个小聪明,这6个项目是轮着来的),目的也是减少工作量.还有的工序其本身的设置状态就是演戏,中看而不中用.以上的这些问题,走马观花地看或是非熟悉的行外人士是很难发现的,但是,它逃不过PE的眼睛.为了能够应对尖刻的审查,PE在审查前是需要多看一看的,发现问题,立即找现场管理者澄清.尤其当面对来自顾客的审查时更要把现场看上三遍才可以.
不慌不忙应对各种审查

## Slide 85
PE
审查员
PE：这些都是按规定的。
审查员：为什么这样规定？
PE：因为CQJ21文件中有要求。
审查员：它是什么文件？
PE：公司标准。
3.3.1 PE如何不慌不忙应对审查
审查的第一要素是展示,就是要求你把作业中的精彩成分充分地给审查者表现出来.有的人平时做得很好,可当遇到审查时慌了手脚,把本来做得没有问题的事项给做砸了,实在是可惜啊.
审查的第二要素是应对,就是要求你能够自如,圆满地应对审查者提出的各种问题,而不要只会做不会说.有的时候有些事项需要解释这样做的道理和好处,只有解释清楚了才能取信于审查者,否则,别人会意犹未尽或者将信将疑.
审查的第三要素是提供支持的证据，你在过程中使用的所有 规定.参数都 是有来龙 去脉的，如果需要查看的话可以很快找到相关的依据。
只有准备好了上述三个要素的内容，并且胸有成竹的话，才可以不慌 不忙应对各种审查。
审查中的对话：
不慌不忙应对各种审查

## Slide 86
PE
内审
外审
过程审查
体系审查
产品审查
关乎PE的审查类别和形式：
对于PE来说,；内审重说明,你要说明这种做法的依据;外审重展示,你要把最精彩的作业技朮表演出来.过程审查是重中之重,因为你不仅是过程的创造者,更是过程的监督者,过程中的一点一滴都与你的工作息息相关.体系审查重在提供证据,产品审查则是提供必要的帮助作用.
审查的过程其实也是学习的过程，如果你接受的是上档次的审查，比如美国的某大公司，欧洲的某大集团，国内的某著名机构等，他们在审查 中表露的思想无疑代表了当今世界最先进.最权威的思想，这样，当你按他们的要求做事时，你的意识在不知不觉被同化了，同时工作水水准也就提升了。假如你接受的是不上档次的审查，那也不要紧，最起码你可以知道怎样做是不完美的，具体的不完美有哪些表现形式，可以从中吸取教训。
审查更是一种交流，因不在审查的过程中，你可以获得许多朋友。
3.3.2 PE 遇到的审查类别

## Slide 87
3.4 解决问题你有你的风采
经常有这样的现象，同样的一句话当A说出来时反映平淡，而B说出来时尺天动地，这是什么原因呢？仔细分析就会发现这是由于B和A这两个人他们有本质的区别所形成的。 分析B和A这两个人，他们的确有不同点。比如以下几方面
B：
职位高；
言而有信；
平时说话少，但一说必执行；
以庄重的口吻说出工作指令
工作中一般从不耍儿戏。
以商 量的.平缓随便的口吻说出工作指令
PE作为解决生产问题的重要角色，需要认真分析上述两种截然不同的现象， 总结经验教训，以便找到适合的方法从事工作。当然这并不是说B的行为就是楷模，要我们去模仿执行，而A则一无是处。现实的工作往往是复杂的，情况也是不断变化的，至于具体要如何行事完全需要因地制宜地解决，任何生搬硬套都注定是要失败的。
A：
职位一般；
会有言而无信的时候；
平时说话多，但正经的比较少
工作中常常开玩笑.耍儿戏；
3.4 解决问题你有你的风采

## Slide 88
为人平和而庄重，有声有色；
敢于承担责任和后果，不会乱发牢骚；
主动解释工作中的疑问和误会；
不要意涂改文件，要按规定进行；
说到的自已一定可以做到；
听到的一定要在证实后才加以评论；
不做上级的传话筒；
一向按规定完成分内的工作。
作为PE，当你具备或者基本具备了上述特点时，你的威信自然就来了，伴随着威信，你就会独具风采，魅力四射。
为了使PE能够真正变成技术权威，在日常工作中应该注重如下的事项：
工程更改或指令一般以文件的形式表示，并且文件的格式要规范，文件的内容要通俗易懂.目的明了和庄重些；
工作之时绝无戏言；
按规定的途径传达旨意，不要乱来， 哪怕只有一次；
认识问题的本质应具有独到的见解，如果这次不行，下次一定要行；
3.4 解决问题你有你的风采

## Slide 89
不胡来
态度好
速度快
形成了自已的特色和风采
相关人员乐于接受并中肯
形成独特的处理问题方法
真的干
有特点
大家认可
有效果
PE解决
问题
3.4 解决问题你有你的风采

## Slide 90: 欲善工 利其器-ME
第三章

## Slide 91
在构成生产的五大要素人`机`料`法`环(4MIE)中,其第二大要素机器所关联的事务就是我们这里要说的ME的事务.它主要包括的硬件有:
机器类,如:车床`焊锡机`注塑机等;
设备类,如:生产线`工作台`升降机等;
仪器类,如:电压表`失真仪`万能表等;
工具类,如:风枪`电烙铁`剪刀等;
模型类,如:五金件模型`塑料件模型等;
治具类,如:测试机架1垫板`防护板等.
这些东西都是看得见的实实在在的物品,我们把它们统称为生产硬件,而管理和控制这类硬件的部门或人员就是ME.
与PE的解释差不多,ME也是可以这样解释的.如果针对部门或班组时:
1 管理生产硬件的ME

## Slide 92
ME:Machinery Engineering指机器.设备工程部门。
而当针对从事这些工作的人员时：
ME:Machinery Engineering指机器.设备工程师或技术人员。
与PE不同，ME很少有指某种状态，这大概 是因为还没有形成这样的习惯吧.
ME肩负着生产的半壁江山：
生产
ME
其它人员
硬 件
软件
1 管理生产硬件的ME

## Slide 93
1.1 真实的ME
在以手工操作为主的企业里，ME的作用是辅助性的，但在以自动化生产为主的企业里，ME的作用是决定性的。随着科学技术的进步，越来越多的企业正在努力用自动化的机器操作取代人工操作，以实现降低成本，提高质量的目的。所以，ME的作用将随着时代的变迁而得到逐步加强。
相对于人的作业来说，机器的作业效果更显得稳定，因为干扰机器产生可变因素的项目是可以预见并控制的，而预见和控制这些可变因素的能力就是ME的工作水准，所以真实的ME应该着重从这些方面去面对问题。
ME在企业里的作用：
1 管理生产硬件的ME

## Slide 94
ME
工装
工程管理方式：
1.验收.建檔.管理
2.点检.清洁.维护
3.预防保养
4.定期检验`校准
工装管理目的:
1.运转稳定`正常
2.不会轻易发生毛病
3.可以预见磨损的后果
4.维持机械能力不降低
工装管理的效果：
1.工装的作用是规模性的，管理的效果也应是规模性的
2.消除过程变异的偶然原因时通常采取局部措施，如单个机器
3.消除过程变异的经常原因时通常釆取系统性措施，如更新系统，
改变管理方式等
工装包括：所有的
生产硬件，比如机
器.装备.工具.治具.
机架. 模型等
1 管理生产硬件的ME

## Slide 95
1.2 如何建立ME的构架
根据公司的规模大小`生产产品的复杂度以及公司的性质等不同因素,对于ME的设置方式有以下几种:
1)在公司的规模大`机器多`要求层次高的情况下可以把ME设置成一个部门,这时的构架设置如下:
总经理
其
他
部
生
产
部
M
E
部
生
技
部
品
质
部
机
械
课
设
备
课
计
量
课
模
型
课
工
具
课
J
I
G
课
1.2 如何建立ME的构架

## Slide 96
在上述构架中ME各课别的职责按如下分工:
机械课
计量课
设备课
模型课
工具课
JIG课
制作机器`设备的件零配件`工具`JIG和机器等.
机器`设备的管理`维护`保养`修理等.
各种模型的管理`维护`保养`修理等.
各种生产工具的管理`维护`保养`修理等.
各种JIG的管理`维护`保养`修理等.
生产用仪器的管理`维护`保养`修理和校准等.
2)在公司的规模一般`机器不多`要求层次比较普通的情况下可以把ME归属到工程部管理,这时的构架设置如下:
1.2 如何建立ME的构架

## Slide 97
总经理
其它部
工程部
生产部
其它课
PE课
ME课
计量课
维
修
组
机
械
组
工
模
组
1.2 如何建立ME的构架

## Slide 98
在上述构架中ME课各组别的职责按如下分工:
机械组
维修组
工模块
制作机器`设备的零配件`JIG`简单工具和简易的机器等.
机器`设备`JIG`的管理`维护`保养`修理等.
仪器`工具`模型的管理`维护`保养`修理等.
1.2 如何建立ME的构架

## Slide 99
批准淘汰旧品;
有必要时的借调管理等.
如果按职务划分职责时,ME人员应按如下方式分配工作:
规定途径:策划组织构图,划分岗位职责;
赋予权责:落实岗位责制任制;
确保实施:记录工作内容;
可以追溯:检查和验证执行的结果;
总结计划:召开定期工作会议,点检工作中的优缺点,实施改进.
[指引案例]
ME的组织结构和岗位职责
_______XXXX电子公司ME的构架和职责
笼统地讲,M遥职责就是确保生产用的硬件设施能满足实际生产的需要.如果再往细一点划分的话则包括对全公司的设`备设施进行如下的事项:现状管理`建立履历`编号`统筹等.
预防`维护`保养;
点检`校准;
机械能力鉴定;
计划并负责增加新品;
1.3ME的职责

## Slide 100
工程部主管
ME高级
工程师
ME课主任
其他课
文员
文员
工程师
机械
组组
长
设备
组组
长
模型
组组
长
工具
组组
长
JIG
组
长
计量
组组
长
技朮
员3
人
技朮
员2
人
技朮
员2
人
技朮
员1
人
技朮
员1
人
技朮
员2
人
技工
2人
技工
4人
主管
级别
工程师级别
组长
级别
技朮员
级别
技工
级别
一.ME的组织构架
(注意:虚线所圈的部分是属于ME范畴之外的)
ME的组织构架 案例

## Slide 101
二.ME的人员岗位职责
A.工程部ME课主任
直接上司是工程部主管;
负责全盘生产设备事务,并向主管进行业务报告;
策划模具的开发计划;
主导生产工具`治具`设备`机器和仪器的管理`保养`校准;
指导仪器和量具内部校正;
掌管公司设备清单,并统筹和计划;
负责并批准借调设施的事宜;
上级指定的其他事项.
B.高级ME工程师
直接上司是工程部主管;
配合主管负责所担当的生产工装事务并协调生产部的设备工程工作;
负责对所担当范围的工装和数据的认可及管理;
检讨工具.治具.设备和仪器维护|保养|校正项目
支援测试工程师需制定的测量体系分析；
负责工装 更新的筹划事务；
管理模型的规定.开发等事务；
上级指定的其他事项；
C.仪器工程师
直接上司是ME课主任；
进行仪器、仪表、实验设备的检查、维护、保养和校准；
运用统计技术进行测量体系分析；
不良仪器、仪表、实验设备的修理；
ME的人员岗位职责
送外校正的仪器申请提出；
负责建立仪器履历卡；
上级指定的其他事项。
D.工具工程师
直接上司是ME课主任；
进行工具、设具的检查、维护、保养和量具校准；
负责新产品工具的申请和 准备；
执行相关程序对工具和设备进行管理；
保证所有工具在最佳状态和效果下使用；
负责建立贵重工具的履历卡；
上级指定的其他事项。
E.设备工程师
直接上司是ME的课主任；
进行自动插件、波峰焊机和SMD的检查、维护、保养；
负责自插、SMD设备预备品的保存、采购及档案记录；
有关设备的运行事项要求和操 作规程制定；
保证所管理的设备在最佳状态和效果下使用；
送外或外请维修的设备申请提出；
上级指定的其他事项。
F.ME组长
直接上司是ME课主任；
配合ME主任负责所担当的生产工装事务工作；
负责向ME主任报告工作；
检讨所担当的工装机器维护|保养|校正等工作效果；

## Slide 102
支持部门内其他组别需要帮助的工作；
负责指导技术员的工作；
上级指定的其他事项。
G.ME技术员
直接上司是各组组长；
协助上司的工作；
对所担当的任务及时并优质地完成；
处理设备异常问题，有责任进行分析、对策；
检讨生产部提出的不适合设备事项、并确认；
负责建立所担当设备的履历卡；
上级指定的其他事项。
H.ME课文员
直接上司是ME课主任；
部门文 件改发登记和处理；
部门办公室的日常事务处理；
改集相关的信息并制定成文件交部门主任；
上级指定的其他任务。
I.ME课技工
直接上司是ME技术员；
协助技术员的工作；
及时完成上司安排的日常工作事务；
对所担当的设施进行清洁和维护；
上级指定的其他任务。
ME的人员岗位职责

## Slide 103
如果等到机器环了再去修理时将有这些不好的情况：
坏了的机器已停止生产，扰乱了正常生产秩序；
影响生产量，导致完成生产计划有困难；
器从将要坏到完全坏的过程中有可能制造 了不良品；
机器在坏的过程中有可能损坏了机器本身的零件；
有可能造成安全作业隐患；
损坏状态的机器对作业员造 成心理影响；
损耗或降低机器的机械能力。
为了克服上述不利因素，我们必须保证生产中的机器设施必须能正常运转，就像从广州开往北京的火车一样，从广州开车时要有能力保证它可以跑到北京，而不是只跑到郑州，到郑州后再另想办法到北京。当然，列车在中途还需在加油加水，紧紧螺丝优什么的，但那都 是预防和保证措施，与前面所说的目的是一样的。
2 不能等到机器环了才去修理

## Slide 104
生产中的
机器、设备
事先采取
预防措施
维护、保养计划
维护、保养规程
责任人
监督人
处理措施
效果验证和评价
文件化的规定出来
制度化的执行下去
全面落实岗位责任制
确保ME效果
制造过程中运转正常
履行
维护、保养实施记录
维护、保养规程执行
责任人签 各
监督人确认
评价处理措施
效果鉴定并写计划
确保机器在生产中不坏的方法：

## Slide 105
2.1.1建立预防保养计划的依据
不同的机器有不同的特性和要求,因此,建立预防保养计划时要充分地考虑机器的实际运转需要以及相关数据说明,然后立项,这些依据主要包括:
机器的原始说明书;
机器使用过程中建立的规定性文件;
操作规程;
损耗材料的要求;
有关国家标准或其他规定等.
2.1.2预防保养计划的类别
预防保养计划一般包括了维护和检验等一些有必要与保养同时进行的项目,这些项目有的是日常进行的,有的是定期进行的.通常把日常实施的保养又叫点检,其实点检也是预防保养的一个类别,只不过
2.1怎样建立预防保养计划：
是每天进行罢了.常见的类别如下:
周计划:机器转中每周所要事先保养,检查的频发类事项.
月计划:机器转中每月所要事先保养,检查的阶段性事项.
季计划:机器转中每季度所要事先保养,检查的特殊性事项.
年计划:机器转中每年所要事先保养,检查的全面事项,属于大检.
定时计划:机器运转中需要按运转时间进行定期保养,检查的事项.
日计划:机器运转中每日必做的点检,清洁等常规保养,检查的事项.
旬计划:与周计划类似,只是时间较长一些.
半月计划:与周计划类似,只是时间较长一些.
半年计划:与季计划类似,只是时间较长一些.比较少用.
特殊计划:因突发情况而被上级指定或要求时制定的计划.
远期计划:如二年期,三年期,五年期,甚至十年期的计划,这些都比较少用或者在特殊场合中使用.
2.1.3 预防维护保养计划的制定方法
预防维护保养计划由ME制定,工程部主管检讨,主管老总批准后执行,其中日常保养无须制定计划.制定的方法和步骤是:

## Slide 106
年度预防保养(检查,维护)计划
机器类别:注塑车间适用机器 Date: Page:
NO | 机器 名称 | 管理编号 | 定 期 保 养 级 别 |  |  |  |  |  | 担当 | 确认 | 备注
 |  |  | 周 | 月 | 季 | 年 | 小 时 | 其 他 |  |  | 
1 | 注塑机 | A03-112X | O | O | O | O |  |  |  |  | 
2 |  | A03-113X | O | O | O | O |  |  |  |  | 
3 |  | A03-114X | O | O | O | O |  |  |  |  | 
4 | 发电机 | B01-001 | O | O |  | O | 400 |  |  |  | 
5 |  | B01-002 | O | O |  | O | 400 |  |  |  | 
6 | 空压机 | B02-001 |  | O |  | O | 800 |  |  |  | 
7 |  | B02-002 |  | O |  | O | 800 |  |  |  | 
8 |  | B02-003 |  | O |  | O | 800 |  |  |  | 
9 |  | B02-004 |  | O |  | O | 800 |  |  |  | 
10 |  | B02-005 |  | O |  | O | 800 |  |  |  | 
2.1.4年度保养计划表

## Slide 107
2.2 ME定期实施预防保养
定期实施预防保养就是要求按规定的期限对相关机器和设进行检查,维护,清洁,加油,紧固,更换消耗品等事项.
2.2.1 实施预防保养的方法
受控
执行
制定保养指导书
制定保养记录表
按计划实施保养
实施保养后做记录
评价机器能力,调整保养内容
与机器的
设计能力
比较
定期评估
保养效果
规定需要做哪些保养?如何保养?
按规定的格式,规范化管理保养工作
执行规定和要求
具体做了哪些保养事项,备忘和提供证据
2.2 ME定期实施预防保养

## Slide 108
2.2.2 预防保养记录表的格式
1 ) 机器设备日常保养/点检表.
机器设备的日常保养/点检工作在每日开机前进行,实施者一般是机器操作担当人员.其使用的窗体格式如下:
机器设备日常保养/点检表
机器名称:空压机 |  |  | 管理编号:A03-112X |  |  | 车间:注塑2车间 |  | 
日期: |  |  | (白班)时间1: |  |  | (夜班)时间2: |  | 
名称 | 项目 | 标准 | 点检结果 | 处理措施 | 备注 | 点检结果 | 处理措施 | 备注
机 器 运 行 | 电热体,胶筒 | 良好 |  |  |  |  |  | 
 | 压力油温 | 30℃-50 ℃ |  |  |  |  |  | 
 | 机械部分 | 良好 |  |  |  |  |  | 
 | 润滑状况 | 充分 |  |  |  |  |  | 
 | 油污,异物 | 清洁 |  |  |  |  |  | 
 | 动作音,异响 | 正常 |  |  |  |  |  | 
 | 安全门,止动棒 | 良好 |  |  |  |  |  | 
2.2.2 预防保养记录表的格式

## Slide 109
机器名称:注塑机 |  |  | 管理编号:A03-112X |  |  | 车间:注塑2车间 |  | 
辅 助 设 备 | 料斗 | 功 作 能 用 正 良 常 好 |  |  |  |  |  | 
 | 干燥机 |  |  |  |  |  |  | 
 | 吸料机 |  |  |  |  |  |  | 
 | 冻水机 |  |  |  |  |  |  | 
 | 热油机 |  |  |  |  |  |  | 
 | 操作台 |  |  |  |  |  |  | 
模 型 | 冷却 | 功 符 能 合 正 要 常 求 |  |  |  |  |  | 
 | 顶针 |  |  |  |  |  |  | 
 | 光滑面 |  |  |  |  |  |  | 
 | 修饰面 |  |  |  |  |  |  | 
 | 润滑 |  |  |  |  |  |  | 
 | 其他 |  |  |  |  |  |  | 
特别事项记录: |  |  |  |  |  |  |  | 
担当1: |  |  | 确认: |  |  | 日期: |  | 
担当2: |  |  |  |  |  |  |  | 
(续上表)
2.2.2 预防保养记录表的格式

## Slide 110
2 ) 周别,月别保养记录表.
机器设备的周/月别保养作的实施者一般是ME所属的机器设备专职管理维护人员,其使用的窗体格式如下:
机器名称:注塑机 |  | 管理编号:A03-112X |  |  | 月份: |  |  |  | 
机器规格: |  | 车间: |  |  | 日期: |  |  |  | 
A.周别保养 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编号 | 保养项目 |  | 要求 标准 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 备注
1 | 安全门 止动棒 |  | 动作灵活 |  |  |  |  |  | 
2 | 油路开关 保护阀 |  | 灵活有效 |  |  |  |  |  | 
3 | 电路行 程开关 |  | 灵活有效 |  |  |  |  |  | 
4 | 油路各处 通路良好 |  | 无漏渗 |  |  |  |  |  | 
5 | 清洁 |  | 干净无锈 |  |  |  |  |  | 
6 | 螺丝紧固 |  | 无松脱 |  |  |  |  |  | 
担当 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
周/月别保养记录表
编号:
2.2.2 预防保养记录表的格式

## Slide 111
机器名称:注塑机 |  | 管理编号:A03-112X |  |  | 月份: |  | 
机器规格: |  | 车间: |  |  | 日期: |  | 
B.月别保养 |  |  |  |  |  |  | 
编号 | 保养项目 |  |  |  |  | 要求标准 | 保养结果
1 | 压力油油质测定:观察颜色,有无水分,沉渣和异物 |  |  |  |  | 正常 | 
2 | 压力油粘度滴下试验:试验分析粘度 |  |  |  |  | 正常 | 
3 | 检查油管 |  |  |  |  | 正常 | 
4 | 更换润滑油 |  |  |  |  | 说明书上的规格 | 
5 | 清洗油冷却器 |  |  |  |  | 说明书上的规格 | 
6 | 检查机械传动部分的动作,磨损 |  |  |  |  | 正常 | 
C.特别事项记录 |  |  |  |  |  |  | 
D.备注 |  |  |  |  |  |  | 
担当: |  |  | 确认: | 日期: |  |  | 
(续上表)
3 ) 季度/年保养记录表.
机器设备的季度/年保养工作的实施者一般是ME所属的机器设备专职管理维护人员,因为季节的变化环境也会出现变化,所以该保养工作要包含与此有关的内容.其使用的窗体格式如下:
2.2.2 预防保养记录表的格式

## Slide 112
机器名称:注塑机 |  | 管理编号:A03-112X |  |  | 年度: |  |  |  |  | 
机器规格: |  | 车间: |  |  | 日期: |  |  |  |  | 
A.季度保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编号 | 保养项目 |  | 要求 标准 | 第1季度 |  | 第2季度 | 第3季度 |  | 第4季度 | 备注
1 | 电气控制箱清洁 |  | 符合绝缘标准 |  |  |  |  |  |  | 
2 | 检查液压系统清洁 |  | 灵活有效 |  |  |  |  |  |  | 
3 | 通风散热系统检查 |  | 有效 |  |  |  |  |  |  | 
4 | 电磁阀,电空阀检查 |  | 无漏渗 |  |  |  |  |  |  | 
5 | 料筒,料杆检查 |  | 功能正常 |  |  |  |  |  |  | 
6 | 止逆环的功能检查 |  | 功能正常 |  |  |  |  |  |  | 
担 当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B.年度保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编号 | 保养项目 |  |  |  |  | 要求标准 |  | 保养结果 |  | 
1 | 机器年度大检,所有项目全面检查 |  |  |  |  | 符合标准 |  |  |  | 
2 | 电流计,压力表,温度计,温控仪校准 |  |  |  |  | 符合标准 |  |  |  | 
3 | 整机水平度调整 |  |  |  |  | 符合标准 |  |  |  | 
季度/年保养记录表
2.2.2 预防保养记录表的格式

## Slide 113
机器名称:注塑机 |  | 管理编号:A03-112X |  |  | 年度: |  | 
机器规格: |  | 车间: |  |  | 日期: |  | 
B.年度保养 |  |  |  |  |  |  | 
编号 | 保养项目 |  |  |  |  | 要求标准 | 保养结果
4 | 各种油封,衬垫检查更换 |  |  |  |  | 无老化,破裂等 | 
5 | 各种动作开关检查更换 |  |  |  |  | 符合标准 | 
6 | 机器的安装状态和周边配件适宜性检查 |  |  |  |  | 符合要求 | 
C.特别事项记录 |  |  |  |  |  |  | 
D.备注 |  |  |  |  |  |  | 
担当: |  |  | 确认: | 日期: |  |  | 
(续上表)
2.3 能长期安全运行的机器是好机器
机器能否长期安全运行的决定因素包括:
机器本身的质量;
使用者的操作水准;
预防保养的措施效果;
2.2.2 预防保养记录表的格式

## Slide 114
工作运转的负荷情况;
环境的影响,如污染,温度,电压等.
要保持机器能长期安全地运行,就需要对上述五个方面的因素进行有效控制措施得力的话也许不仅仅是安全运行,减少故障,更还可以提高机器的使用寿命.
机器长期安全运行的因素:
功能符合,
品质过硬
的机器
制定了操作规程,作
业者有资格操作,有管
理者监控机器的操作
过程
没有过载现象
使用环境符合标准
实施了有效的预防保
养措施,机器从来不会
在带病状态下运转
功能符合,
品质过硬
的机器
机器长期安全运行的因素

## Slide 115
2.4 机器应有履历卡
机器的履历卡也就是机器的档案,为了对机器进行有效的管理,提高识别能力和提供必要的运转数据等,有必要对机器从开始投入使用到目前状态的全过程中所有的重要事项进行记录,以便了解和掌握机器的运作轨迹.
一般情况下,机器履历卡的内容包括以下事项:
机器的基本数据,如名称,规格,供货商,价格,制造日期,使用日期,使用部门等;
机器的移动情况;
机器的主要技朮参数;
机器的重要运转工作事项记录,如故障,维修,定检,校准,保养,更换配件,软件升级等.
机器履历卡应由机器的管理者建立和保管,比如ME,可以随机保管,也可以归档保管.
机器应有履历卡
ME
机器履历卡
随机保管:使用方便,
但保管质量差,比如
易脏,易丢失
归档保管:使用不方
便,但保管质量好,
比如完整性,安全性
好等

## Slide 116
设备名称:XXX |  |  | 制造日期:2017年6月12日 |  |  |  | 
管理编号:A03-112X |  |  | 购入日期:2018年 7月16日 |  |  |  | 
原编号: |  |  | 价格:RMB320000.00 |  |  |  | 
规格: |  |  | 购买者:XXX |  |  |  | 
商标号:XX |  |  | 承认者:XXX |  |  |  | 
制造商:XX机械(亚洲)有限公司 |  |  | 设备能力/成色:全能/新 |  |  |  | 
使用部门:注塑2车间 |  |  | 管理部门:设备 |  |  |  | 
移动情况记录: |  |  |  |  |  |  | 
主要技朮标准: 使用电压:220V 功率:总功率12KW |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 事项 名称 | 主要内容 |  | 结果 | 担当 | 日期 | 备注
1 | 试车 | 2018年7月22日在注塑2车间试车成功,投入量产 |  | OK | XXX | 2018年7月22日 | 
机器/设备履历卡
机器应有履历卡

## Slide 117
精度的概念对于产品来说是要求其具有准确的性能参数,而这些参数是靠仪器的检验来读取的,假设仪器精度不够或者欠缺准确的话,那么读到的数据也是不准确的.因此,企业为了制造和检测产品的需要,有必要对所有仪器的精度进行管理,这项工作就是我们这里要讲的计量室的校准工作内容.
精度与品质的关系:
3. 仪器没有精度,产品没有质量
生产投入
制
造
过
程
材料
用量
严格
控制
精检
细查
性能
参数
仪器
设施
定期
校准
成分
尺寸
规划
检查
生产产出
高性能,高
精度的产品
赢得顾客
良好的声誉
公司长
足发展

## Slide 118
3.1 企业有标准计量室
3.1.1 解释计量
计量是实现单位统一,保障量值准确可靠的活动.在工业生产过程中计量应具有以下4个特点:
准确性:测量结果与被测量的真值在一定的不确定度,误差极限或允许的误差范围内的相同性.事实上没有100%的准确性,但只要符合要求,一般即看作是准确的.
一致性:测量单位相同,测量结果不会因人,方法,时间等因素的差异而产生不符合要求的变异.也就是测量结果应是可重复,可再现的.
追溯性:测量结果,使用的标准等应可以找到证明其效力的惟一依据,这个依据应不是有可能导致产生混乱的多头基准.一般情况下最终要追溯到国家或地区的标准.
法制性:计量的结果将被用在与产品有关联的国家或地区,如果计量过程不符合法律规定的话那将影响计量结果的有效性.
正是因为计量具有上述4个特性,所以它是广义的和特殊的测量与
企业有标准计量
校准.在企业实际工作中,要做好仪器设施的检测,校准工作首先要明确适用的标准,然后按程序规定的要求完成就可以了.
3.1.2 标准计量室
企业为了节省成本,一般应设置自已的计量室,以完成生产仪器设施的日常维护,保养,管理和校准等工作.标准计量室通常的配置条件如下:
适宜的校准场所,比如:噪音,温度,湿度,灰尘等因素符合要求;
选定的计量标准,如采用中国国家标准等;
合格有效的计量器具,如实施校准所需的标准仪器,工具等;
校准工作管理方法,如计量程序文件,指导书等;
工作权责分配,如校准范围等;
具有合格资格的校准人员.

## Slide 119
计量标准
程序文件
指导书
标准设施
内部
计划
校准计划
通知仪器使用部门
确保有效期内具有
足够的准确性
跟踪,验证校准效果
记录,标识并发证
按规定实施计量
送仪器到计量室
识别
封条
合理
搬运
识别有
效期
修订标
准规程
调整校
准计划
满足检
测真值
需要
按规定的期限对有计量值的设施安排的校准实施计划
提前一周发出通知
提前一天送仪器到计量室
完成各项检校工作
贴校准贴纸,颁发校准证
不定期措施,掌握校准周期
3.1.3 计量室工作流程

## Slide 120
3.2 管好计算标准
1 ) 标准的类别.
国际标准:指适用于国际范围内被ISO(国际标准化组织),IEC(国际电工委会),ITU(国际电信联盟)等机构认可或批准的标准.
区域标准:指适用于某些地理区域由该区域的标准机构批准的标准.
国家标准:指由国家标准机构制定的适用于该国家行政范围内的标准.
行业标准:适用于某些行业使用并由该行业协会批准的标准.
企业标准:由企业自己制定适用企业内部的标准.
2 ) 标准的选用
为了增强企业产品标准的适用性,选择标准时应优先选用级别较高的标准,如国际标准,但在高级标准不具备或无法实现的条件下可以有目的地选择其他标准.
3 ) 标准的管理.
管好计算标准
管理标准的方法应在相关程序文件中明确规定,具体包括以下的措施:
从外部接收的标准按外来文件进行登记,批准后受控管理;
自己建立的标准也应在批准后受控管理;
如有必要,使用的标准要通知顾客;
及时掌握信息,了解标准的修订情况,保持使用最新版本.
[指引案例]

## Slide 121
计量室计量标准的管理
------智造互联网计量室计量标准的管理记录
标准名称:游标卡尺检定规程标准编号:JJG30----92标准级别:中国国家标准------国家质量技朮监督局批准接收日期:1998年12月18日
接收单位:工程部
受控单位:公司文件控制中心
管理编号:RPES-ME016-98
归档位置:文控中心M-03-118活页夹
3.3 标准仪器应具备哪些条件
1 ) 标准仪器的范围.
标准仪器系指计量室在实施校准工作时使用的仪器,工具等设施.它可以是参照物,也可以是鉴别的标准.
根据所校准的设施的类别不同,标准仪器包含的物品也不同,比如校准光标卡尺时要使用量块等.
2 ) 标准仪器的条件.
为了确保校准的效果,对于校准用的标准仪器需要按如下条件加以规定:
具有国家级别校准机构校准的有效证书;
仪器本身的精度要高于被校准仪器或适用产品技朮指针的精度;
管好计算标准

## Slide 122
校准的范围要包含所有要求的项目范围;记录显示一年内没有发生该类仪器的不良记录.
3 ) 标准仪器的管理.
标准仪器由计量室负责管理,管理中要注意如下事项:非特殊情况未经批准,该类仪器不得流通使用;
如条件许可,选择外部校准的机构应不得连续超过两次.
标准仪器的管理因素:
标准
仪器
标准
专用
外部机
构校准
校准范
围包含
确保
精度
放置于
计量室
校准项
目适用
管好计算标准

## Slide 123
3.4 分级别实施校准
公司内使用的仪器很多,根据其性质,使用频度,使用要求等可以施以不同级别的校准,以迖到既经济又有效的目的.校准级别通常是按以下的方式来划分:
外部机构校准;
内部一级校准;
内部二级校准;
内部基准校准.
3.4.1 外部机构校准
1 ) 校准的仪器类别包括:
用于内部校准的标准仪器;
内部不能实施校准的仪器设施;
QA实施质量稽核用的重要的仪器设施.
管好计算标准
2) 选择的校准机构.
国家级别的检测机构,如:赛宝计量检测中心,她是中国电子产品可靠性与环境试验研究所(即信息产业部电子第五研究所)的直属机构.
3 ) 校准的周期一般是一年.
4 ) 校准方式一般包括如下两方面:
把需要校准的仪器送校准机构校准,完成后连同校准证书一起拿回来;
请校准机构的人员来公司现场实施校准.
3.4.2内部一级校准
1 ) 校准的仪器类别包括:
生产中使用频繁的仪器;
测量的参数比较重要(如属于特别特性项目)的仪器设施;
OQC实施出货质量管理用的重要的仪器设施.

## Slide 124
2 ) 内部一级校准由公司计量室实施.
详细的校准过程及方法应在有关程序文伒和指导书中作出明确规定.
3 ) 校准的周期一般是一季度.
4 ) 校准方式.
计量室依据校准计划通知被校仪器使用部门;
使用部门把需要校准的仪器送到计量室校准,完成后再拿回去使用.校准证书保留在计量室;
现场使用者应保护校准封贴不损坏,一旦损坏时将看作校准失效处理.
3.4.3 内部二级校准
1 ) 校准的仪器类别包括:
生产中使用比较频繁的仪器;
管好计算标准
基本校准中发生失准现象的仪器.
2 ) 内部二级校由公司计量室实施.
详细的校准过程及方法应与内部一级校准相同.
3 ) 校准的周期一般是6个月.
4 ) 校准方式.
与内部一级校准相同.
3.4.4 内部基本校准
1 ) 校准的仪器类别包括:
除内部一,二类校准之外需要内部校准的所有仪器设备.
比如:游标卡尺,风压表,直尺,卷尺,温/湿度计,修理工位使用的仪器等.
2 ) 内部基本校准由公司计量室实施.
详细的校准过程及方法应与内部一级校相同.

## Slide 125
3 ) 校准的周期一般是一年.
4 ) 校准方式.
与内部一级校准相同.
[指引案例]
校准过程
智造互联网计量室游标卡尺校准过程
仪器名称:游标卡尺
型号规格:0-300/0.02mm
制造商号:ZYDDN
校准使用的标准:
------JJG30-1992游标卡尺检定规程;
------标准量块12块,在有效的校准期内;
管好计算标准

## Slide 126
治具,JIC帮助生产
治具,JIC指的是公司内部的机械组人员自制的用以方便生产操作的器具.比如在PCBA补焊操作中为了固定PCBA而方便焊锡操作,可以制作放置PCBA的固定架.这个架子就是所谓的治具,英文称之为JIG.
治具,JIG对于生产过程一般具有如下的帮助作用:
方便操作,帮助操作员顺利完成任务;
保护与防护作用,使作业过程中的操作关联方得到安全;
提高效率,加快作业速度;
构成产品与测试仪器之间的连接纽带;
防止操作错误,减少风险;
变手动操作为机械动作,确保操作的有效性.
治具,JIC帮助生产

## Slide 127
FMEA阶段识别需要性
监控计划中作出详细规定
编入配置列表并投入使用
模拟
试用
制作
治具
改进
检讨
批准
使用
定期维护,保养
入库管理,存贮备用
策划治具的实现
潜在的失败模式与效应分析阶段识别是否需要使用治具,以方便作业,降低风险
规定在哪些工序如何使用,记录编号
PE与ME共同设计,ME的机械人员制作
由使用者每日清洁,点检
由管理者实施定期检验,保养
对暂时不用的JIG,由JIG课入库管理
治具,JIG的管理方式:

## Slide 128
4.1 治具,JIG如何开发
对于产品生产监控计划中规定要使用的治具,JIG由JIG管理课列成清单,交机械课安排计划制作.具体的制作方案应在制作工程师的牵头下由ME,PE等人员共同努力完成.
1 ) 治具,JIG的开发责任.
治具,JIG的开发责任关系:
治具,JIG的管理方式:
确定
类别
确定
数量
确定
方案
机械
课
JIG
课
PE
检讨
治具
JIG
初次
制作
改进
ME
认可
有效
管理
投入
使用
反馈
意见

## Slide 129
2 ) 治具,JIG的开以步骤.
识别用途:比如是测试用的机架,还是固定用的架子等.
参考以前的类似经验:对于测试机架是基本上是要依据产品的测试性能要求和结构布局去规划方案的,但对于防护类,方便作业类的治具则完全可以在以前类似的设计基础上稍加改进即可,如果PE方面或其他人员有什么意见的则可以把这些意见内容也考虑进去,统筹策划.
制作样板:根据策划的方案先制作一台样板,如果自已试用满意的话可以会同PE,JIG管理员等一起检讨.
将检讨结果转化成具体的实施方案.
改进已制作成的样板,使其更具合理与适用.
将改进OK的JIG样板交ME认可批准.
参照批准的样板制作需要数量的JIG.
完成批量制作的JIG,交JIG课管理.
治具,JIG的开发步骤
JIG可根据需要把存储的JIG投入使用.
倾听使用现场的反馈意见,实施持续改进.
4.2 让治具,JIG派上大用场
别小看一个很不起眼的治具,如果用得得当时它发挥的威力可是了不得的.请看下面的例子:
1 ) 丝印MODEL名.
火牛的顶部正中间需要印上产品的MODEL名,用以前做的手动治具操作时需要印好一个产品后,取下来再印另一个产品,这样每小时的产量是1200只.而改用新的治具后,其操作手续简化到只需要抬动一下丝网就可以了,这样,每小时的产量达到2500只.一个治具的改变使产量翻了一翻还多,可见治具的作用有多大!
2 ) 焊电位器.
音箱作业中需要焊一只电位器,使用的工具是40W的电烙铁,PE分析发现约有30%的不良电位器是由于旋转部位变形造成的,而造成这种变形的原因就是焊电位器时电烙铁的焊头与电位器太贴近,导致电位

## Slide 130
器局部受高温产生变形.针对这种原因他们要求ME制作了一个铝质的薄片,在焊锡操作前套在电位器上然后开始焊锡作业,等到再确认结果时果然这种不良消失了,这又是治具的威力.
3 ) PCBA目视检查.
PCBA的焊锡面密密麻麻大约有近千个焊点,补焊作业中操作员因为要找到焊锡点往往要费点时间和精力,不仅影响质量,而且效率不高.JIG课的人员针对这种情况制作了模板,模板就是在一块黑色胶皮上挖一些洞,只让需要焊锡的部位从洞中露出来,这样不仅容易寻找有用的作业部位,而且还不会花眼,质量和效率都提高了很多,这又是治具的作用.
通过上面的事例我们分析,治具虽小,但它产生产作用却不小,所以,ME的人员应当在加工治具方面多多动脑筋,以便让治具,JIG派上大用场,发挥更多的作用.
4.3 治具,JIG的日常管理方法
治具管理的总体方法与仪器管理类似,只不过因为有的治具比较简单,在管理的程度上也要比仪器管理显得简单些.比如,有些治具可以不要履历卡等.
治具,JIG的开发步骤

## Slide 131
治具,JIG的管理方法与要素:
建立
清单
建立
履历卡
制定保
养计划
实施预
防保养
治具,JIG的管理
清洁
标识
维护
存贮
有效性
治具,JIG的管理方法与要素

## Slide 132
4.3.1 使用中治具的日常管理方法
1 ) 清洁:由于治具连续使用,因此其表面会有一些碎屑,如果不及时清洁的话就会污染产品或造成接触不良等.
清洁的方法是:
定时或定次进行清洁;
用压缩空气吹;
用抹布擦;
用毛刷清理.
2 ) 维护:治具连续使用,螺丝会松动,弹簧会偏位,顶针会不良,因此,需要每班进行基本维护.
维护的方法是:
需要加油吗?
需要紧螺丝吗?
治具,JIG的管理方法与要素
需要更换顶针等配件吗?
3 ) 确认保养状态:查看治具的管理者贴的标签是否有效.
确认的方法是:目视检查.
处理的方法是:过期更换.
4 ) 每班点检:每班开始工作前先检查治具的状态是否正常.
点检方法是:
目视检查;
用不良样板确认治具是否可以检出不良品.
4.3.2 存贮中治具的日常管理方法
1 ) 建立治具清单:知道有多少治具在保存中,保存的位置,状态如何,以便在需要使用时可以容易获得.
建立清单的方法是:
依据编号,类别等可以检索的因素排列制表;

## Slide 133
清单中应包含:治具的名称,使用产品,管理编号,制造日期,现时状态,存贮位置,备注等项目;
该清单由JIG课保存和使用.
2 ) 修理不良治具:利用治具在存贮中的时间进行修理,维护和翻新,以确保所有的治具可以拿出来马上就能使用.
3 ) 治具流动管理:确保治具可以在不同的部门中流动使用,可以追溯,查找,并在需要时能够立刻找到它.
管理的方法是:
建立与治具清单相配套的治具流动管理登记表,表的格式如下:
管理编号 | 治具名称 | 流动记录 |  |  |  |  | 备注
 |  | 发出 日期 | 使用 部门 | 签名 | 确认 | 归还 日期 | 
治具发放/回收登记表
治具,JIG的管理方法与要素

## Slide 134
4 ) 治具的标识:给治具一个可以识别的标志.
标识的方法是贴纸标识,格式如下:
RPE-JIG
管理编号:
JIG名称:
适用产品:
有效日期:
使用轻巧的工具
工具指的是在制造过程中为完成任务而使用的标准类,通用类器具.它与治具的区别是:治具一般是公司内部自已做的,工具是购买的;治具是以专用为主的,工具是标准的,通用的.其他方面倒没有什么本质的区别.
所谓轻巧的工具是针对工具的适用性而言的,比如焊多大的焊点就用与之相适应的烙铁,紧6号的螺丝就不能用10号的扳手等.所以,在规划,管理工具的过程中有必要具体问题具体分析,制定出适宜的措施和方案.
所谓工具通常包括以下的器件:
电烙铁,风批,剪刀,镊子,刷子,抹布,静电带,砂轮,热风筒,放大镜,探照灯,标识笔,贴纸,标签,刮刀,戒刀,手动螺丝刀,吸锡枪,胶水瓶等.
5.1 易损工具定期补
1 ) 易于损耗的工具类别.
随着使用过程的延续,有的工具将被耗尽或失去作用,这些就是属于易于损耗的工具,主要包括以下类别:
砂轮机:随着打磨产品的数量增加,砂轮将被磨损,到一定限度时无法再用.管理中应规定打磨产品的数量,到够量时更换砂轮.
抹布:擦拭产品上面的脏污,根据脏污程度的不同,应规定擦拭的次数,比如只擦一次,或反复使用一个班次等,到期更换.
标识笔:生产中用于标记作业状态的色笔,一般是蜡笔,使用到一定程度就消耗完了.管理中应规定标记产品的数量,按此数量换算出大致的生产经历时间,然后定期发新笔.贴纸,标签:属于单次使用的消耗品,做多少产品用多少标签,只是要注意控制不要造成浪费.
治具,JIG的管理方法与要素

## Slide 135
2 ) 易于损耗的工具补给方式.
工具由ME的工具课负责管理,管理事项主要包括:申请购买新品,分发与控制实际用品,报废用过品,落实管理制度等.这其中最关键的是用量的控制与补给问题,它们往往是最难以解决的矛盾.因为一方面要节约成本,控制用量,另一方面又要保证质量,满足生产,所以,有必要建立适宜的补给制度以从根本上有效化解此项矛盾.
规定损耗工具的补给量:
治具,JIG的管理方法与要素
易损耗
的工具
理论中的
设计用量
规定的标
准用量
宽放用量
+20%
依据以往的经
验,特殊条件或
上级的要求指
示等
PE
工具课
生产部
受控管理
个别
调整
检讨,决定
形成文件化的
制度推行执行
既降低成本
又保证生产

## Slide 136
5.2 老化工具及时换
1 ) 产生老化的工具类别.
老化工具指的是因持续使用使其功能降低的一类工具,其具体表现特征上有:钝,松,起毛,功能下降等.这类工具包括:
剪钳,剪刀:因长期使用使得刀口变钝,已不能有效地剪下东西.生产中往往造成剪出的产品剪口有毛边,不齐,或导致操作中出现扭,拉等不良动作而损坏被剪的部品.管理方法是打磨,更换.
螺丝起子类:因长期使用得螺丝起子的批头变秃,不能有效地与螺丝相扣合,形成操作时有滑脱现象.它的管理方法与损耗类工具一样处理.
刷子:使用一段时期后刷毛变硬,脱落,变短等,导致刷洗能力降低.管理方法是规定使用期限,到期以旧换新.
镊子:使用一段时期后出现弹力下降,尖钝,变形,脏污,氧化等不良现象.管理方法是修理或规定使用期限,到期以旧换新.
放大镜:随着使用时间的延长出现镜面花,脏等不良现象,影响查看效果.管理方法是规定使用期限,到期以旧换新.
治具,JIG的管理方法与要素
风枪,吸锡枪:使用一段时期后出现漏风,变形,脏污,氧化等不良现象.管理方法是修理或规定使用期限,到期以旧换新.
胶水瓶:随着使用时间的延长出现胶瓶变硬,残留胶水积多,出胶不利等不良现象.管理方法是规定使用期限,到期以旧换新.
刮刀,戒刀:因长期使用使得刀口变钝,已不能有效地裁削东西.生产中往往造成裁出的产品刀口有毛边,不齐,或导致操作中出现扭,拉等不良现象而损坏部品.管理方法是打磨,更换.
探照灯:烟体属于老化类工具,灯泡属于损耗类工具,不良时影响探视效果,但没有明显的直接后果.管理方法是参照损耗类工具管理灯泡,对于灯体以修理为主,不能修复时以旧换新.
电烙铁:用久了就会使烙铁尖氧化,变秃,残缺,变形等,导致上锡不良.管理方法是规定使用期限,到期以旧换新.
2 ) 老化工具的更换管理.
老化工具的管理要素:

## Slide 137
老化
的工具
规定使用
有效期限
PE
工具课
生产部
受控管理
共同检讨决定
形成文件化的制
度推行执行
使用者有
更换需求
未到期的
请求审批
到期的
直接更换
PE,ME
检讨决定
以旧
换新
更换新品
旧品回收,报废处理
修理使用
治具,JIG的管理方法与要素

## Slide 138
5.3 必须安全使用工具
安全使用工具主要包含如下的内容:
按操作规程合理使用工具;
放置状态的安全性;
用电的安全性;
机械防护的安全性;
防静电的效果;
不会容易导致事故灾害;
不会容易导致产品损坏;
不会超出要求而导致环境损害;
符合有关法律法规的要求.
治具,JIG的管理方法与要素

## Slide 139
五.管理规程:
1 ) 工具课负责对新购入的电烙铁检验,编号,建立清单;
2 ) 依据计划单或批准的申请单向使用部门发放良品电烙铁;
3 ) 对于修理品要验证合格后方可发放,验证内容是:
验证项目 | 要求标准 | 备注
绝缘 | 绝缘电阻达标 | 
外观 | 无破损,干净 | 
温度 | 符合瓦数标准 | 
备注:电烙铁的温度标准
30W-28℃ ~360℃ ,40W-300℃ ~380℃ ,60W-320℃ ~400℃
4 ) 确保贮存的电烙铁功能正常;
5 ) 确保电烙铁能满足生产需要.
六.使用规程:
治具,JIG的管理方法与要素

## Slide 140
1 ) 电烙铁插电5分钟后才可以正常使用;
2 ) 使用中要按标准方法拿持;
3 ) 用完后必须放在专用架子上;
4 ) 不得手持电烙铁嬉戏;
5 ) 下班时间必须拔出电源插头;
6 ) 如发生意外事故时立即切断电源,通报上司;
7 ) 如发生故障时应送工具课维修,不得私自拆卸或其他处理;
8 ) 使用的电烙铁不得随意调换;
9 ) 确保接地线良好.
七.安全责任
1 ) 凡违章使用的责任由现场管理者或当事人承担;
2 ) 正常使用中产生事故责任由工具课承担.
QJDN公司具课
治具,JIG的管理方法与要素

## Slide 141
5.4 工具好用,生产放心
一般来说与工具关联的事故基本上都是因为工具存在一定的缺陷而引起的,由于工具有缺陷导致使用者不能按规定的方法正常使用,所以造成事故.而顺手好用的工具者比较满意,一般一会拆改或违章操作,那么,用起来也就比较放心,自然也不会产生什么后果.
鉴于上述原因,工具课在选择工具时要尽可能地选用适宜,好用的工具,这些因素包括以下的内容:
工具的轻巧与便利性;
左右手操作的习惯性;
负荷能力;
电压规格;
使用说明书的理解程度;
工具的配套性;
工具的质量;
治具,JIG的管理方法与要素

## Slide 142
6. 及时添置新设备
添置新设备指的是因生产任务增加或实施改进的需要等因素而在现有生产现场中增加设备的过程.这里的新设备是指新增加的设备,当然也包括二手货,但不包括从别的部门借调的设备.
1 ) 添置新设备的时机.
在下列情况下,设备的使用部门或工程技朮管理部门需要策划添置新设备.这些情况包括:
现有设备持续超负荷运转时;
手工操作中问题较多时应考虑实现机械化作业;
现有设备已老化,对质量或产量有影响时;
维修过程中证实发生不可逆的功能损坏导致严重影响时;
现有设备超过使用期限时;
生产新产品有需要时.
设备的管理方法与要素

## Slide 143
2 ) 添置新设备的方法:
识别添置的必要性
提出申请
调查与考证
选购并安装
验证,批准
建檔管理
投入使用
属于纯增加设备的应由需要使用的部门识别,属于设备更新换代的一般由工程部识别
识别部门正式申请报公司审批
ME总结调查结果并与生产要求对比权衡后提出意见方案
根据意见方案由采购员选择采购并安装调试
由ME,PE联合检讨,确认后作出是否批准的决定
由PE对设备按规定实施建档管理
上述手续完成后可以投入正常运转
设备的管理方法与要素

## Slide 144
6.1 需要设备先申请
对设备的需求是一个牵动投资的策略性问题,这种策略的重要程度取决于设备所需的资金规模,因此,随着设备的类型不同,其申请与批准的步骤也不一样.而一般情况下,公司是以设备所需的价格为基准来区分这个步骤的.具体详细的实施方式可以参见下面介绍的内容.
1 ) 设备需求申请单的批准权(批准人指最终的决裁者):
类 别 | 资 金 | 申请 部门 | 批准 部门 | 批准人 |  |  | 
 |  |  |  | 主任 | 主管 | 总经理 | 部裁
普通项目 | 300元以下 | 使用部门 | 本部门 |  |  |  | 
小项目 | 1000元以下 | 使用部门 | 工程部 |  |  |  | 
中项目 | 2000元以下 | 使用部门 | 行政部 |  |  |  | 
大项目 | 5000元以下 | 使用部门 | 公司 |  |  |  | 
特大项目 | 10000元以下 | 工程技朮 | 公司 |  |  |  | 
特殊项目 | 10000元以下 | 工程技朮 | 公司 |  |  |  | 
设备的管理方法与要素

## Slide 145
2 ) 设备需求申请书的格式:
申请部门: | 使用部门: | 原因概述: | 
设备名称: | 使用场所: | 产能预后: | 
需要数量: | 功率/规格: |  | 
申请部门要求简述: 签名: |  |  | 
ME区分该项目的类别: 签名: |  |  | 
本部门决裁: 签名: | 工程/行政部决裁: 签名: | 总经理决裁: 签名: | 总裁批准: 签名:
鉴定结果: 签名: |  |  | 
备注: |  |  | 
设备需求申请书
DATE:
编号:
设备的管理方法与要素

## Slide 146
6.2 新入设备须鉴定
新入设备
阅读
说明书
检查
设备
检查
附件
测试
设备
过载
试验
完成
鉴定
1.查验使用方法,要求,规则
2.确认技朮指标,参数的适用性
凡是新增加的生产设备都需要批准后才可以投入运转,这个过程就是新入设备的鉴定.新入设备鉴定步骤:
1.检查外观状态
2.确认是否与说明书的介绍一致
1.附件是否齐全
2.了解用途并确认其功能
1.检查各功能是否正常
2.试验运转状况是否良好
1.检查过载时各功能的状态
2.试验故障时运转状况的表现
1.完成鉴定过程
2.评价机械能力并在申请表上批准
设备的管理方法与要素

## Slide 147
6.3 有效管理新设备
由于新设备是刚开始使用,一般来说比较缺乏管理和运用的经验,所以,为了对其实施有效有管理,相关人员要对新设备特别关照.
1 ) 规定新设备的“新”的时期.
根据新设备的性质和功能状况,对其规定的新的时期也不一样.但一般情况下规定60天比较常见,在这60天中,设备将享受特别的关照.
2 ) 新设备的特别管理事项.
对新设备的特别管理事项随设备的功能复杂程度而有所不同,但一般应包含如下的内容:
建立履历卡-----建立主要运行参数记录;
对选定的参数项目制作X(bar)-R控制图;
调节设备的机械和工程能力;
对安全性能监视控制;
设备的管理方法与要素

## Slide 148
6.4 自制设备要注意
考虑到成本和效果等因素,有些公司往往喜欢自已制作一些设备.不错,这样做的确有效果,但要注意以下事项:
编制使用操作说明书并规定管理和保养的要求事项;
必须经授权批准才能投入试生产中;
与购置的新设备实施同等方法管理;
安全性方面要加强管理措施;
功能效果要定期确认;
有显示数值的地方应有校准的证明依据.
一般情况下人们对自制的设备往旆缺乏认真的对待态度,这是一个应当消除的误区.正因为是自制的设备,其各项功能和技朮指针缺乏科学的论断和依据,所以更要认真和全面的监护运作.
6.5 及时更新设备台账
设备的管理方法与要素

## Slide 149
设备台账亦称设备清单,或者设备一览表,它的作用是让设备管理人员清楚,明了地掌握公司的现状.
1 ) 设备台账的格式.
NO | 管理 编号 | 设备 名称 | 规格 | 功能 状态 | 使用 部门 | 制造 日期 | 投入 日期 | 备注
设 备 台 账
Date:
Page:
设备的管理方法与要素

## Slide 150
2 ) 设备台账需要更新的内容.
对于有设备变更情况的内容,如变更部件,新增加设备,淘汰不良品等情况,要在设备的状态改变基本稳定后,也就是一般在变更趋于正常的一星期之内应当把设备台账纠正过来,否则,就是更新不及时.更新的内容主要包括以下几方面的事项:
删除已经淘汰的设备;
添加新设备;
记录因修理或升级而导致的功能改变;
记录设备的状态,如正常与不良等;
记录移动情况.
更新设备台账的目的是让管理者掌握最新的设备有效信息,以便实现方便的管理和统筹.
设备的管理方法与要素

## Slide 151: 产品要测试 找TE
第四章

## Slide 152
1 TE在干什么
TE指的是负责测试工程的人员或部门,他们的任务是把产品的规格,技朮指标等转化成可以操作,测量的过程,从而实现产品的功能符合要求.
与PE的解释差不多,TE也是可以这样解释的.如果针对部门或班组时:
TE:Test Engineering指机测试工程部门,班组.
而当针对从事这些工作的人员时:
对于那些枯燥,单调的测试数据,当写在纸上时看起来是简单的,而要真正实现符合它的要求,却需要进行反复的测试,调整,再测试,再调整等许多工作,直至找到一个合适的基准才能最终使产品的参数符合规格的范围.而且在实际生产中产生变异的因素很多,每一个变异的原因都会或多或少地对产品产生影响,如果想要消除这些影响,前面的工作内容可能又要重复,所以,TE的工作总是显得那么勿忙,不仅忙而且烦琐,没有三番五次的试验要搞定测试工程是不可能的.
TE在干什么

## Slide 153
1.1 TE有哪些工作任务
TE作为工程部的重要成员担负着如下的工作任务:
1 ) 策划测试工程,主要包括:
设置测试项目;
转化产品规格为可操作的测试指标;
统一使用单位;
分工测试责任;
规划测试记录格式.
2 ) 制定,管理内控指标,主要包括:
原材料指标;
初级产品指针;
半成品指标;
TE在干什么
完成品指标.
3 ) 安排测试工位,主要包括:
帮助生产管理者分工测试内容;
提出调整建议;
识别测试效果;
健全测试制度.
4 ) 指导测试人员,主要包括:
指导疑难,理解指标;
授予资格,跟踪管理;
新标准,新规定使用演练.
5 ) 鉴别测试设备,主要包括:
设置测试仪器;
识别失准的不良仪器;
识别能力不足的测试仪器;
新投入测试仪器的确认;
测试JIG的效果确认.
6 ) 管理测试软件,主要包括:
新测试软件的鉴定,批准;
使用中的管理,分发;
鉴定过期的测试软件;
处理不良的测试软件.
TE的工作任务有时候是与PE兼容的,但是他们的责任一般不会兼容,他们往往是处在同一个问题的两个方面.
1.2 测试指针直接关联产品生命
因为质量是产品的生命,而测试指针是产品质量的具体体现,所以,

## Slide 154
测试指针关联产品生命.比如做电容器的厂家,假定产品的标称容量是470PF,而由于制造过程中测试指标设置偏差,造成产品完成时测出的容量超过520PF,那么很显然,制造的这个电容器是个误差过大的不合格产品.
强调测试指针直接关联产品生命的目的就是要求大家重视它,尤其是当发生工程变更的时候,不仅要关注与变更所关联的指标的改变内容,更要跟踪这种变更所关联的有效性.
产品指针的含义:
设计
规格
标准值
误差范围
内控
指标
产品的指针
TE在干什么

## Slide 155
但在有些公司里是不设TE的,这时候TE的职责基本上由PE代理.其实TE的工作也是属于生产工程技朮的范围的,只不过关注的是其中有关测试的成分而已.就像铁道运输也属于交通运输的范围,但铁道部是独立的部委,却并不属于交通部管理一样.
1.3 TE和PE好密切
TE整天忙碌在生产现场,PE也整天忙碌在生产的最前沿,他们不仅在工作中经常会面,而且有时还需要提供相互支持,交流和共享信息或为同一件事情而东奔西走,对于解决问题具有共同的目的.
TE在干什么

## Slide 156
生 产 过 程
计划
组织
控制
投入
产出
工程
技朮
改进
装配
测试
包装
PE
搞定
TE
搞定
生产工程技朮事务
PE与TE的分工与关系:

## Slide 157
2 测试工程有分工
在生产过程中,因测试场地,速度,难度和效果等因素的限制,不同的测试工序所能够实施的测试工程内容也是不一样的,这就是致测试分工的产生.比如,在生产现场为保持生产秩序就只能够进行常规的简单测试,在实验室可以进行设备能力范围内的专项测试;而对实验室测试不了的项目可以拿产品到专门的测试机构进行测试等.
测试项目分工方式:
常规测试
老化测试
专项实验
特殊试验
顾客测试
生产线
实施
老化室
实施
实验室
实施
机构
实施
顾客
实施
产品测试项目
分工类别
PE与TE的分工与关系:

## Slide 158
2.1 产品现场测试
一边生产一边进行测试的过程就是产品现场测试,比如,生产线的QC,调试员的调节检查等.
在生产现场进行的测试必须保持与生产的步调相协调,否则,就会使生产秩序乱套.所以,为了维持生产正常进行,需要对产品的测试项目做一些限制规定,凡符合这些规定的就可以在现场进行测试,而不符合的就需要移到现场外进行.这些规定内容通常包括如下的几方面:
完成测试所需要的时间应能适应正常生产进行的速度,不会造成堆积;
测试所需的条件在现场可以得到满足;
测试的目的是为了剔除不良品,但不良率一般要很低;
测试方法要程序化,操作步骤是可循环,重复进行的;
测试的产品来自正常生产中.
产品现场测试

## Slide 159
2.2 老化测试
老化测试就是把完成品接通电源,让其在工作状态下保持一定的时间后再进行各项功能的检测.它的目的是通过电和工作的这一段时间,让产品充分暴露在动态使用中可能出现的各种缺点,从而确保产品售后质量优良.
老化测试是一般电器制造商生产中必须完成的一个环节,实践证明:老化测试有与无对于产品的质量投诉有很大的影响作用.对于音响产品来说进行老化测试后通常可以降低大约30%的产品投诉率.
老化测试的流程:
产品老化测试

## Slide 160
生产
QC检验合格品
导入老化线
老化测试
测试结果确认
产品包装
QA
老化
过程
适宜的老化条件:具有配套的装置,温度与湿度是一般正常状态.
老化的测试的三要素:老化时间,通电的状态(音量开关的位置),老化处所.
是否达到正常使用状态,试验产品全数确认,剔除不良品.
产品老化测试

## Slide 161
识别,确定需要机构测试的项目
咨询,联系适宜的测试机构
送样机进行测试
测试完成后取回
建文件保管测试相关资料
在相关文件中明文规定
项目,级别,时间,价格
必要时还应送去要求事项
包括测试样品和测试报告
测试报告,记录等
2.5 机构测试
对于本公司不能进行或特殊要求指定的项目可以送产品到第三方机构去测试,第三方机构一般指国家承认的实验测单位,比如赛宝实验室等.
机构测试的程序是:
产品委外测试

## Slide 162
测试产品:汽车用收放机(功能包括:AM,FM收音,CD播放,电源为DC13V).
测试地点:WCWH EWC实验室.
环境条件:温度15℃~35℃,湿度45~70RH%气压86~106KPA.
测试日期:2003年6月18~19日.
测试依据:
1.GB/T17626.2-1998 idt IEC61000 – 4 – 2:1995EN61000 – 4 – 2 :1995,电磁兼容,试验和测量技朮,静电放电抗扰度试验.
2.GB/T7626.3 – 1998 idt IEC61000 – 4 – 3 :1995EN61000 – 4 – 3:1995,电磁兼容,试验和测量技朮,射频电磁场辐射抗扰度试验.
3.受测方要求:静电测试电压± 10KV,判定准则为C类.
备注:抗扰度试验结果判定准则分为以下4个类别:
a. 在规范极限值内性能正常;
[指引案例]
电磁兼容(EMC)机构测试
------WCWH实验室电磁兼容测试过程
产品委外测试

## Slide 163
b. 功能或性能暂时性降低或丧失,但能自行恢复;
c. 功能或性能暂时性降低或丧失,但需要干预或复位操作;
d. 因装置或组件损坏而不可恢复的功能或性能降低,丧失.
试验仪器,设备清单:
序号 | 名称 | 规格 | 有效期 | 编号 | 备注
1 | 静电放电测试仪 | HAEFELY PSB25B | OK |  | 
2 | RF射频信号发生器 | HP8640B | OK |  | 
3 | 射频功率放大器 | AR 10W1000A | OK |  | 
4 | 射频场强监视系统 | EMCO 7122 | OK |  | 
5 | G – TEM Cell | NIM 8815 | OK |  | 
产品委外测试

## Slide 164
样品数量:3台
样品编号:
测试号 原机号
1# RWU28031129
2# RWU29031189
3# REU30031131
测试装置状态:测试装置为播放CD状态,DC电源电压为13V.
测试程序:
一.静电放电抗扰度测试
1.试验部位:设备在正常使用中可能被触及到的点或面.
2.放电方式:
1 ) 对导电表面和耦合板进行接触放电.
测试点＞ 4,最大重复率:1次/秒.
放电次数＞ 200次,正,负各100次.
2 ) 对孔,缝和绝缘面进行空气放电.
每个区域放电次数＞10次.
3.试验规范:
接触放电:4KV(充电电压).
空气放电:8KV(充电电压).
4.判断依据类别:B级以上为合格.
5.测试内容:
环境条件:温度25 ℃ ,湿度RH59%,大气压强104KPA.
测试记录:见下表.
产品委外测试

## Slide 165
测试部位 | 试验电压 | 放电模式 | 放电次数 | 测试结果 |  | 
 |  |  |  | 1# 样品 | 2# 样品 | 3# 样品
非金属 外壳 | ± 10KV | 空气放电 | 10+10 | A | A | A
前面板 按键 | ± 10KV | 空气放电 | 10+10 | A | A | A
液晶显示屏幕边缘 | ± 10KV | 空气放电 | 10+10 | C | C | C
静电放电抗扰度试验记录
6.试验结果: OK
二.射频连续波辐射骚扰抗扰度测试
1.测量频率范围:
产品委外测试

## Slide 166
辐射场推荐的频率范围为:80MHZ-1GHZ.
辐射试验的频率可从低于80MHZ处开始,但不能低于26MHZ.
频率方式:可以选择扫频.
有必要时选择的测试点为:
80,120,160,230,434,460,600,863,900MHZ(± 1%).
试验时以不超过基频4%的步长进行扫描,并以规定试验电平两倍的场强进行试验,如有争议,应按规定电平进行试验,并选择1%的步长.
2.测量时间:
在每一频率驻留的时间应不少于使被测置动作并作出响应所必须的时间,但不应超过5秒.
3.测试部位说明试验时应使被测装置的4个面按顺序暴露在电磁场中,并在每个位置考察其性能,如果在全频段内已知其最敏感的一面,则仅测其敏感面.
4.试验规范
产品委外测试

## Slide 167
频率范围:80MHZ~1GHZ.
试验场强:3V/M(RMS未调制时测值).
调制幅度:80A%AM(1KHZ).
5.判断依据类别:A
6.测试内容:
环境条件:温度24℃ ,湿度RH63%,大气压强104KPA.
测试记录:见下表.
频率MHZ | 试验场强V/M(RMS) | 调制度 AM IKHZ | 测试装置旋转角度 | 测试结果 |  | 
 |  |  |  | 1# 样品 | 2# 样品 | 3# 样品
80~ 1000 | 3 | 80% | 0°,90°, 180°,270° | A | A | A
射频连续波辐射骚扰抗扰度试验记录
7.试验结果:OK
产品委外测试

## Slide 168
测试指导书
标准
样品
不良
样品
测试仪器治具
被测
产品
投入
标识
有资格的
测试员
不良品
放置区域
放行
测试
OK
NG
产品内部测试流程

## Slide 169: 工业工程IE 左右企业利润
第五章

## Slide 170
1 忙而不乱的IE
IE指的是负责管理工程技朮文件,图纸,资料,标准和规程等生产工艺方面事务的人员或部门,他们的任务是策划生产过程,制定产品工艺,管理工程效率,从而实现高效率,低成本,标准化的生产和运作.
与TE的解释差不多,IE也可以解释成部门或班组:
IE: 指工业工程部门,班组.
而当针对从事这些工作的人员时:
IE: 指工业工程师或技朮人员.
所谓忙而不乱的IE是针对IE的工作性质而言的,IE虽忙,但绝对不能出乱子,因为IE一旦出现乱子的后果往往比较严重,它的影响面通常不仅仅是局部的,而是一大片.
1.1 IE的职责
1 ) IE的职责范围:
忙而不乱的IE

## Slide 171
IE
接收外部
技朮文件
管理工程
技朮标准
编制生产
指导工艺
管理工程
效率
顾客图纸
产品规格
要求事项
参考资料
执行文件
指示
公司标准
行业标准
国家标准
技朮规范
技朮大纲
工程配置
标准工时
产出效率
人机工程
生产能力
流程图
质量计划
作业指导书
工程变更
工程指令
示意图
IE的职责范围

## Slide 172
2 ) IE的功能
横向型的IE结构与功能
所谓横向型的结构就是按IE的工作性质分层次,分级别地规划工作任务,分配职责.其模型如下:
IE课
外
件
组
标
准
组
策
划
组
计
划
组
指
导
书
组
工
效
组
IE的职责范围

## Slide 173
横向型结构中各小组的功能分别是:
外件组
标准组
策划组
计划组
指导书组
工效组
接收外部数据,文件,整理后内部发行.
管理和控制公司使用的各种工程技朮标准.
策划产品工程,制定流程图,FMEA,配置生产物流.
制定生产工程计划,控制计划等质量计划.
制定作业指导书,生产工艺等.
管理工程效率,制定标准工时等.
注:FMEA------Failure Mode and Effects Analysis失败模式与后果分析.
纵向型的IE结构与功能
IE的职责范围

## Slide 174
所谓纵向型的结构就是按IE的工作范围分产品类别规划其工作任务,分配职责.其模型如下:
IE课
外
件
组
标
准
组
A
产
品
组
B
产
品
组
C
产
品
组
D
产
品
组
在纵向型的结构中,外件组和标准组的功能与横向组中一样,产品组是按产品的类别划分的,对于某一类别产品要求其担当人员从策划流程,制定工艺到最后管理工程效率等全盘事项负责到底.
不论是横向型结构或纵向型结构,它的使用范围是不受限制的,也就是说它与公司的规模,产品类别,生产复杂度等因素关系不大,至于具体采用哪一种结构基本上是根据工程技朮管理的习惯决定的.
1.2 IE直接为生产服务
IE的职责范围

## Slide 175
IE直接为生产服务所包含的内容如下:
必要时把接收的外部文件转化成公司的规定,及时发放到各关联部门使用;
有效控制适用的各类标准,确保它们内容适合,得到更新,在生产中可以被正确地应用;
在生产进行的各个阶段,及时有效地制定并发出适用的技朮文件.比如:控制计划,作业指导书等;
有效地管理各类技朮数据文件,确保它们相互之间不会有冲突;
确保工程变更的效果,及时撤出或标识发放到现场的已经过期的各类工程文件,并保证它们不会被误用;
制定标准工时,为提高生产效益和管理生产效率提供保证.
IE为生产服务:
IE的职责范围

## Slide 176
指导性
文件
工程效
率管理
IE提供的技朮性软件
生 产 过 程
IN
OUT
最优秀的生产流序
最及时的技朮支持
最标准的工艺规程
IE的职责范围

## Slide 177
1.3 IE是公司的利润驱动器
利润是企业的生命,一个没有利润的企业任何人都可以想象它的下一步是如何的结局.IE作为公司生产的工艺和效率的管理部门,它的一举一动都直接牵连着公司的利润,尤其牵连着决定利润的制造成本.如果IE的工作做得优秀,制造成本就会低,那么利润空间就比较大,否则,利润空间就比较小.而这一切都是靠IE的能力来推动的,所以IE是公司的利润驱动器.
1 ) IE驱动利润的方法包括:
制定简捷,合理的生产流程;
识别生产中可能产生的风险因素,采取措施排除;
制定全面的过程监控计划;
制定简单明了的作业指导书;
持续改进制程,减少浪费,优化工艺;
制定标准工时,控制生产性;
IE是公司的利润驱动器
均衡排布生产任务,减少中间消耗环节;
全面改进行生产秩序,提高工作效率.
2 ) IE驱动利润的原理:

## Slide 178
IE的工
作责任
没有无
效的生
产环节
没有无
效的生
产环节
没有无
效的生
产环节
没有无
效的生
产环节
降低了生
产损耗
降低了生
产损耗
降低了生
产损耗
IE的工
作责任
IE的工
作责任
设置一流的生产流程和制造工艺
IE是公司的利润驱动器

## Slide 179
3 ) IE驱动利润的效果:
改进的
效果
降低了制
造成本
实施改进
的过程
产品的
价值
利润小
制造成本
物料成本
初始的比例
IE改进后的比例
利润大
制造成本
物 料 成 本
IE是公司的利润驱动器

## Slide 180
2 工程技朮数据管理有条不紊
工程技朮数据管理的内容包括如下事项:
接收的外来文件一定要批准;
自编的工艺文件也要批准;
文件的批准权限要有规定;
批准的文件要受控管理;
受控管理的文件要长期保存原件,以备追溯;
从使用现场及时撤出或标识失效的受控管理文件;
所有的可疑文件一定要澄清后再发行.
确保工程技朮数据有条不紊地管理的方法:
工程技朮数据管理

## Slide 181
工程技
朮资料
材料
单
图纸
标准
工艺
书
质量
计划
标准
规格
受控
管理
可以
追溯
长期保存,方便取阅
程序
文件
换版
修订
受控
模式
变更
事项
工程技朮数据管理

## Slide 182
2.1 无差错接收外来文件数据 2.1.1 接收外来文件的方法
来自公司外部
的文件
邮件
信函
传真
电邮
电话
检讨
批准
编号
登记
受控管
理发放
主管或担当人
员检讨适用性
明确文件要你
做什么
编可识别
的号码
记录在接收表
技朮性文件要受控
管理,其中电邮和电
话要打印成文本
可以直接发到关联
部门,也可以整理后
再批准,发放
外来文件的传递方式
工程技朮数据管理

## Slide 183
2.1.2 外来文件接收表的格式
接收 日期 | 管理 编号 | 文件形式 | 简要内容 | 检讨 批准 | 有效 日期 | 备注
特别事项记录: |  |  |  |  |  | 
外来文件接收表
担当 : page:
2.1.3 接收外来文件注意事项
1 ) 一定要明确文件的内容,包括:
文件来自何方;
工程技朮数据管理

## Slide 184
文件有什么要求;
对于公司内部来说,责任者是谁;
如有不清楚事项,要及时与发出场所联络澄清;
用怎样的方式在内部发放?受控原件怎样整理成内部格式?
2 ) 一定要登记编号,以便于追溯,包括:
编号要惟一性,当使用中看到编号时要能追溯到源头;
登记成表,便于确认管理;
字迹清楚,日期正确.
3 ) 一定要追踪执行效果,防止不了了之,包括:
文件发出后要定期确认,比如一个月;
确认后要记录并关闭.
2.2 文件必须发放到位
工程技朮数据管理

## Slide 185
2.2.1 发放文件的步骤:
由主管或担当工程师
识别需要发放的部门
需要受控的先到文控
中心实施受控管理
由文员建立发放
登记表
发出文件并
登记,签名
必要时收回已经失效
的旧版文件并作废处理
外文文件在有必要时要翻译,翻译件与原件同样管理
登记,盖章, 控制章,拷贝章
按类别,顺序记录 分类登记表,如图表类,要求类
按规定发放到各部门, 接收文件的要签名
交旧领新,防止误用 如要保存,必须标识
工程技朮数据管理

## Slide 186
2.2.2 文件发放注意事项:
1 ) 收不回旧件的情况和处理办法:
因使用者管理失效,找不到旧件时要签名备注,确保不会误用,并在以后找到时及时补回;
由于距离遥远无法回收的,要让对方实施标识处理,并传真标识后的样板进行确认;
由于参考需要保存的也要实施标识处理.如盖过期件印章等.
2 ) 如有工程变更的要登记工程变更适用日期,以便于有效管理.工程变更适用日期登记表的格式见下表:
变更 序号 | 变更原文件 及编号 | 主要变更 内容确认 | 适用 LOT | 适用 日期 | 确认
工程变更适用日期登记表
担当: page:
工程技朮数据管理

## Slide 187
2.2.3 发放有效,清楚的文件,要发放到位
1 ) 文件的有效,清楚就是要:
复印件容易看清;
文件有头有尾,内容齐备;
发行日期真实,可辨;
批准,管理措施俱全.
2 ) 文件发放到位就是要:
必须要发到相关的直接人员,防止遗失或拖延;
该发的部门一定要发到,不能缺省;
不该发的场所不能乱发.
2.3 安排出最合理的流程
流程图是规划产品生产次序的图表,图中主要包含下列要素:
工程技朮数据管理

## Slide 188
生产流程的安排方式,比如是流水线生产或其他方式生产;
流程中各个工序的名称,编号;
支线流程的流向;
各工序的有机联合指示;
信息反馈与追溯的指示;
各工序之间的关系.
流程图由工程部草拟制定,由IE编成文件并管理.流程图是从事生产策划,控制,分析,研究的依据,应当受控管理,必要时,可以和控制计划一起使用.
合理的流程图要按如下的要求制作:
流程中没有重复,多余的环节;
流程中各工序的作业量要基本相当;
工序编号要把层次和类别加以区分,便于识别;
工程技朮数据管理

## Slide 189
流程中没有重复,多余的环节;
流程中各工序的作业量要基本相当;
工序编号要把层次和类别加以区分,便于识别;
工序名称要具有通用性和代表性;
要规定版次;
要标注修订的内容;
实施受控管理.
流程图的制作条件和作用:
工程技朮数据管理
以往
经验
PE
意见
生产
意见
品管
意见
流程图
策划产品实现过程的依据
制定产品质量计划的依据
安排生产次序的依据
实现过程有效的依据

## Slide 190
FMEA可以描述为一组系统化的活动,其目的是:
认可并评价产品/过程中的潜在失效以及该失效的后果;
确定能够消除或减少潜在失效发生机会的措施;
将全部过程形成文件.
无论是产品设计或者是过程设计,FMEA所关注的主要是策划和设计的过程,但随着其使用的场合不同又有不同的区分.常见的FMEA类别有:
DFMEA:设计FMEA
PFMEA:过程FMEA
EFMEA:设备FMEA
SFMEA:体系FMEA
----
作为工程部,最常用的是PFMEA,也就是过程FMEA.它是由PE
PFMEA
和现场管理者共同努力的经验结晶.
实施FMEA项目主要是指要采取“事件发生前”的措施,而不是“事实出现后”的演练.为了实现最大价值,FMEA必须在产品或过程失效模式被纳入到产品或过程之前进行.事先花时间很好地完成FMEA分析,能够最容易,低成本地对产品或过程进行更改,从而最大程度地降低后期更改的危机.
在进行FMEA时有三种基本的情形,每一种都有其不同的范围或关注焦点:
情形1:新设计,新技朮或新过程.FMEA的范围是全部设计,技朮或过程.
情形2:对现有设计或过程的修改(假设对现有设计或过程已有FMEA).FMEA的范围应集中于对设计或过程的修改,由于修改可能产生的相互影响以及现场和历史情况.
情形3:将现有的设计或过程用于新的环境,场所或应用(假设对现有设计或过程已有FMEA).FMEA的范围是新环境或场所对现有设计或过程的影响.

## Slide 191
2.4.2 过程FMEA
1 ) 过程FMEA的作用包括以下:
确定过程功能和要求;
确定与产品和过程相关的潜在失效模式;
评价潜在失效对顾客产生的后果;
确定潜在制造或装配过程起因并确定要采取控制来降低失效产生频度或失效条件控测度的过程变量;
确定过程变量以此聚焦于过程控制;
编制一个潜在失效模式的分级表,以便建立一个考虑预防/纠正措施的优选体系;
记录制造或装配过程的结果.
2 ) 过程FMEA是一份动态的文件,它应:
在可行性阶段或之前进行;
PFMEA
在生产用工装到位之前进行;
考虑到从单个部件到总成的所有的制造工序.
过程FMEA应从一般过程的流程图开始.这个流程图应明确与每一工序相关的产品/过程特性.如果有的话,相应的设计FMEA中所明确的一些产品影响后果应包括在内.用于FMEA准备工作的流程图的复制件应伴随着FMEA.
3 ) 过程FMEA的格式;
过程FMEA的式样是一种标准的格式,它的每一个栏目都有固定要填写的内容,详细情况参见下页表及其介绍:
4 ) 过程FMEA各栏目应按如下要求填写:
过程功能/要求.
填入被分析过程或工序的简要说明(如车削,钻孔,攻丝,焊接,装配等)另外,建议记录所分析的步骤的相关过程/工序编号.小组应评审适用的性能,材料,过程,环境和安全标准.以尽可能简洁的方式指明所分析的过程或工序的目的,包括有关系统,子系统或部件的设计(度量/变量)

## Slide 192
的信息.如果过程包括许多具有不同潜在失效模式的工序(如装配),那么,可以把这些工序作为独立过程列出.
潜在失效模式.
所谓潜在失效模式是指过程有可能不能满足过程功能/要求拦中所描述的过程要求和/或设计意图.它是对该特定工序上的不符合的描述.它可能是下一(下游)工序的某个潜在失效模式的一个相关起因或者是前一(上游)工序的某个潜在失效模式的一个相关后果.然而,在准备FMEA时,应假定所接收的零件/材料是正确的.当历史数据表明进货零件质量有缺陷时,FMEA小组可做例外处理.
按照部件,子系统,系统或过程特性,列出特定工序的每一个潜在的失效模式.前提是这种失效可能发生,但不一定发生.过程工程师应能提出并回答下列问题:
①过程/零件为什么不满足要求?②无论工程规范如何,顾客(最终使用者,后续工序或服务)认为的可拒收的条件是什么?
PFMEA
以对类似过程的比较和顾客(最终使用者和后续工序)对类似部件的索赔研究为起点.另外,对设计意图的了解也是必要的.典型的失效模式可能是(但不局限于)下列情况:
弯曲 毛刺 孔错位
断裂 开孔太浅 漏开孔
转运损坏 脏污 开孔太深
表面太粗糙 变形 表面太平滑
开路 短路 贴错标签
潜在失效的后果.
要根据顾客可能发现或经历的情况来描述失效的后果,要记住顾客既可能是内部的顾客也可能是最终用户.如果失效模式可能影响安全性或对法规的符合性,要清楚地予以说明.在这里,顾客可以是下一道工序,后续工序或工位,经销商和或车主.当评价潜在失效后果时,这些因素都必须予以考虑.

## Slide 193
评份级别 | 严重度 S | 频度 O | 探测度 D
1 | 无可辨别的影响 | 发生度极低,小于0.01 ‰ | 肯定能测出
2 | 一般顾客不易察觉的缺陷 | 发生度低,约0.1 ‰ | 采取控制措施能测出
3 | 部分可以在现场纠正的缺陷 | 发生度低,约0.5 ‰ | 采取控制措施基本能测出
4 | 对性能有较小的影响 | 发生中等,约1‰ | 采取控制措施可能测出
5 | 对性能有影响 | 发生中等,约2‰ | 不一定能控测出
6 | 导致顾客不满意 | 发生中等,约5‰ | 有一定的探测难度
7 | 导致顾客非常不满意 | 发生度高,约10 ‰ | 探测难度比较大
8 | 产品丧失基本功能 | 发生度高,约20 ‰ | 很少机会可以测出
9 | 有提示的影响安全 | 发生很高,约50 ‰ | 采取措施也可能无法探测
10 | 无提示的影响 | 安全发生度很高,在于 100 ‰ | 肯定无法探测
过程FMEA评级表

## Slide 194
6 ) 风险顺序数 ( RPN )
RPN的数值在1~1000之间,一般比值越大,表示风险越高,那么需要采取措施的机会越多.
序号 | RPN值 | 影 响 | 措 施
1 | RPN1~50 | 风险较小,影响不大 | 可以不采取措施
2 | RPN51~100 | 风险一般,有一定影响 | 有选择的采取措施
3 | RPN101~150 | 风险中等,有影响 | 一般要采取措施
4 | RPN151~300 | 风险较大,影响比较严重 | 需要采取措施
5 | RPN301~1000 | 高风险,影响严重 | 需要采取措施
风险顺序数 ( RPN ) 的影响与措施
2.5 监控计划动态管理
监控计划就是用来描述过程的管理事项.控制方法和处理措施的方案性文本,也可以叫控制计划.它属于质量计划的一部分,目的是为了给现场管理或顾客提供可以参照的产品和过程控制方法.
过程FMEA评级表

## Slide 195
监控计划是一份动态性的文件,它始终反映当前的控制方法和测量系统.
监控计划不能替代包含在详细的作业指导书中的信息.但为了有助于说明问题,必要时对控制计划可以附上简图.为了支持控制计划,要不断的改善和运用作业指导书.
2.5.1 如何制定监控计划
监控计划应由工程部的工程师在制程开始运作前制定好,制定时可以参考以下数据的信息:
过程流程图;
系统/设计/过程FMEA;
特殊特性;
以前的经验;
核心小组对过程的理解和建议;
设计评审;
过程FMEA评级表
最优化的手法,如:QFD,DOE等.
监控计划具有共同性,当一组或一个系列的产品是由相同的过程,相同的原料来生产时,该监控计划可以通用.
2.5.2 制定监控计划的作用
监控计划作为质量计划的重要组成部分,它对于生产和产品有如下的作用:
系统化的控制过程;
识别过程特性及其特性的变差源;
规范总体的过程管理;
确保满足顾客对质量的要求;
确保资源被正确分配,提高质量,降低成本;
传达产品/过程的特性,控制方法,利于交流.
2.5.3 监控计划的格式

## Slide 196
与过程FMEA一样,监控计划的式样也是一种标准的格式,它的每一个栏目都有固定要填写的内容,详细情况参见下表及其介绍:
1 ) 监控计划表的格式.
2 ) 监控计划表中栏目说明.
零件/过程编号.
该栏目一般与流程图采用相同的编号.
过程名称/操作描述.
该栏目一般也与流程图采用相同的内容.
生产设备.
制造用机器,装置,夹具,工装等名称.
编号.
关联文件的编号,如图纸,式样书等.
产品.
过程FMEA评级表
产品特性:图样或其他信息中所描述的产品特点或性能.
过程.
过程特性:与产品特性具有因果关系的过程输入变量.核心小组应识别和控制过程特性的变差以最大限度减少产品变差.对于每一个产品特性,可能有一个或更多个过程特性.在某个过程中,一个过程特性可能影响数个产品.
特殊特性分类.
用符号表示特殊性的类别,如:
------关键(特别)特性用*;
------安全特性用!;
------主要特性用⊙;
------重要特性用#.
产品/过程,规范/公差

## Slide 197
2.6 过程指南----作业指导书
作业指导书是企业指导现场工人正确并规范化操作的文件,是保证生产质量和工作质量的重要依据,是过程具体行动的指南.
2.6.1 作业指导书的类型
因使用途径不同作业指导书的类型也不同,常见的类型有:
临时作业指导书:因临时需要而制定,有规定的临时期限,过期则失效.临时期限一般不能超过2周.
检查指导书:专门用于检查作业中的指导书.
基准书:用于表示产品基本标准的指导书.
作业指导书:一般操作用指导书的统称.
测试指导书:专门用于测试作业中的指导书.
机器操作指导书:专门用于机器操作的指导书.
2.6.2 作业指导书的编制与批准责任
过程FMEA

## Slide 198
作业指导书应由IE人员负责编写,授权批准后受控管理.具体如下:
编制与批准作业指导书的步骤:
作业指
导书
IE编写
批准
授权
生产
工程
技朮
品质
管理
受控
管理
分发到
现场
编制与批准作业指导书的步骤

## Slide 199
2.6.3 作业指导书的制作要求
作业指导书属于质量体系的第三层次文件,它规定如何做事,做到什么程度的界限.制作时要注意如下的事项:
内容通谷易懂,措辞大众化.是否易懂的标准是以现场组长能够看懂为准,否则,就需要再修改或变换方式;
尽可能用图示法表述要求,要深入浅出;
一般每个工位都要使用,且尽可能每工位一张,但对于生产形式很简单的企业可以酌情使用;
凡有修订时要记录修订的内容;
可以与样板等其他能说明内容的物品结合使用;
工序编号要统一管理,以便于对照.统一要求应包括在下列文件中:
编制与批准作业指导书的步骤

## Slide 200
①流程图
②FMEA
③监控计划
④指导书
相同的编号,相同的
工序名称,一一对应
对于修理,返工等非正常作业也要制定指导书,以利于控制这些特殊情况中的质量;
作业指导书是公司生产的经验结晶,其实也是公司的一种财富,应当不断积累,修订,完善,并妥善保管.
2.6.4 作业指导书的格式
在作业指导书中一般要求记入下列内容:
指导书编号;
适用产品,机型;
适用工序的编号,名称;
编制与批准作业指导书的步骤
需要材料的名称,规格,数量;
需要仪器设施的名称,规格,数量;
作业方法;
注意事项;
图示指引;
修订记录;
决裁,批准作业指导书的格式参见下表:

## Slide 201
作业指导书格式

## Slide 202
2.7 工艺图纸按版次管理
1 ) 工艺图纸的类别.
工艺图纸包括下列类别的文件:
产品机械结构图;
产品的平面布局图;
电路原理图;
零件装配图;
立体组装图;
工艺美化图;
方框图;
简易图;
效果图;
这些图的电子媒体和图纸.
工艺图纸管理
2 ) 图纸按版次管理.
图纸按版次管理的前提是受控,在受控管理方式下,记录图纸的修订履历,确保可以识别最新版的图纸.
3 ) 工艺图纸的格式.
工艺图纸一般是开发部门或其他机构提供的文件,它对于生产是非常重要的,比如图纸上目标尺寸,这些数值往往是生产作业的依据,如果稍有差错就会导致制造出废品.但是,随着生产的进展和逐步实施改进,图纸势必会产生更改,这时候就需要有效地识别新旧图纸,也就是说对图纸要实施管理措施.
对工艺图纸实施管理的第一着是统一格式,以便让图纸的制定人员绘制出大家都容易 辨认和识别的图纸.通常统一的格式中应包含如下的内容:
规范化的图纸编号;
公司名称,标记;
产品名称;

## Slide 203
适用型号;
通用的计算单位;
绘制日期;
修订日期;
修改记录;
修改标注;
修改版次;
必要时部品编号;
必要时部品的材质,数量等.
图纸的格式如下:
工艺图纸管理
图样: 修订记录: |  |  |  |  | 
日期 | 主要内容 |  |  |  | 备注
公司名称: |  |  |  | 说明: | 
产品名称: |  |  | 标记: |  | 
产品型号: |  |  |  |  | 
图纸编号: |  |  | 版次: |  | 
图纸类别: |  | 部品编号: | 绘制: |  | 
计算单位: |  |  | 检讨: |  | 
公差: |  | 日期: | 批准: |  | 

## Slide 204
2.8 一定要受控的工程技朮数据
1 ) 需要受控管理的工程技朮数据类别包括:
BOM(材料清单).
式样书.
各种图纸.
各种关联产品的说明书.
已经整理好的顾客要求.
标准.包括公司标准,国家标准,行业标准等.
工程规范,产品规格.
业务计划.
质量策划结果.
品质计划.
工艺图纸管理
流程图.
FMEA.
监控计划.
指导书.
工艺要求,标准.
操作规程.
2 ) 受控管理的要求.

## Slide 205
工程技
朮资料
可以识
别追溯
必须使
用新板
受控
管理
保留的旧
件要标识
IE
管理
文控中
心受控
原件长期保存
复件收旧发新
确保有效使用
工艺图纸管理

## Slide 206
3 提升工程效率,不遗余力
工程效率就是工程配置的实际产出量与计划标准量的比值,这个数值所反映的结果包含有下列因素:
1 ) 数值本身所反映的意义包括:
数值小于100%时,表示工程配置的执行效果不到位,需要雒极采取措施,努力执行工程安排.
数值等于100%时,表示工程配置符合计划的安排并能达到预期的效果,需要持续改进;
数值大于100%时,表示工程配置比计划的标准要好,或者降低工程能力,或者提高工程标准的量,以实现合理利用.
2 ) 数值的内涵所反映的意义包括:
工程配置的合理性,科学性;
工程技朮的先进水平;
优化管理的能力;
提升工程效率,不遗余力

## Slide 207
作业手法,方式的效率;
工程技朮应用的熟练程度;
过程的整体策划效果和过程能力;
精益生产水平;
工程协调能力;
工程平衡度.
工程效率与公司利润的关系:
工程效率
生产效率
公
司
利
润
提升工程效率,不遗余力

## Slide 208
3.1 人机工程学研究和应用
人机工程学是研究人与机器之间的适应,协作,效果和影响等关系和活动的学朮,将此项学朮的成果运用到生产实际中可以极大地提高生产能力和效率.随着社会的发展,机器的应用越来越广泛,研究人机工程并正确有效地使用好机器对于生产将会受益无穷,这也是IE的重要职责.
3.1.1 手工加工生产中的人机关系
1 ) 人(操作者)处于绝对控制地位,靠人的分析和判断处理工序结果.机器只充当一种工具,其作用主要包括:
减轻劳动强度;
帮助完成工序操作;
反馈信息.
如搬运物品时手拉车可以减轻搬运者的劳动强度;PCBA焊锡作业时电烙铁可以帮助完成焊锡操作;检查焊锡炉温度时测温计可以感知温度的值等.
人机工程学研究和应用

## Slide 209
手工作业中人与机器的关系:
人
使用
操作
控制
机器
2 ) 为适应人的操作,机器需要具备一定的特点,主要包括:
适用性,如体积,大小等;
惯用性,如手用(左手,右手),脚用;
适宜性,如工作台的高度,是站立专用或是坐下专用,其高度应在肘下一拳头(约3英寸)处;
噪音对操作者的影响具有限度,如噪声响度不是震耳谷欲聋,音质不是过分刺耳等;
温度的可接受程度,如用热风筒吹热缩管时保持120℃的热风,需要固定风程和方向;
人机工程学研究和应用

## Slide 210
挥发性,回流易于挥发的有害气体;
锋利度,剪钳的刀口面足够锋利;
运转速度,快,慢等;
操作力度,令操作者是否可以连续操作.
3 ) 为保持机器功能,操作人员需要注意一定的事项,主要包括:
使用配套的机器,既不要“小马拉大车”,也不要“大炮打麻雀”;
按操作规程使用机器;
遵守规定的保养和清洁事项要求;
莫要长时间超负荷作业.
3.1.2 半自动生产中的人机关系
1 ) 人处于设置,指挥,控制的地位,以人的分析和判断为主处理工序结果.机器执行人的指令和完成具体的操作,如机械行业的车床加工,塑料行业的注塑机作业等.机器的作用是:
人机工程学研究和应用

## Slide 211
帮助完成一部分作业;
按设置的程序执行操作;
显示反馈信息的结果.
如波峰焊作业中焊机完成了喷涂松香,自动过锡等作业,烘烤作业中烤箱按设定的条件完成产品烘烤,ICT测试中机器自动识别检测到的不良品等.
半自动作业中人与机器的关系:
人
设置
指挥
控制
机器
人机工程学研究和应用

## Slide 212
2 ) 为适应人的操作,机器需要具备一定的特点,主要包括:
机器具有一定的可靠度,包括精度,稳定性等;
机器的机械能力可以满足需要;
机器对于环境的适应性,保持与作业环境协调.
3 ) 为保持机器功能,操作人员需要注意一定的事项,主要包括:
有能力正确使用机器;
对机器实施预防保养;
有效管理操作软件;
适当监视机器作业结果.
3.1.3 自动生产中的人机关系
1 ) 人处于监视和控制的地位,操作过程基本上是由机器自动完成的.如SMT作业中的自动贴片过程,海得堡印刷机的自动印刷作业等.
自动作业中人与机器的关系:
人机工程学研究和应用

## Slide 213
人
监视
控制
机器
2 ) 有些自动化作业可以是无人操作,但最终还是需要由人完成监视和控制,因为不论多么先进的机器它总是缺少智慧的,其最终结果还是为人服务.
3.2 操作动作分析管理
操作动作分析管理包括对操作中每一个动作的分析,研究,删除不必要的动作,简化烦琐的动作,整合不规范的动作等,以提高生产效率.
1 ) 生产中常见的基本动作.
寻找:确定需要操作的目标和位置;
选择:选择需要拿取的零件;
人机工程学研究和应用

## Slide 214
伸:伸出手去拿;
抓:抓取物品;
放:把零件放置在操作位上;
安装:装配零件的过程;
检查:确认装配的效果.
动作研究是从搬砖开始的,因为它效果显著,所以被推广到各行各业中获得广泛使用.
2 ) 操作动作与工时.
每一项操作动作都占据一定的作业时间,需要花费工时.所以,减少不必要的动作就是降低工时,也就是提高了效率.规范操作人员的动作,使其减少疲劳,不要重复,杜绝徘徊,消除混乱等,保持操作的经济,合理和持续有效.
动作研究还包括坐姿和站姿等,一个拘谨的姿势是最容易疲劳的,比如规定一条生产线的作业人员全部用统一的某个姿势作业时,操作人
人机工程学研究和应用

## Slide 215
员肯定很难堪.因为人的手,脚,身,头等部位不能总是停留在某一个位置,那样很快就显出疲态,但是如果把他们的动作规范一个限度还是可以的.
3 ) 动作分析与操作方法.
一连串的动作就会形成一定的方法,不同的方法其作业效果是不一样的.比如,在用黄胶粘接电子组件时,如果先打胶水再粘接定位的话就不会形成电子组件的体接触,而如果反过来时则容易形成体接触而影响产品的电气参数.
动作与方法的关系和作用:
方法
动作
效果
事半功倍 事倍功半 无用功 不费功
人机工程学研究和应用

## Slide 216
3.3 标准工时标准吗
策划多少人用多少时间去完成多少产量的过程就是劳动工时管理,这是企业提高生产效率的关键之所在,也是IE工作的重中之重.
1 ) 有关劳动工时管理的朮语解释.
劳动工时:从事劳动所花费的时间,以分为单位计算.
保有工时:直接参与劳动人员*时间(1个工作日是8h=480min).
就业工时:保有工时-缺勤时间(迟到,早退).
超勤工时:残留作业,特勤,被支援,加班,通宵等.
总工时:就业工时+超勤工时.
就劳工时:即总工时.
非就劳工时:休假(请假,缺勤,支援等).
无效工时:停电,教育,训练,早会,清扫,整理整顿等.
有效工时:就劳工时-无效工时.
标准工时标准吗？

## Slide 217
损失工时:修理,部品耽搁,重检,再作业,返工,追加作业等.
实效工时:有效工时-损失工时.
完成工时:标准工时*生产数量.
标准工时:完成一件产品所需要的设计时间(规定性的).
生产性:完成工时/就劳工时(%).
作业能率:完成工时/实效工时(%).
可动率:实效工时/就劳工时(%).
稼动率:生产性达标率(%),稼动率=可动率.
达标率:生产性达标率=生产性/目标(%);生产量达标率=生产量/目标(%);生产工时达标率=总工时/完成工时(%).
每人每小时产量=总产量/实效工时/60min.
每人每日产量=每人每小时产量*8h.
在册人员:登录在案的所有人员.
标准工时标准吗？

## Slide 218
直接人员:直接从事生产的人员.
间接人员:管理生产的人员,如线长,组长,材料员等.
2 ) 标准工时.
标准工时就是一个熟练的操作者在标准的状态下以正常的速度完成某一特定的工作所耗费的时间.其中的标准状态是指在实施了方法与动作研究后制定的标准方法,标准动作,标准设备,标准程序,标准工具,标准机器的运转速度以及标准的工作环境等.
与标准工时关联的时间还有:正常时间和宽放时间.对它们的解释如下:
正常时间:操作者在正常状态下连续完成操作内容所需要的时间.
宽放时间:操作者为稳定地完成正常操作内容而出现的停顿,休息,等待等所需要的时间.
标准工时的制定方法有如下三种:
在设计开发过程中制作样件时完成,具体方法是由样件制作人员统
标准工时标准吗？

## Slide 219
计每一件样件的制作时间,取其平均值再加上损耗时间即可.
标准工时=平均时间+损耗时间
这种方法适合于比较简单的产品的标准工时计算.
在开始量产前由IE人员依据样品,生产流程图,监控计划,指导书等物品,运用MTM手法计算产生结果,再加上宽放时间形成即可.
标准工时=正常时间+宽放时间
这种方法适合于规范性比较强的产品的标准工时计算.
在量产中由IE人员实地统计现场操作的时间进行处理后,再加上宽放时间即可.
标准工时=测定时间+宽放时间
这种方法适合于普通产品的标准工时计算.其实施步骤是:
标准工时标准吗？

## Slide 220
IE人员做好准备
汇总测定数据
按工位别测定
计算标准时间
秒表,流程图,监控计划,记录表
每一个工位测5次,记录秒表的读数
取平均值为各工位的作业正常时间,汇总总值后再平均的值为总的正常时间.数据的单位是秒
标准时间=正常时间+宽放时间 宽放时间=正常时间*宽放率
宽放率一般取:5%~20%,具体的值要依据企业的管理水准作出规定.
注意
事项
如果是流水线生产,当测定的各工位正常时间差值大于平均值的50%时,可能需要重新调整制程后再进行测定.
标准时间的单位要换算成分钟
标准工时标准吗？

## Slide 221
产品: |  |  | 生产状态: |  |  | 环境温度: |  |  | 标准编号: | 
规格: |  |  | 测试时间: |  |  | 湿度/天气: |  |  | 制作日期: | 
编号 | 工位名称 |  | 数据记录 |  |  |  |  |  | 均值 | 极值
 |  |  | 1# | 2# | 3# |  | 4# | 5# |  | Min Max
TOTAL | 汇 总 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小,大值
正常时间(分钟)=平均总时间 ( S ) / 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
规定的宽放率:宽放时间=正常时间*宽放率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标准时间=正常时间+宽放时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
特别事项记录: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
担当: |  | 检讨: |  |  |  | 批准: |  |  | 日期: | 
标准工时计算表的格式:
标准工时计算表
标准工时标准吗？

## Slide 222
3.4 工程平衡的重要性
工程平衡所包含的因素包括生产过程的各个方面,比如:
外部的供求状况因素.
内部的各生产环节,如:
①材料;
②材料检验;
③制造能力;
④工位作业量平衡;
⑤产品检验;
⑥包装;
⑦存贮;
⑧交付.
工程平衡的重要性

## Slide 223
作业人员的能力,水准.
设备的机械能力.
环境因素.
只有各种因素的工程能力表现出平衡,不会出现卡脖子环节时,生产秩序才可以顺畅,才不会出现或能够减少无谓的内耗.
生产环节与工程平衡的影响:
代表各个生产环节
生产
工程能力正常
工程能力过剩,浪费
工程能力不足,卡脖子环节
工程平衡的重要性

## Slide 224
3.5 协调生产能力
IE协调生产能力的手段就是通过计算标准工时,调查工程能力等措施出具生产整改要求书,要求PE和生产等部门调整生产配置,实现工程平衡.
1 ) 协调生产能力的时机.
IE人员当发现有下列现象时需要协调生产能力;
生产性严重偏低,如低于50%时;
明显的生产秩序混乱;
入库的材料往往要等一个星期后才能搞定检验;
材料不良导致的不合格率占到总不合格的三成以上;
生产线堆机严重;
各工位的正常工时差值大于平均值的50%;
产品检验能力不足;
协调生产能力

## Slide 225
因存贮场地限制而导致实施“先入先出”有困难;
交付过程中防护能力不足;
人力资源欠佳;
设备频发故障;
设备老化或欠/超负荷运转;
环境对生产造成不利时.
2 ) 协调生产能力的方法.
按如下的步骤协调生产能力:
出具整改要求
协助实施整改
观摩整改结果
验证和确认
书面的或口头联络都可以
表述IE的建议,意见
对实施的整改行动要在现场感受
不失时机地确认实施整改的效果
协调生产能力

## Slide 226
3.6 工程能力调查技朮
1 ) 解释工程能力.
工程能力即过程能力,英文是:PROCESS CAPACITY.
工程能力是指过程的加工质量满足技朮指标的能力,它是衡量加工中内在一致性的标准,也是对过程固有变异的一种度量和反映.
统计经验已经证明,当过程处于稳态时,产品的质量特性计量值有99.73%落在μ3σ的范围内,其中μ---串质特性值的均值, σ---标准偏差.这几乎包含了全部产品,所以通常用6 σ代表过程能力,它的数值往往是越小越好.
需要指出的是过程能力的决定因素是人,机,料,法,环等与生产息息相关的“4M1E”因素,而并非产品公差.且过程能力必须在统计的稳定状态下计算,否则,计算出来的过程能力没有代表性.
2 ) 过程能力指数.
过程能力指数是反映过程能力对于产品公差关系的参数,用规定的公差除以过程能力所得的商就是过程能力指数的值.
工程能力调查技朮

## Slide 227
过程能力指数:Process Capability Index,简称PCI,用Cp代表.
Cp=T/6 σ(双侧公差) T:规格中的公差
3 ) 过程能力指数的计算方法.
估算标准偏差: σ = R/d2
R:样本的极差平均值
d2:统计技朮系数,在控制图中有详细介绍
公差T=USL—LSL (规格上下限之差)
Cp=T/6 σ (双侧公差)
分布中心偏移的情况:当分布中心发生偏移时,过程对于上下公差各有一个过程能力指数Cpu和Cpl,这时两者中的最小值即是该工序的过程能力指数.
单侧规格的情况:当公差只有一个规格值(最大值Tu或最小值TL)时,过程能力指数就是单边指数.这与分布中心偏移的情况类似.
工程能力调查技朮

## Slide 228
Cp=T/3 σ (单侧公差)
只有上限要求时:
Cpu=(Tu-X) / 3 σ X:样本的均值
只有下限要求时:
CpL=(X-TL) / 3 σ X:样本的均值
4 ) 调查工程能力的方法.
调查工程能力时用控制图作为基本工具,对测试的样本记录数据,进行计算.样本的数量一般不宜少于100个,组数不宜少于20个.详细的计算方法参见控制图中的介绍.
5 ) 过程能力指数的评价.
过程能力指数的值对于过程控制具有建议性的作用,这些作用内容见下表:
工程能力调查技朮

## Slide 229
Cp的范围 | 级别 | 评价标准
大于1.67 | 1 | 过程能力充分
介于1.33~1.67 | 2 | 过程能力尚可,必要时改善
介于1.0~1.33 | 3 | 过程能力欠缺,需要改善
介于0.67~1.0 | 4 | 过程能力不足,要采取改善措施
小于0.67 | 5 | 过程能力严重不足,全面整改
Cp的评价标准
另外,要维持正常生产中的过程能力指数值不低于初始的值.
3.7 提高生产性的方法调研
提高生产性与提高工程效率,提高生产效率等是相辅相成的.作为IE人员,对于提高生产性需要从如下的方面去着手:
及时制定各种生产技朮文件,如控制计划,指导书等;
把各种生产技朮文件发放到位,如最新版的图纸,产品规格等.
工程能力调查技朮

## Slide 230
协助生产管理者安排生产流程;
消除制程中的各种逆向作用点;
及时修订各种生产技朮文件,保证改进的需要;
选用科学的作业方法;
适当开展动作研究;
合理制定标准工时;
与关联部门如生产,质量等部门建立合理的沟通机制;
发生问题时向关联部门明确指出;
树立持续改进的思想.
IE提高生产性的渠道:
提高生产性的方法调研

## Slide 231
资料
文件
技朮
标准
动作
方法
IE
人员
提高
生产性
生产部门如:制造,品检等
3.8 减低工程损耗的技巧
1 ) 与IE关联的工程损耗类别和形式.
生产中常常因为各种工程技朮问题不能完善地解决而导致大量的工程损耗,实在是浪费啊.比如下面的一些事例:
工程技朮文件的内容和要求不一致,比如,BOM中A材料的规格是X,而在式样书中却是X+1,会导致混乱.
提高生产性的方法调研

## Slide 232
工程变更管理不善,比如ECN要求从6月18日生产开始,但实际变更的材料却是6月20日才到货.
工程技朮文件不能及时到位,如生产计划已经开始,但无指导书.
JIG,治具不能及时到位,如生产计划已经开始,但JIG却未做好,导致编制文件中对JIG的编号失控.
流程不合理,如有些产品先作业外面,再作业里面,导致后工序作业困难.
受控的工程技朮数据在过期时未及时回收,导致现场人员误用.
2 ) 减低工程损耗的方法和技巧.
要想减低工程损耗,首先要提高IE的素质和工作效率,其次要管理好与IE关联的诸多工作事务,如外部数据接收,与开发部的联络等等.但在所有事务中最最关键的还是协调生产,品质,工程技朮这三大部门的关系,以便提高整体凝聚力.这些方法主要包括:
工程技朮文件由关联部门会签后再发行,如指导书由IE作成,由生产,质量和工程部联合批准施行.
提高生产性的方法调研

## Slide 233
难点问题采用多方论证方法解决,如对于流程设置中的争论事项等.
制定标准工时时要以生产实际能力为主,不要过多地强调理论标准.
IE要先亲身体验现场工作生活,再制定相关文件.
争论事情的惟一目的是解决问题,而其他任何情况都是徒劳.
对于工程娈更事项要犹为关注,跟踪验证.
一定要确保受控的工程技朮数据和文件的权威性,惟一性和控制性.
IE对于降耗的作用:
资料
文件
动作
方法
IE
的工作
确保
效果
权威
可靠
科学
合理
技朮
标准
正确
准确
提高生产性的方法调研

## Slide 234
3.9 没有效率就没有利润
对于工业企业来说,返工,修理,待料,废品,次品,欠料生产,退货等过程非但不能产生效益,反而损失了金钱和精力,降低了效率,压缩了产生利润的空间.我们一般称这些过程为浪费过程,浪费过程是应当消除的.
而对于有些不科学的做法,比如当目视检查位的不良率小于100PPM时,那么对该工位实施全检就是没有必要的.再如对发行的普通联络书实施受控管理时也似乎没有必要,因为它仅仅是联络而已,何必要受控.我们一般称这些非必要或不增值的过程为无效过程,无效过程也是应当消除的.
企业为了提高利润,就必须要提高效率,要提高效率就要消除所有的无效过程和浪费过程.生产中实施的改进,工作中提出的变革,良好的意见和建议等都是提高效率的行动和措施,都是可以带来直接或间接利润的.
IE人员与效率和利润的关联因素包括:
有效管理已经失效的工程技朮文件,因为一份错误的图纸有可能导致生产出批量的废品.
提高生产性的方法调研

## Slide 235
随着生产作业能力的提高,逐渐降低标准工时.
积极吸收来自一线的工作方法与操作手法的建议,并把它们编入适当的文件中.
一流的生产程序能产生一流的效益,IE左右企业的利润正是从这一点上体现的,因为流程图就像路线图,流程就是路线.
不要让工程技朮文件泛滥,要精而有用,够用.否则,发行多了是浪费,流失了是损失或者泄密.
利润和效率的关系:
效率
利润
公司
收获
提高生产性的方法调研

## Slide 236
4 工程的多事之秋
在整个工程技朮管理工作中最多事的环节要数工程的修正和变更,尤其是IE的工作,比如当产品变更了规格时,随之而引起的变更文件有:控制计划,指导书,必要时还包括式样书,图纸,测试程序等.而这种改变的几率一般比较高,因为要不断地实施持续改进.有改进就意味着要修改,不管是改参数也好还是改零件也好,都是关乎IE工作的.而但凡实施更改,难免会产生一些差错,所以,我们称有关工程更改的环节是工程技朮管理工作的多事之秋.
4.1 工程变更与持续改善
1 ) 持续改善的表现形式是对工程实施变更,这些变更内容包括:
改善作业方法;
增删零部件;
修订工程参数,如特性值,尺寸等;
调整生产资源分配;
工程的多事之秋
调整作业内容;
调整技朮指标;
发布ECN;
作成临时指导书;
修订产品规格;
修订材料规格;
修订流程图;
修订控制计划;
修订指导书;
修订BOM;
修订记录表的格式;
修订程序文件.

## Slide 237
持续
改善
行动
结果
工程
更改
4.2 慎防变更出乱子
1 ) 对于工程变更的事项如果控制不好的话就会在生产中出现乱子.这些乱子的常见现象是:
文件更改未能同步进行,比如修改了图纸而未修改指导书,导致现场使用者产生混乱.
未能及时回收或标识旧版的文件,导致现场使用者错用.比如修改的图纸尺寸已经变成了9mm,但未回收原来的尺寸是10mm的旧图纸(或标识已过期的印记),有可能导致相关人员错用.
2 ) 持续改善与工程更改的关系

## Slide 238
修改事项的表现形式在不同文件中互相矛盾.如在控制计划和指导书上不一致,导致现场使用者茫然.
2 ) 防止变更出现乱子的措施包括:
严格执行程序文件的规定,有效管理受控文件;
因工程技朮更改而引起产品或过程改变的有关正式文件都必须受控管理;
提高IE的工作素质.
工程变更容易惹出的乱子:
控制不力
使用混乱
出差错
产出废品
工程技
朮变更
导致
返工
不知
所存
造成
浪费
2 ) 持续改善与工程更改的关系

## Slide 239
4.3 确保变更的有效追溯性
1 ) 妥善保存工程变更的全部数据是实现有效追溯的根本.这些具体的措施包括:
在文件的变更事项记录栏内记录每次变更的简要内容,最新版的文件中起码要保留两次变更记录,即本次变更和上次变更.如图所示:
变更事项记录:
变更次 | 主要变更内容 | 担当 | 日期
6 | C206电容的耐压由16V变50V | 李乃平 | 2018年5月6日
7 | 追加电源标识贴纸1张 | 蒋岁秋 | 2018年6月9日
在有变更的处所适当标记变更的内容,比如打点,下画线或其他合适的方法.
工程技朮性文件要长期保存,并按归档办法实施管理.比如要装订,索引,标识,装箱,登记等.
确保变更的有效追溯性

## Slide 240
长期保存是指一种规定的保存期限,比如10年或20年等,具体情况要依据产品的追溯需要作出专门规定.
4.4 变更效果要及时确认
对于工程变更的确认要形成一种制度,以及时发现变更的实施状况和效果.因为常常有变更执行不到位的情况发生,有可能会造成不必要的影响.
工程变更的确认者一般是PE,但也可以是IE,其实,两者结合的确认最好.一般这样安排:
近期确认由PE执行,一般在实施变更的三天以内进行,主要确认变更事项是否执行到位.
定期确认由IE执行,一般是一个月实施一次,主要确认变更的结果是否有效,是否具有关联效应.
要适当记录确认结果,比如在ECN的备注栏内记录.
确保变更的有效追溯性

## Slide 241: 环境工程 EE
第六章

## Slide 242
1 EE开辟环境工程
在生产策划过程中,为满足工艺技朮条件的要求,必须提供适宜的生产环境,诸如对温度,湿度,尘埃,照明,有害气体,静电,噪声,电磁,振动,污染,空间大小等因素采取适当的控制措施,这就是环境工程----EE的工作内容.
与IE的解释差不多,EE也可以解释成部门或班组:
EE:指环境工程部门,班组.
当针对从事这些工作的人员时:
EE:指环境工程师或技朮人员.
1 ) 环境工程的管理控制因性质不同可分为以下两类:
对客观存在的自然环境因素,如空气,温度,日照等,通过预测,选择地域等措施进行控制;
由人为的活动所形成的局部环境因素,如化学气体,机械振动,噪声等,通过实施改善措施进行控制.
EE开辟环境工程

## Slide 243
2 ) 在生产进行中,打造一流环境工程的措施包括:
合理规划,实施定位管制.对地面,通道,毛坯,器具的设置和摆放等进行以5S为中心思想的全面管理.
设备及设施按工艺流程合理排布,并采取必要的防护措施,以适应产品制造的需要.
科学设计工作场所和工作台,使人员在操作时具有舒适感,并降低疲劳度.如墙壁的颜色,工作台的高度等.
尽可能采取防错的结构和布局,避免无意中产生损失.
设置必要的环境保护设备,如空调,降噪等,以免影响工作效率.
对敏感材料进行特殊环境控制,并进行必要的防护.
安全生产和消除隐患的管理措施必须到位.
1.1 企业应怎样策划环境工程
策划环境工程的主导因素是生产产品的种类,不同种类的产品对环境有不同的要求,比如生产食品时要求对卫生条件实施严格管理,生
EE开辟环境工程

## Slide 244
产高科技产品时有一些与高科技关联的如静电,防尘等特殊条件要求.因此,企业要想产品做得好,必须要事先策划好与之相适应的生产工程环境.
1 ) 策划环境工程的步骤:
了解产品对工程环境的要求
根据要求制定环境工程标准
把这些标准渗透到工艺中
建立环境工程监控制度
对重要环境工程参数记录
产品的技朮,人文等要求
也可以参照国家或地区标准
如控制计划,指导书等
在现场落实
确认效果
EE开辟环境工程

## Slide 245
2 ) 策划环境工程的责任.
策划环境工程是EE的天职,但是有的规模一般的公司没有设专门的EE,那么这个重担就要落在EE的头上.
环境工程策划:
环境
工程
EE
ME
PE
配合
制定
标准
1.2 水到温度自然开
策划的环境工程标准要付诸实施就需要投入相应的设备,其投入的数量,性质和效果如何是EE人员需要跟踪控制的事项,正像“水到温度自然开”一样,只要策划的配套设施条件具备,实施环境工程标准自然不成问题.环境工程实施过程中一般常见的问题有:
设备的整体功能不足,如防静电体系的总地线没有接入到大地1米以下的深处,而是随意钉在地板上.静电手带陈旧松脱,接触不良.没有定
EE开辟环境工程

## Slide 246
时检验静电器的功能等.
开空调的车间氧气量不足,空气不新鲜.
没有固定且密闭的回收含有机溶剂的装置.
对易挥发的溶剂使用中放置在敞开的器皿中,因挥发既降低了浓度,又污染空气.
设备的保养能力欠佳,导致功能退化.
没有有效消除链接设备的偏差和震动.
阳光有时候会照射到车间,影响操作或晒热产品.
烤箱的支架上残留太多的干或焦的绝缘油.
现场有卫生死角,常年不会被清扫.
水龙头漏水.
防火设施过期未及时列换.
1.3 设置适用的内部环境
EE开辟环境工程

## Slide 247
高标准的,优秀的内部装修所产生的环境并不一定就是生产产品非常适用的.企业做什么样的装潢,摆什么样的设施完全要依据生产过程,制造水准和产品要求的实际而决定,否则,就会出现得不偿失的情况.比如生产油墨颜料的公司,当车间装修的墙壁使用富丽板时,结果没过一星期富丽板就变成了调色板.这是因为颜料质地很轻,生产中又不能很好地控制,使得车间弥漫着一定的粉尘而每天会凝聚在墙上,这样,当有人一接触墙时就会形成一个彩团,也不好清洗.但是,如果把富丽板换成瓷磕时,虽然上述现象解决不了,但起码容易清洗了.
决定环境工程是否适当的因素包括以下几方面:
环境工程的标准要求;
公司的制造水准和实际能力;
人员的素质水平;
产品的特性要求;
地理,人文状况;
车间的颜色,高度,宽度,长度等;
EE开辟环境工程

## Slide 248
车间的通风系统;
车产的通道;
车间的宣传,标志,饰物,广告牌等的配合效果;
机器的噪音与人的耐受程度;
坐椅的形状,高低与人的习性;
设施的高度与人体的协调性;
产品或设施的放置区域与限制措施的合理性;
工位排布的密,疏度;
机器设施的布局与间隔;
消防设施的能力,数量等.
营造良好的内部环境:
EE工作
做到家
现场环境
顶呱呱
EE开辟环境工程

## Slide 249
1.4 与外部环境相配套的过程
外部环境是公司赖以生存的大环境,这些因素主要表现在选择厂址的时候,当然,在平时也要注意维护,这个责任可能是整个公司的,关联的人员应包括EE在内的所有人员,需要注意的问题包括以下几方面:
交通问题,道路是否顺畅并便于出货;
水电问题,水电的供应能力是否可以满足生产和发展的需要;
地势,地形,有无通风,排涝的隐患;
自然灾害的影响;
地方病的影响;
壁邻公司的影响;
社会问题,如治安,秩序等;
人文,信仰以及影响力;
政府事务问题,如财税,海关,劳动管理等.
EE开辟环境工程

## Slide 250
拥用良好的外部环境是公司得以生存和发展的根本条件,在选择设厂时要重点考虑,在平时要着重联络和沟通,以确保外部环境是有利的.但是,如果在上述所有的努力都无效的情况下,因为胳臂拗不过大腿,就需要考虑迁移工厂了,虽然这是最下策的做法.
EE人员需要参与外部环境配套的工作内容包括:
与水电部门建立良好的沟通关系,确保水电供应充足,尽可能杜绝意外如突然停水,停电等现象产生;
当交通有困难时及时与交管部门联系解决;
配合政府职能部门的工作,积极处理防治自然灾害的相关措施,比如防台风,旱,涝,传染病等;
与周围的其他公司建立协调和睦的关系,积极处理共同面对的环境问题和关联事务.如噪音影响,废水排放,垃圾处理,公共场地和空间的使用,安全措施等;
做好小区环境的综合治理工作,如生产区,生活区,保护区等区域中属于公司责任范围的部分;
EE开辟环境工程

## Slide 251
与行政部门配合做企业文化建设工作中需要的环境规划,监督和处理措施等;
其他因政府职能而引发的需要处理的事项.
1.5 环境工程的奇特作用
当你身处山清水秀的园林中时会有心旷神怡的感觉,而当在一个嘈杂的垃圾场时可能会心烦意乱,不堪忍受.这就是环境对人产生的作用和影响.人在不同的环境下会有不同的心理状态,而不同的心理状态又会导致不同的工作效果,所以搞好公司的环境工程对公司的生产乃至发展都有促进作用.
环境工程有好和差两种作用:
环境好
心情好
差错少
干劲高
环境差
心情差
差错多
效率低
环境
工程
EE开辟环境工程

## Slide 252
1 ) 营造对公司有利的环境工程.
从最初的策划工作开始,EE要营造对公司的生产,生活,形象,发展,魅力等有利的环境工程,这些内容包括对下列事项进行科学,合理,先进,适宜的策划和处理:
公司的微标,名称和招牌的艺朮设计;
公司对外部展示的外观形象;
公司的布局,园林绿化设施;
生产车间的总体规划;
特殊车间的策划,如无尘车间等;
动力供给系统的策划,如水,电,气,冷,热等;
物流系统配套策划;
环保措施的监督执行;
消防工程的督导;
EE开辟环境工程

## Slide 253
职业安全与健康的督导;
车间的有害气体含量监督;
劳动场所的密集度;
逃生措施;
防治职业病工程;
人机工程;
可持续发展.
2 ) 让环境工程发挥奇特的作用.
之所以说环境工程有奇特作用,是因为这种作用的本身是具有不确定性的,一旦相关因素协同时可能会有作用,而事过境迁时可能会有反作用.比如公司的装饰物品,做美国客人的产品时现场布满了各种QS-9000的宣传标语,美国客人看了很高兴,可是当法国客人来参观时他们会觉重很不舒服,因为法国使用的同类标准是EAQF,而且他们的自尊意识比较强,那么,原有的宣传意图就变味了.
EE开辟环境工程

## Slide 254
另外,在很多企业中对车间旦的厕所设置也往往有问题,如厕所的性别分配比例没有根据人员的实际性别比例变化做及时调整,导致使用厕所有“排队”现象而耽误工作.
良好的环境工程具有奇特的作用:
环境
工程
树立
形象
顾客
信任
持续
发展
公司
人员
生产
生活
工作
舒适
提高
效率
安全
保障
员工
满意
政府
称赞
EE开辟环境工程

## Slide 255
2 怎样规划现场的布局
规划现场的布局时需要EE人员与相关的现场直接责任人如PE,ME,生产主管等密切配合,分析研究后作出决定.现场布局所包含的内容包括:
绘制现场平面图;
制定车间的配置方位,尺寸,用途指示;
安排物流管理;
安排生产流程;
安排工位排布;
安排,识别流程中的过度区域,如合格区,不合格区,待检区等.
规划现场布局的要素:
EE开辟环境工程

## Slide 256
现场布
局要求
生产秩
序良好
紧凑,合理
没有迂回
搬运次数最少
搬运距离最小
通道宽敞
劳动密度适可
安全性
有效性
科学性
EE开辟环境工程

## Slide 257
2.1 如何策划车间与楼宇的结构
车间和楼宇的结构是基于基本建设而言的,依据原有设计规格的要求,对振动性,承载量,框架结构,梁柱,门窗,防雨棚等方面要按生产中的最大动量策划,确保全面满足.对不能满足或没有把握的要重新规划.
EE人员在适当的时机要对车间与楼宇的结构进行策划,这种策划应该属于事前行动,最好不要变成事后的措施,以免形成亡羊补牢的局面.这些策划内容一般包括如下事项:
区别办公室与制造的区域,针对方便性,适宜性,安全性,实用性,有效性等方面,合理配置.
注意不要“三位一体”,比如1楼做办公和仓库,2楼做车间,3楼做宿舍等.
车间梁柱的尺寸,数量,尤其是柱子对生产活动的影响比较大,比如车间里柱子太多必然影响物流秩序.
车间的形状,如长方形,正方形,圆形等.这些形状直接影响搬运量.
EE开辟环境工程

## Slide 258
另外还有高度的适可性.
车间里机器因振动而产生的冲击力,共振等会导致威胁楼宇的承受极限.
特殊物品如水银,焊锡条等的放置区域要特别策划,严防意外发生.因为它们的比重超出人们的一般认识.
风雨棚面积,强度,耐晒等和防雨效果.
抵御自然灾害如防地震,防雷暴的能力.
换气扇的数量,位置,风向,能力,响声和效果.
阳光的辐射影响.
电梯的承载量,尺寸,平稳性.
消防通道,消防体系,事故应急灯.
照明,采光体系.
防盗,保卫体系.
EE开辟环境工程
能源如水,电供应体系,水管的直径,电路的流量等.使用市电或发电的安排方式,配电房的设置等.
排放物的排放方式,明式或暗式,排放量等.
2.2 生产流序早斟酌
生产流序的斟酌分两种情况,一种是针对产品类别的早期斟酌,另一种是针对产品MODEL的具体斟酌,也可以说前者是宏观的规划,后者是具体的实行.前者是泛指,后者是专指.
1 ) 针对产品类别的流序斟酌.
根据生产的产品性质和工艺过程特性,规划生产车间平面布局图,确保没有迂回环节,整个布局要科学,合理.如下图所示:

## Slide 259
2 ) 针对产品MODEL的流序斟酌
针对产品MODEL的流序斟酌主要是指制定产品生产流程图,这个工作通常由IE完成,EE只是在需要的时候提供必要的帮助.流程图应在接到产品计划时优先制定,以便于制定其他生产规划,对于同一类产品,生产流程图可以通用.详细的流程图制作方法参见本书第五章的内容.
2.3 安排最省事的物流
安排最省事的物流的目的是减少生产过程中的不增值环节,比如对物料重复搬运,搬运次数过多,有迂回现象,这边装那边拆,返工次数多等.要想省事的话必须要合理而科学地安排物流次序,这对于提高生产效率大有裨益,这些措施包括以下几方面:
策划和计划先进的物流方案;
使用先进的物流管理系统,如采用计算机化的系统管理软件;
提高作业的机械化和自动化水平,减轻搬运强度,改善物流质量;
开展文明装卸搬运,避免搬运时机错误违返JIT(准时制)管理方式;

## Slide 260
制定文件化的物流管理指导书,规范物流作业;
有效管理物流设施,确保功能正常;
提高物料活载程度,保持所有的物料都可以容易地搬运;
确保物流顺畅,可以满足生产计划安排的需.
1 ) 物料活载程度表.
物料活载程度表是反映放置物料搬运难易程度的表格,为了便于装卸搬运,物料应处于最易移动的状态,这是因为被搬运物料的放置状态对于搬运作业效果影响巨大,EE人员必须慎重对待.物料活载程度表的格式如下:
EE开辟环境工程

## Slide 261
物料存放方式 | 需要作业的阶段 |  |  |  | 指数 |  | 
 | 整理 | 架起 | 提取 | 运走 | 需要度 | 取消度 | 活载程度
散放地上 | √ | √ | √ | √ | 4 | 0 | 0
一般容器 | ╳ | √ | √ | √ | 3 | 1 | 1
托盘 | ╳ | ╳ | √ | √ | 2 | 2 | 2
车辆 | ╳ | ╳ | ╳ | √ | 1 | 3 | 3
传送带 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 0 | 4 | 4
物 料 活 载 程 度 表
活载程度一般分为5个等级,用相应的活载程度指数0~4来表示.活载程度越高其指数也越大,表示物料容易移动;反之,则不容易移动.
根据上表中的数据所反映的结果可以说明:不同放置方式的物料其活载程度是不同的,从方便搬运作业出发,活载指数越大越好,但是否可行呢?这就要考虑成本,如活载指数为3和4的放置方式分别是车辆
EE开辟环境工程

## Slide 262
和传送带,用活动的车辆式的货架倒是可行,但传送带的成本有点太高,其可行性比较差.而活载指数为2的托盘放置方式其成本不算高,搬运也比较方便,是一种值得普遍推广的物料放置方式.
2 ) 物流管理的失效模式.
因商务行为导致计划或合同被终止,而产生不可逆性的物流.
FIFO (First In First Out) 管理失效,比如:
①由于场地的限制,把物料堆放在一起,实现不了FIFO;
②对有效期限比较短的材料一次进料太多,用不完;
③实施有效期管理的依据是进料日期,而不是物料的原生产日期;
④对于损耗份额物料没有纳入正常的管理中.
记录的数量与实物品数不一致,导致信息错误.
协作的供货商能力不足,总是不能满足规定的交货期.
物流设施差,不能适应正常物流的需要.
EE开辟环境工程

## Slide 263
物流人员素质差,不能适应正常物流的需要.
2.4 让所有人员在舒畅的环境里工作
让所有人员在舒畅的环境里工作,这是EE的一个重要的工作目标.早听别人说过,日本把工作视为享乐,但是,如果这个环境是一个很难堪,决不舒畅的场所的话,那么还能乐得起来吗?!
在现实工作中,人员对环境工程的结果是否感到舒畅的衡量标准是不一样的,这取决于生产的性质,人员的素质和期望以及企业文化的引导等,但一般情况下基本包括以下几点:
温,湿度的感觉.工厂里一般要求穿着统一的工装,根据工装的材质和人的普遍感受程度,设置温,湿度的控制界限.集体环境一般以通风能力良好的风扇为主,对于实行中央空调控制的车间也应当强化管理通风系统的监控措施.
车间里的空气.如PCB焊锡车间,凡是有熔化焊锡的地方都应当有专门的锡烟排放管,如果直接排放的话会损害车间的空气,甚至产生中毒.冬天天气寒冷或夏天开空调时,都要有足够的通风量,以确保车间氧气充足和空气新鲜.
EE开辟环境工程

## Slide 264
噪音.实践证明:噪音会使人心烦意乱,智商降低,因此,确保人们可以接受车间的噪音,且没有异常剌耳的怪音产生.
嘈杂.其实这也是一种噪音,但它更多地来自人为的因素,对于EE来说需要多想想设置车间的空间与方位.
人------机工程关系.应该让人们可以顺手地工作,操纵等.
劳动密度.密度太低会造成浪费,密度太高其本身就是一种混乱.车间里有多少机器,配置多少人员等需要周密设计.
装饰物与广告牌.这是具有风格化的工程,它的风格特点具有引导性.这也是企业文化的一种表现形式.
灯光工程.现在使用最广的是日光灯照明,但是,在白天上班应当多多考虑博采阳光,因为自然光是最好的和最标准的光源.
用水工程.如饮用水,卫生用水,清洁用水等,要便利,足够,安全和环保.
绿化工程.与车间,办公区配套的绿化和美化艺朮.
环境工程要阳光普照,不留死角:
EE开辟环境工程

## Slide 265
良好的环
境工程
全体人员
都能感受
主要场所,生产车间
次要场所,配套车间
一般场所,加工车间
消除三不管场所,死角
EE开辟环境工程

## Slide 266
3 因产品要求而设置特殊车间
特殊车间是相对于普通车间的特色,比如以下的几个方面:
进入时必须穿特殊工衣,如防尘衣,抗静电衣等;
授权的人员才可以进入;
相关人员只能在规定的区域从事规定的事项,不得越位;
谢绝一切参观人员进入;
特殊车间一般是根据产品生产的需要而设置的,假如没有设置这些特殊条件的话,产品生产将不安全,无法进行或者至少产品质量得不到保证.
设置特殊车间的责任者是EE,关联责任者是IE,PE,ME,生产主管等.需要设置特殊车间的产品或过程因素包括:
粉尘对产品质量有影响,如镜片,LCD等产品;
生产过程中有放射线影响,如某些医疗器械产品;
EE开辟环境工程

## Slide 267
产品对静电比较敏感,如IC,SMT等生产中;
生产对环境保护有影响,如造纸,颜料等生产企业;
存在产品的保密与安全,如软件工作室等;
环境对生产影响重大,如食用菌生产车间.
特殊车间的形成因素:
产品
要求
顾客
要求
政府
要求
公司
要求
过程
要求
安全
要求
劳动
要求
特殊车间
目标要求
设置要求
EE开辟环境工程

## Slide 268
3.1 无尘车间
无尘车间就是要求车间里没有对产品质量造成影响的浮尘颗粒,通常需要采取控制措施的车间,如LCD生产中的曝光和灌晶室等.它的具体要求包括:
封闭式的车间;
过滤式通风;
车间内穿着防护衣或无尘衣;
进入前抽风式吸尘;
产品无尘处理和密闭包装等;
EE开辟环境工程

## Slide 269
无尘作业区
防尘窗户1
防尘窗户2
防尘服装 (帽,衣,鞋,手套)室
更衣间
吸尘间
抽风机
WC
消防通道
无尘车间示意图:
EE开辟环境工程

## Slide 270
3.2 防静电车间
在产品生产过程中,因产品或部件对静电比较敏感,所以要设置防静电车间,如SMT生产车间.具体要求包括:
人员防静电措施,如带静电手带,穿防静电服;
设备防静电措施,如接地,使用无静电材料;
防静电地板;
防静电工作台;
防静电包装;
良好的静电检查系统;
良好的接地系统.
EE开辟环境工程

## Slide 271
消防门
WC
更衣室
大门
金属吊链门
静电检查仪
检查OK后带防静电手带开始工作
地板接地
公共接地点,植入大地至少1米
分支接地点
公共接地线
工作台 1
工作台 2
工作台 3
工作台 4
防静电车间示意图:
EE开辟环境工程

## Slide 272
人员进入防静电车间的流程:
穿防静电工装
接触金属吊链放电
实施静电检查
佩戴防静电手带
开始工作
去WC洗手
NG
OK
包括衣服,鞋,帽,手套等
手,工装等,时间1秒以上
站在静电检查仪的台板上检查
防静电手带/ESD消除再生静电
无静电状态下开始工作
3.3 防污染车间
防污染车间是一种先进生产方式的表现,比如对于生产中的粉尘,颜色,液体和气体等采取有效的防止其扩散,泄露,升华,喷溅等措施,进而减少或杜绝污染出现.这些措施,进而减少或杜绝污染出现.这些措施通常包括如下几方面:
管道式密闭传送物品,如面粉厂包装面粉;油墨厂传递油墨料;电子厂
EE开辟环境工程

## Slide 273
分装和使用天那水等.
湿水化作业,如石料研磨车间采用洒水作业,而不是干磨.
及时吸收废气,如电焊作业车间使用活性炭吸收装置吸收废气.
污染实时分离处理,如在清洗车间建立接收油污的专用管道.
建立污染管理制度,比如推行“5S”管理.
标识污染,比如用广告牌或标志牌指示可能产生污染的处所.
培训污染防治知识.
3.4 机器重地,闲人免进
机器重地指的是安装有重要机器的车间或专门场所,机器重地的重要程度取决于机器的作用.闲人免进指的是要那些与工作不相干的人免于进入.
1 ) 机器重地的类别.
凡是有比较重要的机器,设施,操作过程和其他作业的生产场所都可
EE开辟环境工程

## Slide 274
以称之为机器重地而实施比较严格的管理,一般在生产现场常见的机器重地有以下几类:
配电房,要求除电力管理人员以外的所有人员免于进入.
生产车间,车间外人员出入时要登记或批准.
机器房,非操作人员“非请莫入”.
动力房,非操作人员“非请莫入”.
打样房,非直接人员免于进入.
实验室,严禁外部人员擅自进入.
化验室,严禁外部人员擅自进入.
2 ) 如何实施闲人免进管理.
实施闲人免进管理的目的是确保机器和设施的操作,运行等能够安全,并免于遭受人为的影响和损坏.具体的管理方法如下:
制定标识牌,写明“非请莫入”的字样,挂在门口;
EE开辟环境工程

## Slide 275
订立管理制度,张榜公布并传达到相关人员;
对违反规定的人员实行适当的处罚;
内部人员要自觉履行职责,以身作则;
如有必要,可以采取高科技的通行手续,如密码门锁等.
机器重地 闲人免进
3.5 环保车间
工业发展带来了现代化,带来了繁荣,但同时也带来了:
地球变暖,臭氧层破坏;
江河污染,淡水资源危机;
大气污染,酸雨;
土地荒漠,沙尘暴;
物种灭绝等.
由于人类赖以生存的惟一家园------地球不堪忍受折磨,环境正在急剧恶化,所以,环保的要求坐来没有像今天这样强烈,以至于成为关联到企业的效益和生命等非常重要的因素.
企业建设环保车间就是要消除生产过程和产品中不符合环境保护的因素,提高员工环保意识,改革工艺,减少环境风险,避免因环境问题而造成损失,实现企业的可持续经营和发展.
EE开辟环境工程

## Slide 276
环保车间示意图:
内部
因素
处理器
噪音,振动,粉尘,毒气,腐蚀,射线,重金属,安全性,电磁辐射
处
理
器
处
理
废渣
排出废气
排出污水
EE开辟环境工程

## Slide 277
排出的废渣,能种用分类收集后再利用,不能利用的进行适当处理后交到垃圾站.
车间内部符合环境要求指标;
排放到车间外部的“三废”要符合环保要求.
4 消防通道设置宽,工作方便又安全
企业的现场通道如果仅能满足正常情况下的人和物流通时,那么一旦出现异常情况,比如火灾,事故等,就肯定会造成拥挤和堵塞.所以,设计的通道通行量应以能满足异常情况时的异常需要为基准,以确保生产方便和安全.
4.1 必须的安全防火通道
安全防火通道就是一旦有火灾发生时,为了疏通人和物流动和救火而需要的门和路径.当然,这些通道并不一定是专用的,平时也可以使用,只是从发生火灾时的救助角度讲,它是必须要有的.设置安全防火通道通常要关注如下几点:
1 ) 车间外部的四周应有通道,以确保有火灾发生时消防车可以靠近
EE开辟环境工程

## Slide 278
任何起火点进行灭火作业.需要注意的事项包括:
车间,厂房的四周不能搭建风雨棚等;
不能占用外部通道,堆放物品;
设置绿化时不能搞假山,水池等;
不能设置坚固的铁丝网.
2 ) 车间内部至少有2个可以出入的门,并在门口设置长明的指示灯,要注意灯的位置应能使车间内的任何位置都容易看到,灯上指示如下的中英文内容:
安 全 门
EXIT
3 ) 车间内部要有可以迂回行使用通道,尤其是贮存物品的仓库.要保证当通道的某处起火时相关人员可以从其他通道撤出,如下图:
EE开辟环境工程

## Slide 279
物品1
物品2
物品3
物品4
物品5
物品6
物品7
物品8
物品9
物品10
通 道
4.2 电梯要有证
工厂里的电梯在运转时要取得相应的证书,这些证书是国家为保证人员生命财产安全而要求有的,主要包括如下事项:
质量技朮监督局认可的电梯检测合格证;
劳动局认可的特种行业操作证,比证的对象是针对下列人员:
①电梯维修人员;
②电梯操作人员.
证书要定期审核,过期失效.
EE开辟环境工程

## Slide 280
电梯的管理:
检测合格证
操作许可证
维修许可证
定期维护保养
日常清
洁点检
月度检
查保养
年度检
查保养
3~5年
大修
可以委托电梯保养公司实施
电梯
管理
定期
审核
EE开辟环境工程

## Slide 281
4.3 足额配置应急灯
应急灯是为了应对突然停电而准备的照明装置,它一般是可充电式的,平时自动充电,一旦停电时可以自动开启发光.
1 ) 应急灯的设置.
出于安全要求等因素,应急灯一般主要设置在现场比较重要或危险的场合,比如下列处所:
焊锡炉作业现场,烟光的照明亮度应能保证人员可以看清焊锡炉的位置,以确保不会误触.
机器操作现场,确保照明电路停电时操作员不会误动作.
人员密集场所,如会议室,培训室等.
危险工具使用场所,如冲剪压,风批操作等工位,要确保不会因为停电而威胁人身,产品安全.因为这些工序的作业过程基本上与电源无关.
2 )应急灯的管理．
应急灯的管理内容包括以下几方面：
EE开辟环境工程

## Slide 282
配置足够的数量；
既要有固定式的，也要有便携式的；
定期检查其性能，如灯泡，电池液等；
定期清洁保养,不 能失灵;
一般使用日光灯或白炽灯照明形式,不要使用彩灯;
应急灯的设置数量取决于现场的重要或安全程度;
协调瓦数与数量的关系,确保照明亮度足够.
应急烟的作用:
突然停电不可预测
有序安置正在进行中的现场
确保人员财产安全
应急灯
有备
无患
EE开辟环境工程

## Slide 283
4.4 灭火器具应有效
火灾事故是具有扩散性质的恶性事故,事故的初期也许危害并不大,如果发现及时,扑救得当的话很快就可以消灭,反之,则有可能酿成大祸.因此,灭火的意识和采取的措施要得力,这样就可以有效地防止火患.
1 ) 灭火的原理.
依据燃烧的机理灭火:
EE开辟环境工程

## Slide 284
燃烧的材料
助燃物—氧气
燃烧的温度—燃点
冷却—降低温度
抑制反应量—减少氧气
消除燃物—隔离
会正确使用
容易,方便地获得
灭火器适用,有效
燃烧
三要素
错过时
机时叫
119
掌握灭
火时机
灭火器
械有效
一般火起的5
分钟内可以容
易地扑灭
燃烧
灭火
降低
条件

## Slide 285
2 ) 灭火剂.
企业应根据自身的生产性质选择灭火剂,配置适宜的灭火器械,一般常见的灭火剂有以下几种:
专用水,配置专用灭火水缸,水桶等,配置位置如图所示;
车间里的灭火水示意图:
缸
缸
自来水,消防栓是最常用的消防自来水供给系统,但是,有的公司因对其常年不用,导致其功能下降或失效,要不软管子破裂,要不开启阀门不见有水,这些都是不良现象,应当纠正;
沙土,配置装沙土用的沙桶,铁锹等,沙土的配置量要根据实际灭火的估算需要再结合其他措施综合考虑,位置与灭火水的位置相似;
EE开辟环境工程

## Slide 286
泡沫灭火剂,制成灭火器使用,酌量配置.灭火器是从专业厂家购置的合格产品,要按其要求正确安装和使用;
干粉灭火剂,制成灭火器械使用,酌量配备;
卤代烷灭火剂,制成灭火器械使用,酌量配备;
气体灭火剂,如二氧化碳,四氯化碳,氮气等,制作成灭火器,配备到现场使用;
特殊灭火剂,如7150特殊液体灭火剂,主要适合于扑灭镁铝合金等轻金属引起的火灾.
3 ) 灭火器械管理.
对灭火器械的管理要点包括如下事项:
配置数量要足够,数量的多少取决于现场的火隐患程度;
灭火器械的放置位置要容易看到;
EE开辟环境工程

## Slide 287
安置的灭火器械要容易获得,其周围不准堆放杂物;
灭火器械要定期检查,如实施月度,年度检验等.
保持灭火器具有效:
配置灭
火器具
灭火器
具有效
灭火器械本身有效
现场管理有效
人员使用有效
EE开辟环境工程

## Slide 288
4 ) 消防宣传
要培训全体人员,使他们可以有效地使用公司的灭火器械,这些内容包括:
定期举行消防演习,宣传消防的意义;
定期举行消防培训,灌输消防知识;
明示公司的消防管理措施,责任,器械布局;
在适当场合张贴消防宣传画;
成立消防小组,兼职处理消防宣传事务;
高级管理者和各部门骨干都要重视消防工作.
人员对火患的处理方式:
EE开辟环境工程

## Slide 289
发现火
灾时
人人
有责
首先自行扑救
扑救无效,逃生,呼喊
逃离后迅速报告
报告后参与灭火
5 配置恒定的动力资源
动力资源是企业从事生产的粮食,资源的形式很多,但主要包括电力,压缩空气等.恒定的意思有两方面,一是可以恒定地供给数量,满足生产需要;二是可以确保供给的质量稳定,不会因为忽高低而影响作业.
5.1 市电须稳定
EE开辟环境工程

## Slide 290
随着用电高峰的波动,供应的市电总是变化的.比如有个工业区用220V的电压,但白天电压最低时只有196V,而晚上电压最高时可达236V,相差40V.这么大的变差对于产品的测试,发热器件的温度,机器的运转等都会有比较严重的影响,单看发热器件,热量的计算公式是:
Q=0.24I RT=0.24(V /R)T
式中:Q—发热量
V—电压
R—电阻
sT —通电时间
也就是说在其他参数不变的情况下,发热量与电压的平方成正比.那么,过高和过低的电压都势必对温度形成影响.
确保电压桓定的基本措施就是使用稳压器.确保电源持续供给的措施就是自备发电机,一旦市电供给突然中断时马上(最好是自动)开启使用,以保证重点作业如焊锡,SMT等不会产生损害.
2
2
EE开辟环境工程

## Slide 291
恒定电压供给系统:
变
压
器
转换器
稳
压
器
ο
ο
ο
ο
ο
ο
自
备
发电机
企业用电
市电入
5.2 未失效的企业“电池”
UPS不间断电源的作用非常巨大,尤其对于计算机管理和应用水准比较高的企业,它可以给你足够的延续供电时是让你妥善地完成善后工作,而不至于困突然停电造成麻烦,所以,UPS被称为企业失效的“电池”.
UPS不间断电源的使用场所很广,当然,如果能集中使用的话那是再
EE开辟环境工程

## Slide 292
好不过的,但这们需要的功率比较大,基本上实现不了,而常见的是单机使用,主要有如下处所需要配置:
计算机服务器,终端机;
打印机;
传真机;
复印机;
绘图仪;
实验,测试工作台;
中央信号源;
SMT回流焊传输带马达;
烤箱传输带马达;
曝光机;
移印,丝印机;
EE开辟环境工程

## Slide 293
点胶机.
企业电池的作用原理:
时间
时间
时间
电源电压
电源电压
电源电压
正常供电:
突然中断:
加UPS:
EE开辟环境工程

## Slide 294
发电机是另一种形式的企业电池,尤其在电力供应不太稳定的地区(如偏远山区,缺电地区,电力管理差的地区)更能显示威力.但是发电机供电成本高,污染大,应该不提倡广泛使用.
5.3 不含水分的压缩空气
压缩空气在使用中经常出现的问题是:
气压不足;
有水分.
这个水分就像通常所说的“水分”一样,缩减了有效的能量.它对以风为动力的工具,器械具有如下的影响:
油水腐蚀,损坏风动器件;
降低压力;
阻塞风管;
工作效率降低;
EE开辟环境工程

## Slide 295
风枪喷出不洁气雾污染产品;
电控阀作用不良;
气动活塞失灵.
气压不足主要是由于供气系统的设置不合理造成.比如车间里有三条生产线,每条线有18个用气点,总的用气量会由于开启的生产线不同而大不一样.当三条线全部开启时就有可能导致供气匮乏而形成气压不足.
压缩空气的“水分”之源:
EE开辟环境工程

## Slide 296
风管截面积小
贮气缸不足
未设减压阀
压缩机少,功率小
没有油水分离器
未排出凝结水
滤清器不良
气的数量少
气的品质差
气压
不足
压缩
空气
有水
分
EE开辟环境工程

## Slide 297
要解决上述问题,就需要改善压缩空气的供给系统,这些做法包括:
扩充气源贮备量,让公共风管里具有足够的压缩空气;
增大压缩机的功率;
压缩机自身功能改善,及时更换空气滤清器(风格);
加装足够的油水分离器,过滤压缩空气;
定时排出风缸和风管理的残留油水.
企业的压缩空气供给系统:
EE开辟环境工程

## Slide 298
处
理
控
制
器
总风缸
支风缸
去其他车间
进入车间
各使用压缩空气的工位
排出油污
压缩机
图例: :开关 :减压阀
:油水分离器 —:风管
:逆止阀 :操作工位
EE开辟环境工程

## Slide 299
6 建设环保工厂,促进企业发展
建设环保工厂的迫切性是随着人们对环境与自然的认识并进的,在人类文明业已发达的今天,一个环保的工厂就像一个不讲卫生的人一样是不受欢的.废水,废气,噪音,废弃物,化学品,辐射等已经致使环境恶化,到处都是污染,生物的多样性正在减少,人类的生存受到严重挑战.由此,许多著名的大企业率先承担起责任,要求自身以及关联供货商采取措施,立即行动,保护环境.比如,SONY公司就是一个例子,SONY产品的塑料件中要求严格控制重金属---镉,所以,凡是给SONY供货的厂家其产品不得含镉,否则,就会被拒之门外.这样,就可能因为环保问题而导致商务活动失效,那么环保对企业的直接影响就产生了.
环境问题其实并不是个别人或组织的问题,而是人类共同的问题.建设环保工厂是社会的需要,也是组织自身的需要.要持续发展,就必须要环保.
6.1 ISO 14000认证
ISO 14000是国际标准化组织颁布的环境管理体系(EMS)国际标准
EE开辟环境工程

## Slide 300
企业通过对核准的认证,可以达到如下目的:
提升企业的环境管理水准;
有效控制影响环境的因素;
提高经济效益;
减少浪费;
促进可持续发展;
提升公司形象.
1 ) ISO 14001国际标准的运作模式.
管理
评审
持续
改进
环境方针
要求/规划环境因素法律
法规要求目标和指针环
境管理方案
监测和测量发现不符合/记
录实施纠正/预防EMS审核
实施/运作组织结构和职责培
训,意识和能力信息沟通交流
ENS文件/文件控制运行控制
应急准备和响应
EE开辟环境工程

## Slide 301
2 ) 环境因素及其影响.
企业与环境的关联因素既有直接的,又有间接的,主要包括:
资源的使用;
产生的污染;
是否涉及到违反法律法规的要求;
是否影响生态系统的平衡;
环境感受如何?
整体感觉舒适吗.
环境因素的影响与效应取决于这些因素的本身,比如:
开车行为.
①因素:排放废气;
②影响:污染空气;
EE开辟环境工程

## Slide 302
③资源:使用汽油,耗费自然资源;
④法规:排放标准.
清洗车辆.
①因素:排出废水;
②影响:污染江河,祸害鱼类;
③资源:使用自来水,耗费自然资源;
④法规:排放标准.
识别重要的环境因素,以优先解决影响大的风险问题.环境因素的重要与否取决于其产生产影响程度,通过有效运行环境管理体系,控制诸多环境因素特别是重要环境因素,达到预防污染,节约资源,降低成本,减少排放废弃物和保护环境的目的.
确定重要的环境因素:
EE开辟环境工程

## Slide 303
合理的,可预见的或紧急情况
正常运转
停止
启动
3 ) 建立 ISO 14001环境管理体系国际标准的步骤.
实施步骤流程图:
EE开辟环境工程

## Slide 304
识别建立EMS的要求
建立EMS推动工作组
EMS诊断/初始评审
确立环境影响因素/重要因素
收集法规,其他要求
文件系统整合,编定
如顾客要求,公司发展需要
主要负责EMS关联事务
全面挖掘存在的环境问题
依据挖掘和诊断结果进行分析
掌握最新法规及其他要求的动态
手册,程序,指导书等制定与控制
EE开辟环境工程

## Slide 305
内部审查,评审
第一阶段审核
第二阶段审核
评定合格发证
追踪监督,持续改进
培训,采取措施,整改
分层次全员培训
改进
措施
改进
措施
内部审查,评审
文件审查,动作审查,管理评审
认证机构文件审核,现场评审
包括按期完成要求的改进事项
促进公司持续发展

## Slide 306
6.2 环保与可持续发展
ISO 14001环境管理体系国际标准认证是企业步入国际市场的绿色通行证,虽然它的认证并不代表企业的环境绩效水准,但在遵守环境法律法规方面做出了承诺,并建立了逐步完善和实施改进的机制,这是朝着环保的方向迈进了一大步.
经济全球化的趋势势不可挡,环境问题日益突出,不环保的企业将面临生存与发展的严重挑战,这些压力来自以下的诸多方面:
国家或地区法律法规有强制性的要求;
顾客对于供应链中的机构有强制性要求;
来自银行,保险,信贷等方面的相关政策和要求形成的压力;
企业自身发展的需要,如节能,降耗,控制成本等;
商业竞争的需要;
周围群众和邻里的呼声.
环保使企业受益,促进可持续发展:
EE开辟环境工程

## Slide 307
企业
受益
环保
工厂
持续
发展
企业管
理受益
企业经
营受益
企业生
产受益
企业形象好-受人欢迎
无污染-邻里和睦
麻烦少-不分散精力
风险小-降低保险费
信誉高-容易融资
有证书-容易中标
环境好-人才愿意留
人员健康-口碑好
产品无污染
易于出口
销售压力小
有竞争优势
有特色-顾客喜爱
代理商满意
国际贸易顺畅
工艺改进-浪费少
排放减少
噪音小-心情好
降低清洁费用
降低三废处理成本
机制健全-减少事故
节能降耗-成本降低
环境良好-减小风险

## Slide 308
6.3 职业安全和健康
在企业的日常生产中,因环境工程而导致的职业安全和健康问题比较普遍,比如下面的一些事例:
操作员在工作岗位上晕倒;
患职业病;
造成机械性工伤事故;
烫伤,烧伤;
射线;
腐蚀;
因自然灾害损坏设施导致事故;
危险品爆炸;
易燃物起火;
挥发性有机溶剂气体中毒.
EE开辟环境工程

## Slide 309
环境与职业安全和健康的关系:
饮水条件不良,
如人多水少,时
间不够等
环境差,如通风
不好,温度高,寒
冷,闭塞等
作业方法不科
学,或违章作业
机器设施安装
位置不当或防
护欠佳
管理措施不健
全,有豆腐渣工
程
职业安全
与健康
职业病
疲劳
头晕
事故
尘肺
呕吐
恶心
肝炎
工伤
EE开辟环境工程

## Slide 310
1 ) 有机溶剂与职业中毒.
三氯乙烯:又叫洗板水,代号TCE.
用途:清洗线路板,五金材料,衣物干洗剂等.
中毒途径:吸入,接触.
表现:头痛,头晕,嗜睡,恶心,呕吐,四肢乏力.
损害:心,肝,肾,皮肤.
正乙烷:又叫白电油,代号 NH.
用途:清洗印刷机械,LCD,表壳等.
中毒途径:吸入,接触.
表现:步态异常,无力,易疲劳,四肢麻木.
损害:肌肉萎缩,神经炎症.
二氯乙烷:代号ABS514,3434,3435.
EE开辟环境工程

## Slide 311
用途:粘合塑料玩具.
中毒途径:吸入,接触,误食.
表现:头痛,头晕,嗜睡,恶心,呕吐,兴奋,激动,咳嗽流泪,转化到无力,步态不稳,精神错乱,抽搐.
损害:皮肤干燥,裂隙性皮炎.
三氯甲烷:又叫哥罗仿.
用途:电话机,喇叭配件厂粘合纸膜,皮革厂做干洗剂.
中毒途径:吸入,皮肤接触,误服.
表现:恶心,呕吐,消化不良,食欲减退,黄疸.
损害:肝.
甲苯:又叫天那水.
用途:工业上使用最广的清洗剂.
中毒途径:吸入,误服.
EE开辟环境工程

## Slide 312
表现:头痛,头晕,嗜睡,恶心,呕吐,记忆力减退.
损害:肝,肾,神经.
有机溶剂类中毒的预防措施:
通风
防护
讲卫生
守规则
少加班
要体验
要观察
预防
措施
自然通风,新鲜空气,控制含量
戴手套,口罩,眼镜等
物品隔离,不乱用
严格遵守操作规程,不可麻痹大意
控制工作间,适当加班
定期体检,有危害症状者严禁上岗
新手要多观察,发现有禁忌表现的要调岗
EE开辟环境工程

## Slide 313
2 ) 铅与职业中毒.
关联行业:首饰加工,印刷,电子行业的手焊锡,浸锡,波峰焊等.
中毒途径:呼吸铅烟,接触吸收等.
中毒表现:早期乏力,肌肉关节痛,口内金属味,随后为腹隐痛,神经衰弱综合征,牙龈边缘有铅线等.
身体损害:贫血,腹绞痛.
预防措施:参见有机溶剂中毒的预防措施.
3 ) 噪声对职业工作的影响.
关联行业:织布机,冲剪压车间,电锯,磨床,抛光,粉碎机,发电机,压缩机,音响设备等.
职业影响:头痛,头晕,心悸,耳鸣,失眠,多梦,神经衷弱,高血压,耳聋,心血管异常.
预防措施:
EE开辟环境工程

## Slide 314
①改善工艺,降低噪音强度;
②采取隔音措施,如消音装置;
③个体防护,戴耳塞,耳罩;
④定期体检,发现异常,酌情处理.
4 ) 尘埃对职业工作的影响.
关联行业:宝石加工,石料开采,打磨抛光,木具制造,塑料原料破碎,混合,建筑装潢等.
职业影响:气短,胸闷,胸痛,咳嗽,咯痰等.
预防措施:八字经验.
革:工艺革新,技朮革新;
水:湿式作业;
密:密闭尘源;
风:通风除尘;
EE开辟环境工程

## Slide 315
护:个人防护;
管:维护管理;
教:宣传教育;
查:定期检查评比,总结,定期体检.
5 ) 注塑作业中的职业安全与健康防护.
注塑品种的类别:
①聚苯乙烯,简称PS.
②聚氯乙烯,简称PVC.
③聚丙烯,简称PP.
④发泡聚苯乙烯,简称EPS.
⑤丙烯脯---丁二烯---苯乙烯,简称ABS.
关联行业:塑料厂的注塑车间.
EE开辟环境工程

## Slide 316
职业影响:头痛,头晕,胸闷,恶心,呕吐,烦躁,抽搐,昏迷等,长期接触可导致失眼,神经衷弱.
预防措施:
①严格掌握作业温度,温度越高,裂解越甚.
②隔开注塑作业,强力通风,保持现场裂解物的低浓度水准.
③定期体检,凡有呼吸和心血管系统及肝肾疾病者,不宜从事注塑作业.
环境保护与职业安全和健康的关系:
EE开辟环境工程

## Slide 317
职业安全
和健康
环境保护
的效果
管理
措施
环境工程的水准
操作,维护,保养
完善管理制度
加强锻炼,定期体检

## Slide 318
前辈编辑，后边整理，共同学习