## Slide 1: 因-果图（1）
因-果图（Cause & Effect Diagram）是一种用于分析质量特性（结果）与影响质量特性的因素（原因）之间的关系的图，其形状如鱼刺，故又称鱼刺图（Fishbone Diagram）。

## Slide 2: 因-果图（2）
它利用“头脑风暴法”，集思广益，寻找影响质量、时间、成本等问题的潜在因素，然后用图形形式来表示的一种十分有用的方法，它揭示的的是质量特性波动与潜在原因的关系。

## Slide 3: 一般图式
绘制因-果图最一般的方法是“大枝展开法”，这种方法是从大枝到中枝，再到小枝，按此次序提出各种原因。这样可以将各种因素限制在预先确定的框框内，形成小而整齐的因-果图。

## Slide 4: 编制步骤
明确调查问题的步骤；
由左向右画一箭头，指向质量问题；
分析造成质量问题的可能原因；
在主要原因基础上分析第二、三层原因；
检查各个原因是否有错误；
标明各个原因的重要程度。

## Slide 5: 因-果图的三个显著的特征：
对所观察的效应或考察的现象有影响的原因的直观的表示；
这些可能的原因的内在关系被清晰地显示出来；
内在关系一般是定性的和假定的。

## Slide 6: ®案例
®创始于1952年，总部设在广州，是国际电声器件行业知名的OEM（Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商）。
2004年4月6日，GGEC接到日本客户住友商事株式会社（Sumitomo Corporation）对扬声器产品质量的投诉：型号分别为*710056 00101*和*710056 00102*的两种扬声器均出现了部分安装后不能发声的不良品。住友同时退回不良品样本*710056 00102* 3个，*710056 00101* 1个，要求解释原因、限期整改。

## Slide 7: 解剖
GGEC复核了客户退回的4个不良品样本，确实出现发声时断时续的现象。进而对样本进行解剖分析发现，是扬声器的关键部件音圈（型号：VC14-27-1）在音圈线与锦丝引线焊接部位音圈引线焊伤，导致接触不良。

## Slide 8: 寻找原因
事实上，一直以来音圈断线导致的无声问题（客户投诉以及在扬声器装配生产过程中被发现）时有发生，必须认真找出原因，确定预防和纠正措施。
可能导致音圈引线焊伤的潜在因素很多，涉及到作业方法、操作者、仪器设备、材料、作业环境等诸多方面，如何找出真正的、关键的因素呢？利用因-果图进行分析是比较好的方法。

## Slide 9: 因-果图分析（1）
召集生产、质量管理、物料、设计部门的相关人员，利用“头脑风暴法”，层层深入列举出导致该问题的各方面原因，根据问题之间的因果关系，作出因-果图：

## Slide 10: 因-果图分析（2）
从图中可以看到，列举出来的导致音圈引线焊伤的具体原因确实很多，但是否每一个原因都同等重要，都要马上花大力气去解决呢？
问题都同等重要吗？

## Slide 11: 因-果图分析（3）
——当然不是。我们应当把力量集中在改进那些关键性的因素上面，才能达到事半功倍的效果。

## Slide 12: 因-果图分析（4）
经过大家对各种原因的进一步评估分析，初步认定造成此类质量问题的关键原因包括其中的两个方面共7点：
作业方法原因：引线出线角度过大、引线过于绷紧、焊接动作不当、检验方法不可靠、不良品返修不当、引线封胶覆盖不完全；
操作者原因：对作业标准的了解不够清楚。

## Slide 13: 预防和纠正措施
根据以上分析确定的关键原因，GGEC制定出预防和纠正措施，这些措施不仅针对被投诉产品，也包括其他类似产品：
更改引出线角度；
控制绕线的拉力力度和漆包线成形弧度；
焊线动作控制；
增加极性检测要求（即两次检测） ；
锦丝引线走位后的返工控制；
音圈引出线封胶控制；
作业标准培训。

## Slide 14: 整改效果
从5月份开始实施上述预防和纠正措施，音圈生产过程返修率明显降低了：
月 份 | 生产数量（个） | 返修数量（个） | 返修率（PPM）
3（预防纠正措施实施前） | 338438 | 806 | 2382
5（预防纠正措施实施后） | 332816 | 152 | 457

## Slide 15: 这是一种在质量管理中非常有用的工具

## Slide 16
朱 江
coolriver@alumni.polyu.edu.hk